## Slide 1: Kol CMSIS ve Yazılım Sürücüleri

## Slide 2: Modül Müfredatı
Cortex Mikrodenetleyici Yazılım Arayüzü Standardı (CMSIS)
Standart Düşük Seviyenin Tasarımı ve Uygulanması Sçok sayıda yazılım DÇevre Birimleri için nehirler

## Slide 3: Çip Üzerinde Sistem Oluşturma (SoC)
Hafıza
VGA
Çevresel
UART
Çevresel
Zamanlayıcı
Çevresel
GPIO
Çevresel
7 Bölüm
Çevresel
Kol CMSIS-Core
Uygulama Programlama Arayüzü (API)
Uygulama Tasarımı (ör. Oyun)
Kol Cortex-M0
İşlemci
Donanım tasarımı
Yazılım düşük seviyeli sürücü ve kitaplık programlama
Yazılım üst düzey
uygulama geliştirme
Çevresel Sürücüler
AHB
Kesmek
Notes: Bu modül araştırıyor nasıl Cortex-M0 mikroişlemcinin programlanmasını kolaylaştırmak için CMSIS işlevlerini kullanın ve nasıl yapılır Çevre birimleri için standart düşük seviyeli yazılım sürücülerini tasarlayın ve uygulayın.

## Slide 4: CMSIS nedir?
CMSIS: Cortex Mikrodenetleyici Yazılım Arayüzü Standardı
  CMSIS, Cortex-M işlemci serisi için satıcıdan bağımsız bir donanım soyutlama katmanıdır.
  CMSIS, işlemciyi kolayca kontrol etmemize yardımcı olabilecek kitaplık işlevleri gibi standartlaştırılmış bir yazılım arabirimi sağlar; örneğin, yuvalanmış vektörlü kesinti denetleyicisini (NVIC) yapılandırma.
  Ana işlev, farklı Cortex-M seri işlemciler ve mikro denetleyiciler arasındaki yazılım taşınabilirliğini geliştirmektir.
Kol CMSIS-Core
Kol Cortex-M0
İşlemci
Cortex-M0
Cortex-M3
Cortex-M4
korteks-M
Cortex-M0'ı doğrudan ona erişerek yapılandırın.
dahili hafıza alanına kaydeder,
örneğin, * (işaretsiz int *) NVIC_INT_ENABLE = 0x01;
Cortex-M seri işlemcileri yapılandırın
CMSIS kitaplıklarını kullanarak,
örneğin, NVIC_EnableIRQ (Timer_IRQn);
Notes: Giderek artıyor yazılım geliştiricilerin yeniden kullanabilmesi için önemli yazılım kodu. Bunun nedeni devam eden yükselişine gömülü sistemlerin karmaşıklığı. Bu yardım eder geliştirme süresini azaltmak sonraki projeler ve piyasa sürümleri için. Ek olarak, yazılım uyumluluğu asist entegrasyonu üçüncü taraf yazılım bileşenleri; bu tür uygulamalar giderek yaygınlaşmaktadır. Uyumluluk, birçok büyük ölçekli yazılım projesi; bu ödenmesi gereken (tekrar) yükselişin devamına gömülü sistemlerin karmaşıklığı ve geliştirme süresini azaltma ihtiyacı. CMSIS Arm ve ortakları tarafından özel olarak geliştirilmiş bir yazılım arayüzü standardı, yazılım taşınabilirliği. Çoğunu destekler Cortex-M işlemci serisi. CMSIS, işlemciyi kolayca kontrol etmemize yardımcı olabilecek kitaplık işlevleri gibi işlemci özelliklerine standartlaştırılmış bir yazılım arabirimi sağlar; örneğin, yuvalanmış vektörlü kesinti denetleyicisini (NVIC) yapılandırma. Bu işlemcinin özellik erişim işlevlerinin çoğu, Cortex-M0, Cortex-M3 ve Cortex-M4 için CMSIS, kolay yazılım taşıma olanağı sağlar bu işlemciler arasında.

## Slide 5: CMSIS'de Neler Standardize Edilmiştir?
NVIC, sistem kontrol bloğu (SCB) ve sistem tetikleme zamanlayıcısına (SysTick) erişmek için standartlaştırılmış işlevler; Örneğin:
  Bir kesmeyi veya istisnayı etkinleştirir: NVIC_EnableIRQ (IRQn_Type IRQn)
  Kesmenin bekleme durumunu ayarlar: void NVIC_SetPendingIRQ (IRQn_Type IRQn)
Özel kayıtlara standart erişim; Örneğin:
  PRIMASK kaydını oku: uint32_t __get_PRIMASK (void)
  KONTROL kaydını ayarla: void __set_CONTROL (uint32_t değeri)
Özel talimatlara erişmek için standartlaştırılmış işlevler; Örneğin:
  REV: uint32_t __REV (uint32_t int değeri)
  NOP: void __NOP (void)
Sistem başlatma işlevlerinin standartlaştırılmış adı; Örneğin:
  Sistem başlatma: void SystemInit (void)
Notes: Orada bir dizi gömülü yazılım alanıdır. CMSIS'de standartlaştırılmıştır. Bunlar yukarıda listelenmiştir. Ek olarak, CMSIS, aygıt sürücüsü kitaplıkları için ortak bir platform sağlar. Her aygıt sürücüsü kitaplığında yapı yazılımı vardırtaşıma.

## Slide 6: CMSIS Bileşenleri
CMSIS aşağıdaki bileşenlerden oluşur:
  CMSIS-CORE
  CMSIS-DSP, CMSIS-RTOS API ve CMSIS-SVD
  Bu kurs CMSIS-CORE'a odaklanmaktadır.
Notes: CMSIS-CORE pCortex-M0, Cortex-M3, Cortex-M4, SC000 ve SC300 işlemcilerine ve çevre birim kayıtlarına bir arayüz sunar. CMSIS-DSP içerir sabit nokta (kesirli q7, q15, q31) ve tek duyarlıklı kayan nokta (32 bit) uygulamasında 60'tan fazla fonksiyon. CMSIS-RTOS API olduğu gibiİş parçacığı kontrolü, kaynak ve zaman yönetimi için gerçek zamanlı işletim sistemleri için standartlaştırılmış programlama arayüzü. CMSIS-SVD (Sistem Görünümü Açıklaması), programcının çevre birimleri de dahil olmak üzere eksiksiz bir mikro denetleyici sistemi görünümünü içeren bir XML dosyalarıdır.

## Slide 7: CMSIS Kullanarak NVIC'e Erişin
CMSIS işlevi | Açıklama
void NVIC_EnableIRQ (IRQn_Type IRQn) | Bir kesmeyi veya istisnayı etkinleştirir
void NVIC_DisableIRQ (IRQn_Type IRQn) | Bir kesmeyi veya istisnayı devre dışı bırakır
void NVIC_SetPendingIRQ (IRQn_Type IRQn) | Kesinti veya istisnanın bekleme durumunu 1 olarak ayarlar
void NVIC_ClearPendingIRQ (IRQn_Type IRQn) | Kesinti veya istisnanın bekleme durumunu 0 olarak siler
uint32_t NVIC_GetPendingIRQ (IRQn_Type IRQn) | Kesme veya istisnanın bekleme durumunu okur. Bekleme durumu 1 olarak ayarlanmışsa, bu işlev sıfır olmayan bir değer döndürür.
void NVIC_SetPriority (IRQn_Type IRQn, uint32_t öncelik) | Yapılandırılabilir öncelik seviyesiyle bir kesintinin veya istisnanın önceliğini 1 olarak ayarlar
uint32_t NVIC_GetPriority (IRQn_Type IRQn) | Yapılandırılabilir öncelik seviyesiyle bir kesmenin veya istisnanın önceliğini okur. Bu işlev, mevcut öncelik seviyesini döndürür.
Notes: Birkaç tane var CMSIS'e dahil edilen standartlaştırılmış işlevler; bunlar çoğunlukla çevre birimleri, kayıtlar ve özel talimatlar için erişim işlevlerini içerir.

## Slide 8: CMSIS Kullanarak Özel Kayıtlara Erişim
Özel kayıt | Giriş | CMSIS işlevi
PRIMASK | Okuyun | uint32_t __get_PRIMASK (void)
 | Yazmak | void __set_PRIMASK (uint32_t değeri)
KONTROL | Okuyun | uint32_t __get_CONTROL (void)
 | Yazmak | void __set_CONTROL (uint32_t değeri)
MSP | Okuyun | uint32_t __get_MSP (void)
 | Yazmak | void __set_MSP (uint32_t TopOfMainStack)
PSP | Okuyun | uint32_t __get_PSP (void)
 | Yazmak | void __set_PSP (uint32_t TopOfProcStack)
Notes: TheCMSIS, çekirdek kayıtlardan okumak veya bunlara yazmak için işlevler içerir. Bu tabloda, bu yazmaçlara nasıl erişip değiştirebileceğimize dair birkaç örnek görebiliriz. Örneğin, PRIMASK kaydından okumak için kullanabilirizuint32_t __get_PRIMASK (void).

## Slide 9: CMSIS Kullanarak Özel Talimatları Yürütme
Talimat | CMSIS iç işlevi
CPSIE i | void __enable_irq (void)
CPSID i | void __disable_irq (void)
ISB | void __ISB (void)
DSB | void __DSB (void)
DMB | void __DMB (void)
HAYIR | void __NOP (void)
REV | uint32_t __REV (uint32_t int değeri)
REV16 | uint32_t __REV16 (uint32_t int değeri)
REVSH | uint32_t __REVSH (uint32_t int değeri)
SEV | void __SEV (geçersiz)
WFE | void __WFE (void)
WFI | void __WFI (void)
Notes: CMSIS'i şu amaçlarla da kullanabiliriz: özel talimatlar uygulayın. Tabloburada Cortex-M0 özel talimatlarından bazılarını ve bunlara karşılık gelen CMSIS iç işlevlerini listeler. Örneğin,kesmeyi etkinleştir, kullanabiliriz void __enable_irq (void); bu temizlenecek PRIMASK. Diğer bir örnek, işlemci uyku modlarını kontrol etmektir; kullanabilirizvoid __WFE (void) veya void __WFI (void).

## Slide 10: CMSIS Kullanarak Erişim Sistemi
CMSIS işlevi | Açıklama
void NVIC_SystemReset (void) | Başlat bir sistem sıfırlama isteği.
uint32_t SysTick_Config (uint32_t keneler) | SysTick'i başlatın ve başlatın sayacı ve kesintisi.
void SystemInit (void) | Sistemi başlatın.
void SystemCoreClockUpdate (void) | SystemCoreClock değişkenini güncelleyin.
Notes: CMSIS'i de kullanabiliriz sistem kontrolü ve SysTick kurulumu için. Örneğin, ibir sistem sıfırlama isteği başlatın, CMSIS işlevini kullanabiliriz void NVIC_SystemReset (void), herhangi bir parametreye ihtiyaç duymayan. Sistemi başlatmak için,CMSIS işlevini kullanabiliriz void SystemInit (void), herhangi bir parametreye ihtiyaç duymayan. SystemCoreClock değişkenini güncellemek için kullanabiliriz void SystemCoreClockUpdate (void); ikincisi cihaza özeldir ve her saat kullanılmalı ayarlar değiştirildi. uint32_t SysTick_Config (uint32_t keneler) CMSIS SysTick'i her çekirdek saat döngüsü "tık" sayısı için bir SysTick istisnası oluşturacak şekilde programlar. Parametre tiklamaları, iki kesinti arasındaki saat tiklerinin sayısıdır.

## Slide 11: CMSIS'in Faydaları
Uygulama kodunu bir Cortex-M mikro denetleyiciden başka bir Cortex-M mikro denetleyiciye taşımak daha kolaydır
Farklı Cortex-M tabanlı mikrodenetleyiciler arasında aynı kodu yeniden kullanmak için daha az çaba
Üçüncü taraf yazılım bileşenlerini entegre ederken daha iyi uyumluluk; uygulamalar, gömülü işletim sistemi, ara yazılım vb. standart CMSIS arayüzünü paylaşabilir
CMSIS'teki kodlar test edildiğinden ve optimize edildiğinden, daha iyi kod yoğunluğu ve daha küçük bellek ayak izi

## Slide 12: Aygıt sürücüsü
Aygıt sürücüsü nedir?
  Belirli bir donanım çevre birimini kontrol etmek için kullanılan yazılım programı
Sürücülerin amacı nedir?
  Uygulama geliştiricileri için basitleştirilmiş, kullanımı kolay bir arayüz sağlamak
Video sürücüsü
Fare sürücüsü
Bellek sürücüsü
Ses sürücüsü
Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Device_driver
Notes: Bir aygıt sürücüsü bir yazılımdır bunu programla belirli bir donanım çevre birimi. Ek bir soyutlama katmanı sağlar.Erişilen donanımın tam ayrıntılarını bilmeye gerek kalmadan belirli donanım bloğu işlevleriyle iletişim kurmak için işletim sistemleri ve diğer programlar. Yazılım tipik olarak sürücüde bir rutin çağırır ve bu, ikincisini ilgili donanımına görevleri yerine getirmesi için yönlendirmesi için tetikler (verileri okur, verileri geri gönderir, vb.). Donanım çevre birimi bazen verileri geri göndererek veya kesinti sinyalleri üreterek ana programdaki rutinleri uyandırabilir.
Sürücülerin donanıma bağlı ve işletim sistemine özgü olduğu unutulmamalıdır; bu nedenle, her iki sürücü de "veri gönderme" veya "veri alma" gibi aynı jenerik işlevleri yerine getirse bile, 16550 UART sürücüsü, FTDI seri bağlantı noktası dönüştürücüsünün sürücüsünden farklıdır.

## Slide 13: Aygıt sürücüsü
İşletim sistemi geliştirmede, sürücüler normalde fiziksel cihazlarla doğrudan arayüz oluşturan düşük seviyeli bileşenlerdir.
Sürücülerin geliştirilmesi genellikle hem fiziksel aygıt satıcılarını (fiziksel düzey) hem de işletim sistemi satıcılarını (mantıksal düzey) içerir.
Çoğu sürücü, geliştiricilerin belirli donanımlardan bağımsız olarak daha yüksek seviyeli uygulamalar yazmasına olanak tanıyan genel işlevler sağlayabilir.
Video Sürücüsü
Ses Sürücüsü
Bellek Sürücüsü
Fare Sürücüsü
İşletim Sistemi Çekirdeği
OS Kabuğu
Kullanıcı Uygulaması
Düşük seviye
Programlama
Yüksek seviye
Programlama
Notes: Bir yazma görevi bir donanım aygıtı için sürücü gerektirir çok iyi donanım ve yazılımın nasıl çalıştığını / etkileşime girdiğini anlamak. Çoğu sürücü, geliştiricilerin belirli donanımlardan bağımsız olarak daha yüksek düzeyde uygulama yazmasına olanak tanıyan genel işlevler sağlayabilir. Bu nedenle, genellikle aygıt sürücülerinin yazdığı durum çalışan yazılım mühendisleri donanım tasarım şirketleri için. Bunun nedeni, donanımlarının nasıl çalıştığı konusunda çoğu yabancıdan çok daha iyi bir anlayışa sahip olmalarıdır. İçinde ilave, bu geneldemüşterilerinin donanımlarını ideal bir şekilde kullanabilmelerini garanti etmek için donanım üreticisinin menfaati olarak kabul edilir. Sürücülerin geliştirilmesi genellikle hem fiziksel aygıt satıcılarını (fiziksel düzey) hem de işletim sistemi satıcılarını (mantıksal düzey) içerir. Bu modülde, cihaz sürücülerinin yazılmasına odaklanacağız. SoC'mizdeki AHB veri yoluna bağlı çevre birimleri.

## Slide 14: AHB Çevre Birimi Sürücüleri
Bu derste:
  Her çevre birimi için yazılım sürücüsünü yazacağız (bellek denetleyicisi hariç).
  İşletim sistemi gerekmez.
  Yazılım sürücüleri, çevre birimlerine erişimi kolaylaştırmak için temel işlevleri sağlamalıdır.
VGA
Çevresel
UART
Çevresel
Zamanlayıcı
Çevresel
GPIO
Çevresel
7 Bölüm
Çevresel
VGA
Yazılım Sürücüsü
UART
Yazılım Sürücüsü
Zamanlayıcı
Yazılım Sürücüsü
GPIO
Yazılım Sürücüsü
7 Bölüm
Yazılım Sürücüsü
Çevre birimlerine erişim işlevleri

## Slide 15: Çevre Birimlerine Erişmek İçin İşaretçiyi Kullanma
Çevre birimleri ve bunların kayıtları, küresel bellek alanına eşlenir; dolayısıyla bellek işaretçileri kullanılarak erişilebilirler.
  #define AHB_TIMER_BASE 0x52000000
  #define AHB_TIMER_INITVALUE (* ((uçucu işaretsiz uzun *) (AHB_TIMER_BASE + 0x00)))
  #define AHB_TIMER_CURVALUE (* ((volatile unsigned long *) (AHB_TIMER_BASE + 0x04)))
  #define AHB_TIMER_CONTROL (* ((volatile unsigned long *) (AHB_TIMER_BASE + 0x08)))
  #define AHB_TIMER_CLEAR (* ((volatile unsigned long *) (AHB_TIMER_BASE + 0x0C)))
  // zamanlayıcı başlatma işlevi
  void timer_init (int değer, int kontrol) {
  AHB_TIMER_INITVALUE = değer;
  AHB_TIMER_CONTROL = kontrol;
  AHB_TIMER_CLEAR = 0;
  }
Notes: Önceki modülde gördüğümüz gibi, benCortex-M0'da, bir çevre birimin temel adresini C dilini kullanarak tanımlamak çok kolaydır, Bu örnekte gösterildiği gibi, adresi tanımlamak için #define yönergesini kullandığımız AHB zamanlayıcısının. Bu şekilde, çevre birimleri ve bunların kayıtları küresel bellek alanına eşlenebilir ve bellek işaretçileri kullanılarak erişilebilir. Bir çevre biriminin adresi tanımlandıktan sonra, C dili kullanılarak yazılabilir ve okunabilir. Bu çözüm, basit uygulamalar için uygundur. Bununla birlikte, aynı tip çevre biriminin birden çok örneği aynı anda mevcutsa, her çevre birimi için yazmaçları tanımlamamız gerekir, bu da kodun bakımını zorlaştırır. Ayrıca, her kayıt ayrı bir işaretçi olarak tanımlandığından, her kayıt erişimi 32 bitlik bir adres sabiti gerektirir. Sonuç olarak, program görüntüsü daha fazla bellek alanı tüketecektir.

## Slide 16: Çevre Birimler için Veri Yapısını Tanımlayın
Kodu daha da basitleştirmek ve kod uzunluğunu azaltmak için şunları yapabiliriz:
  Çevresel kayıt setini bir veri yapısı olarak tanımlayın.
  Çevre birimini bu veri yapısına bir bellek işaretçisi olarak tanımlayın.
typedef struct {
uçucu işaretsiz int INITVALUE;
uçucu işaretsiz int CURVALUE;
uçucu işaretsiz int CONTROL;
uçucu işaretsiz int CLEAR;
} TIMER_TypeDef;
#define AHB_TIMER_BASE 0x52000000
#define TIMER ((TIMER_TypeDef *) AHB_TIMER_BASE)
void timer_init (int değer, int kontrol) {
TIMER-> INITVALUE = değer;
ZAMANLAYICI-> KONTROL = kontrol;
ZAMANLAYICI-> TEMİZLE = 0;
}
Notes: Sürücü yazılımının kodunu daha da basitleştirmek ve kod uzunluğunu azaltmak için, Çevresel kayıt setini bir veri yapısı olarak tanımlamak ve sonra dçevre birimini bu veri yapısına bir bellek işaretçisi olarak belirlemek,bu örnekte gösterildiği gibi. Bu tür bir konfigürasyon, çevresel veri yapısının birkaç örnek arasında paylaşılmasını mümkün kılar, bu da kodun bakımını kolaylaştırır.Çoğu durumda, çoğu çevre birimi 32-bit AHB veriyoluna bağlı olduğundan, tüm yazmaçların 32-bit sözcükler olarak tanımlandığına dikkat edilmelidir.

## Slide 17: İşlevler Birden Çok Birim Arasında Yeniden Kullanılır
Örneğin, aynı işlev farklı temel işaretçiler geçilerek yeniden kullanılabilir:
typedef struct {
uçucu işaretsiz int INITVALUE;
uçucu işaretsiz int CURVALUE;
uçucu işaretsiz int CONTROL;
uçucu işaretsiz int CLEAR;
} TIMER_TypeDef;
#define AHB_TIMER0_BASE 0x52000000
#define AHB_TIMER1_BASE 0x52100000
#define TIMER0 ((TIMER_TypeDef *) AHB_TIMER0_BASE)
#define TIMER1 ((TIMER_TypeDef *) AHB_TIMER1_BASE)
void timer_init (TIMER_TypeDef * timer_pointer) {
timer_pointer> INITVALUE = değer;
timer_pointer> CONTROL = kontrol;
timer_pointer> CLEAR = 0;
}

## Slide 18: AHB Çevre Birimleri tanımlayın
Şimdi, aynı standart formatı kullanarak cihaz başlık dosyasındaki (örn. Edk_cm0.h) tüm AHB çevre birimlerini tanımlayabiliriz:
#define AHB_VGA_BASE 0x51000000
#define AHB_UART_BASE 0x52000000
#define AHB_TIMER_BASE 0x52000000
#define AHB_GPIO_BASE 0x53000000
#define AHB_7SEG_BASE 0x54000000
typedef struct {
…
} VGA_TypeDef;
typedef struct {
…
} UART_TypeDef;
…
#define VGA ((VGA_TypeDef *) AHB_VGA_BASE)
#define UART ((UART_TypeDef *) AHB_UART_BASE)
#define TIMER ((TIMER_TypeDef *) AHB_TIMER_BASE)
#define GPIO ((GPIO_TypeDef *) AHB_GPIO_BASE)
#define SEVSEG ((SEVENSEG_TypeDef *) AHB_7SEG_BASE)
Notes: Bir kere sürücü yazılımları tüm AHB çevre birimleri için yazılmıştır, bu çevre birimlerini aynı standart biçimi kullanarak aygıt başlık dosyasında tanımlamamız gerekir. Aygıt başlık dosyası <device.h>, aşağıdaki dördü içerir cihaza özel bölümler:
Cihazın tüm istisnaları ve kesintileri için kesme numaraları (IRQn) sağlayan kesme numarası tanımı
Cihazın özelliklerini yansıtan işlemci ve çekirdek çevre birimlerinin yapılandırması
Tüm cihaz çevre birimlerine çevresel erişim için tanımlar sağlayan cihaz çevre birimi erişim katmanı. Cihaza özel çevre birimleri için tüm veri yapılarını ve adres eşlemesini içerir.
Çevre birimleri için erişim işlevleri (isteğe bağlı), çevre birimleri için ek yardımcı işlevler sağlar. bu çevre birimlerinin programlanması için kullanışlıdır.
Erişim fonksiyonları, satır içi fonksiyonlar olarak sağlanabilir veya silikon satıcısı tarafından sağlanan cihaza özel bir kitaplığa harici referanslar olabilir. The Bu örnekte verilen AHB çevre birimlerinin tanımı, cihaz başlık dosyalarının 3. Bölümünde yer almalıdır.

## Slide 19: Basit İşlev Örnekleri
Çevresel | Fonksiyon | Açıklama
VGA | void VGA_plot_pixel (int x, int y, int sütun); | Görüntü bölgesinde bir piksel çizin.
7 segmentli Görüntüle | void seven_seg_write (char dig1, char dig2, char dig3, char dig4); | 7 segmentli ekrana dört rakam yazın.
Zamanlayıcı | void timer_init (int load_value, int prescale, int modu); | Zamanlayıcıyı başlatın.
 | void timer_enable (void); | Zamanlayıcıyı etkinleştirin.
 | void timer_irq_clear (void); | Zamanlayıcıdan kesinti talebini temizleyin.
GPIO | int GPIO_read (void) | Dönüş giriş bağlantı noktasından okunan değer ile.
 | void GPIO_write (int data) | Bir değer yazın GPIO çıkışına.
Notes: Bu tablo, her bir çevre birimi için yazabileceğiniz bazı basit örnek işlevleri özetlemektedir..