## Slide 1: Arm Cortex-M0 İşlemci Mimarisi: Bölüm 1

## Slide 2: Modül Müfredatı
Arm İşlemci Ailelerinin Temel Özellikleri
Cortex-M0 Arm İşlemci Mimarisi:
  Donanım Mimarisi
  registerlar
  Bellek Haritası
  Bu modül Arm tarafından sağlanan işlemci mimarilerini inceleyecek ve Arm tarafından sağlanan en basit mimarilerden biri olan Cortex-M0 işlemcisinin iç yapısını ve çalışma prensiplerini detaylı olarak açıklayacak. Ayrıca Cortex-M0'ın bellek haritasını ve bu işlemcide istisnaların nasıl ele alındığını da kapsar.

## Slide 3: Çip Üzerinde Sistem Oluşturmak
Hafıza
VGA
Çevresel
UART
Çevresel
Zamanlayıcı
Çevresel
GPIO
Çevresel
7 segmentli
Çevresel
Arm CMSIS-Core
Uygulama Programlama Arayüzü (API)
Uygulama Tasarımı (ör.g., Oyun)
Arm Cortex-M0
İşlemci
Donanım tasarımı
Yazılım düşük seviyeli sürücü ve kütüphane programlama
Yazılım üst düzey
uygulama geliştirme
Çevresel Sürücüler
AHB
Bu modülde, sistemimizin çekirdeği olarak hareket edecek olan Cortex-M0'ın donanım mimarisini inceleyeceğiz.

## Slide 4: Arm Mimarisi Nedir?
Arm mimarisi, RISC tabanlı bir işlemci mimarileri ailesidir:
  Güç verimliliği ile tanınır
  Bu nedenle, akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
  Arm tarafından geniş bir ekosistem için tasarlanmış ve lisanslanmıştır

## Slide 5: Arm Tabanlı Bir SoC'nin Örnek Tasarımı
1. Arm veya diğer üçüncü taraf IP satıcılarından bir dizi IP çekirdeği seçin
2. IP çekirdeklerini tek bir çip tasarımına entegre edin
3. Yarı iletken dökümhanelerine çip üretimi için tasarım verin
Arm tabanlı
MCU Çip
ROM
Arm
Pdoktor
Veri deposu
Sistem Veriyolu
Çevre birimleri
Harici arayüz
SoC
SoC Tasarımı
Talaş İmalatı
Lisanslanabilir IP'ler
IP kitaplıkları
Cortex-A9
Cortex-R5
Cortex-M0
Arm7
Arm9
Arm11
AXI veri yolu
AHB Bus
APB veri yolu
GPIO
G / Ç blokları
Zamanlayıcı
DRAM kontrolü
FLASH ctrl
SRAM kontrolü
Arm tarafından sağlanan çok çeşitli IP çekirdekleri günümüzün karmaşık SoC'lerinin tasarım sürecini kolaylaştırır; aslında bu süreç yukarıdaki üç basit adımda özetlenebilir.

## Slide 6: Arm İşlemci Aileleri
Cortex-A serisi (gelişmiş uygulama)
  Açık işletim sistemleri için yüksek performanslı işlemciler
  Uygulamalar arasında akıllı telefonlar, dijital TV, sunucu çözümleri ve ev ağ geçitleri.
Cortex-R serisi (gerçek zamanlı)
  Gerçek zamanlı uygulamalar için olağanüstü performans
  Uygulamalar arasında otomotiv fren sistemleri ve aktarma organları bulunur.
Cortex-M serisi (mikrodenetleyici)
  Belirleyici mikrodenetleyici uygulamaları için maliyete duyarlı çözümler
  Uygulamalar arasında mikrodenetleyiciler, karışık sinyal cihazları, akıllı sensörler, otomotiv gövde elektroniği ve hava yastıkları bulunur.
Cortex-A
SC000
SC100
SC300
Arm11
Arm9
Arm7
Cortex-R
Cortex-M
SecurCore
Klasik
Kasım 2017 itibarıyla
Cortex-M7
Cortex-M4
Cortex-M3
Cortex-M1
Cortex-M0 +
Cortex-M0
Cortex-M23
Cortex-M33
Cortex-R8
Cortex-R7
Cortex-R52
Cortex-R5
Cortex-R4
Cortex-A17
Cortex-A15
Cortex-A9
Cortex-A8
Cortex-A7
Cortex-A5
Cortex-A75
Cortex-A73
Cortex-A72
Cortex-A57
Cortex-A55
Cortex-A53
Cortex-A35
Cortex-A32

## Slide 7
Arm'ın ürün portföyü, çeşitli SoC uygulamaları için uygun farklı performans ve güç özelliklerine sahip bir dizi işlemci ailesi içerir.
Cortex-A serisi açık işletim sistemlerini destekleyebilen yüksek performanslı işlemcileri içerir. Bu işlemciler tipik olarak akıllı telefonlarda, dijital TV'de, gelişmiş gömülü uygulamalarda ve zengin IoT cihazları aracılığıyla kurumsal ağ ve sunucu çözümlerine kadar kullanılır. Cortex-A işlemcilerin güç verimliliği, giderek daha fazla enerji bilincine sahip bir uygulama ortamında önemli avantajlar sağlayabilir.

## Slide 8
Cortex-R serisi, gerçek zamanlı uygulamalar için performans, güvenilirlik, yüksek kullanılabilirlik, hata toleransı, sürdürülebilirlik ve belirleyici gerçek zamanlı yanıtların gerekli olduğu yerlerde kullanılır. Uygulama örnekleri şunları içerir: otomotiv fren sistemleri ve aktarma organları.

## Slide 9
Cortex-M serisi ölçeklenebilir ve uyumlu, enerji açısından verimli, maliyete duyarlı , kullanımı kolay olması için tasarlanmış işlemcilerdir. Mikro denetleyiciler, karışık sinyal cihazları, akıllı sensörler, otomotiv gövde elektroniği ve hava yastıkları gibi uygulamalarda kullanılır.

## Slide 10: Arm İşlemci Aileleri
SecurCore dizi
  Akıllı kartlar ve e-devlet gibi yüksek güvenlikli uygulamalar
Klasik işlemciler
  Arm7, Arm9 ve Arm11 ailelerini içerir
Cortex-A
SC000
SC100
SC300
Arm11
Arm9
Arm7
Cortex-R
Cortex-M
SecurCore
Klasik
Kasım 2017 itibarıyla
Cortex-M7
Cortex-M4
Cortex-M3
Cortex-M1
Cortex-M0 +
Cortex-M0
Cortex-M23
Cortex-M33
Cortex-R8
Cortex-R7
Cortex-R52
Cortex-R5
Cortex-R4
Cortex-A17
Cortex-A15
Cortex-A9
Cortex-A8
Cortex-A7
Cortex-A5
Cortex-A75
Cortex-A73
Cortex-A72
Cortex-A57
Cortex-A55
Cortex-A53
Cortex-A35
Cortex-A32

## Slide 11
SecurCore serisi güçlü 32-bit güvenliği geliştirilmiş çözümler sağlar; bunlar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. e-Devlet akıllı kartları, Pay TV ve bankacılık gibi güvenlik uygulamaları.
Klasik işlemciler Arm7, Arm9 ve Arm11 ailelerini içerir; bunlardan Arm7TDMI, her çeyrekte 1 milyardan fazla cihaz sevkıyatı ile halen piyasadaki en yüksek satış oranına sahip 32-bit işlemci olarak 15 yılı aşkın süredir piyasada bulunmaktadır. Bu geniş işlemci yelpazesi, bugün sevk edilen tüm elektronik ürünlerin dörtte birinden fazlasının merkezinde olmaya devam ediyor.

## Slide 12: Arm Cortex-M Serisi Ailesi
Cortex-M serisi, Cortex-M0, M0 +, M1, M3, M4 ve M7'yi içerir.
Ana Özellikler
  Enerji verimliliği: Daha düşük enerji maliyetleri, daha uzun pil ömrü
  Daha küçük kod: Daha düşük silikon maliyetleri
  Kullanım kolaylığı: Daha hızlı yazılım geliştirme ve yeniden kullanım
  Akıllı ölçüm, insan arayüz cihazları, otomotiv ve endüstriyel kontrol sistemleri, beyaz eşya, tüketici ürünleri ve tıbbi cihazlar gibi çeşitli yerleşik uygulamalar için idealdir

## Slide 13
Bu derste,Cortex M serisi ailesine odaklanıyoruz; ancak öğreneceğimiz tüm SoC tasarım teknikleri diğer Arm işlemci ailelerine de uygulanabilir.
Cortex-M serisi işlemciler yüksek performans verimliliğine sahiptirler (örneğin, Cortex-M0 = 0.9 DMIPS / MHz), böylece bir görevi daha az döngü ile yerine getirebilirler.32 bitlik bir çarpma işlemi bile tek döngüde tamamlanabilir). Bu, Cortex-M tabanlı cihazların düşük güçte uyku durumunda daha fazla zaman geçirebileceği ve daha iyi enerji verimliliği ve daha uzun pil ömrü sunabileceği anlamına gelir.
Daha küçük kod: Kullanılarak yüksek kod yoğunluğu elde edilir. Arm Thumb-2 talimatı işlemcinin hem 32 hem de 16 bitlik talimatlar kullanmasına izin veren set.
Kullanım kolaylığı: Cortex-M0, birçok modern derleyicinin desteklediği C için ideal olarak tasarlanmıştır, ve kesme servis rutinleri (ISR'ler) doğrudan C fonksiyonları olarak kodlanabilir. Bu daha hızlı yazılım geliştirme ve yeniden kullanım izin verir.

## Slide 14: Arm Cortex-M Serisi Ailesi
İşlemci | Arm Mimari | Çekirdek Mimari | Thumb® | Thumb®-2 | Donanım Çoğullama | Donanım Bölümleme | Saturated Matematik | DSP Uzantılar | Kayan Nokta
Cortex-M0 | Armv6-M | Von Neumann | Çoğu | Alt küme | 1 veya 32 döngü | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır
Cortex-M0 + | Armv6-M | Von Neumann | Çoğu | Alt küme | 1 veya 32 döngü | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır
Cortex-M1 | Armv6-M | Von Neumann | Çoğu | Alt küme | 3 veya 33 döngü | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır
Cortex-M3 | Armv7-M | Harvard | Tüm | Tüm | 1 döngü | Evet | Evet | Hayır | Hayır
Cortex-M4 | Armv7E-M | Harvard | Tüm | Tüm | 1 döngü | Evet | Evet | Evet | İsteğe bağlı

## Slide 15
TheCortex-M ailesindeki işlemciler, Thumb komut seti mimarisinin kullanımı gibi ortak özellikleri paylaşır. Bununla birlikte, bir takım farklılıkları da vardır. Örneğin, Cortex-M0, M0 + ve M1, Von Neumann işlemci mimarisine dayalıdır ve kayan nokta birimine sahip değildir, oysa Cortex-M4 gibi daha yeni tasarımlar Harvard mimarisine dayanır ve bir kayan noktayı destekler. Bununla birlikte, genel olarak, tüm Cortex-M işlemcileri düşük güçlü mikro denetleyici uygulamaları için tasarlanmıştır.

## Slide 16: Cortex-M0 İşlemci
Cortex-M0
Smallest Arm processor
High code density
Lower power
Simplicity
Armv6-M architecture

## Slide 17
Cortex-M0, son derece küçük silikon alanı ile en küçük Arm işlemcidir. Minimum konfigürasyonda yaklaşık kapı sayısı 12 bin adettir.
  16-bit Thumb talimatının kullanımı yüksek kod yoğunluğuna izin verir. Daha güçlü olan 32-bit Thumb-2 talimatları tüm işlemlerin tek bir CPU durumunda gerçekleştirilmesine izin verin.
Cortex-M0 ayrıca düşük güç tüketimi sunar Minimum yapılandırma için 16 µW / MHz.
C kullanılarak programlanabileceği gerçeği ve az sayıda komut (56) olması nedeniyle kullanımı kolaydır. Tepki süresi daha belirlidir, bu da performansının tahmin edilebilir olduğu ve değişikliklere uğramadığı anlamına gelir.
Daha sonra bakacağımız Armv6-M mimarisini kullanır.

## Slide 18: Arm İşlemci v Arm Mimarileri
Bir Arm mimarisi:
  Veri depolama yapılarının ayrıntılarını açıklar (registerlar, bellekler)
  Komut setlerinin mimarisini ve programcı modelini açıklar
  İşlemcinin istisnaları nasıl ele aldığını ana hatlarıyla belirtir
  Bunların hepsi şurada belgelenmiştir: Arm v6-M Mimari Referans Kılavuzu

## Slide 19
Arm mimarisinin çalışma prensiplerini anlamak için öncelikle işlemcilerin nerede bilgi depoladığını veya nereden aldığını bilmemiz gerekiyor. Muhtemelen bunlardan en önemlisi, güç ve transistörler pahasına işlemcinin ALU'suna (Aritmetic logic unit) yakın yerleştirilecek ve hızlı olacak şekilde tasarlanmış kısa süreli hafiza için kullanılan bellekler olacaktır.
Ek olarak, iki ana hafiza türünü dikkate almalıyız. Flash bellek, program yazılımının depolandığı yerdir ve geçici değildir, bu nedenle, güç kapatılsa bile içeriği korunur ve güç açıldığında hemen kullanılabilir durumdadır. İkinci bellek türü RAM olarak adlandırılır; program tarafından kullanılan değişkenlerin çoğu RAM'de saklanacaktır. Güç açıldığında RAM içeriği tanımlanmayacaktır. Burada Cortex-M0 mimarisinin IO cihazlarını başka bir bellek türü olarak ele aldığını belirtmekte fayda var.

## Slide 20
İşlemcinin verileri nasıl işlediğini de bilmemiz gerekir, bu nedenle komut setinin ayrıntılı mimarisini anlamalıyız. Cortex-M ailesindeki işlemciler, C veya Java gibi üst düzey bir dilde yazılmış programları doğrudan çalıştıramaz; programlardaki her bir ifade bir dizi assembly dili komutlarına dönüştürülmelidir. Bu komutlar, belirli bir işlemcinin yerel programlama dilidir. Belirli bir işlemcinin assembly dili komutları, işlemci donanım mimarisine bağlıdır. İşlemci birleştirme dilini anlamak, programcıya işlemci mimarisinin bir modelini verir. Gömülü uygulamalar için kodların çoğu yüksek seviyeli bir dilde yazılsa da, çoğu gömülü proje bir takım kodların assembly dilinde yazılmasını gerektirir.
Ek olarak, işlemcinin istisnaları nasıl ele aldığını anlamamız gerekir. İstisnalar, program akışının geçerli program iş parçacığından çıkmasına ve olayla ilişkili bir kod parçası çalıştırmasına neden olan olaylardır. Örneğin, işlemcinin bir arıza durumuna yanıt vermesi gerekiyorsa, işlemci programın yürütülmesini kontrol edecek ve sorunu çözmek için özel bir şey yapacaktır. Burada olayların dahili (örn. Arıza koşulları) veya harici (harici pinlerden acil talepler) olabileceğini not etmeliyiz.

## Slide 21: Arm İşlemci v Arm Mimarileri
Arm işlemcileri
  Arm mimarilerinden biri kullanılarak geliştirilmiştir
  Uygulamayla ilgili daha fazla bilgi içerir
  Bunların tümü işlemcinin teknik referans kılavuzunda belgelenmiştir.
  Örnek: Cortex-M0: v6-M
Eylül 2013 itibariyle
Arm v6-M
Mimari
Arm v6
Mimari
Arm v7-M
Mimari
Arm
Cortex-M0
Thumb talimat seti
Hafıza haritası
istisna modeli
Thumb-2 sistemi
Düşük güç optimizasyonu
tasarım

## Slide 22
Burada bir Arm mimarisi ile bir Arm işlemci arasındaki farkı belirtmekte fayda var. İşlemci, bellek haritası, registerlar, komut seti mimarisi ve istisna modelini içeren belirli bir mimariye dayalı olarak geliştirilmiştir. Ek olarak, işlemci, zamanlama bilgisi ve donanım yapıları gibi daha fazla uygulama detayı içerir.
Örneğin: Cortex-M0, aşağıdakilerin bir kombinasyonu olan Arm v6-M mimarisine dayalı olarak geliştirilmiştir. Armv6 mimarisinin Thumb komut seti ve Armv7-M mimarisi hafıza haritası, istisna modeli ve Thumb-2 sistemi. Cortex-M0'ın donanım tasarımı, düşük güç için optimize edilmiştir.

## Slide 23: Cortex-M0 Genel Bakış
32-bit azaltılmış komut seti hesaplama (RISC) işlemcisi
Von Neumann mimarisi
  Hem veriler hem de talimatlar tek bir veri yolu arayüzünü paylaşır.
Komut seti
  Thumb-1 (16-bit) ve Thumb-2 (16/32-bit) alt kümesi olarak 56 talimat
Yük deposu mimarisi
Desteklenen kesintiler
  Maskelenemez kesinti (NMI) + 1 ila 32 fiziksel kesinti
Uyku modlarını destekler

## Slide 24
Cortex-M0 işlemci yüksek kod yoğunluğuna izin veren 16 bitlik Thumb talimatlarını kullanır. Ek olarak, Armv6 mimarisinden birkaç yeni talimat ve Thumb-2 teknolojisinden birkaç talimat da dahildir. Thumb-2 teknolojisi, tüm işlemlerin tek bir CPU durumunda gerçekleştirilmesine izin vermek için önceki Thumb komut setini genişletmiştir. C derleyicisi tarafından üretilen çoğu talimat 16 bitlik komutları kullanır ve 32 bitlik komutlar, 16 bitlik sürüm gerekli işlemleri gerçekleştiremediğinde kullanılır. Bu, yüksek kod yoğunluğu ile sonuçlanır ve anahtarlamanın ek yükünü önleriki komut seti arasında.
Toplamda, Cortex-M0 işlemci yalnızca 56 temel komutu destekler.
Cortex-M0 işlemci, bir yük depolama mimarisi olarak sınıflandırılır. To hafızadaki verileri işlemek, o bellekten bir kayda yüklenmeli, işlemcinin içinde işlenmeli ve gerekirse belleğe geri yazılmalıdır.
Not: Talimat-Komut işlemciye bir iş yapması için verilen koddur. 16 bitlik komut 16 bitten oluşur ve bitlerin değerleri işlemciye ne yapacağını gösterir.

## Slide 25: Cortex-M0 Blok Şeması
Dahili Bus Sistemi
AHB-Hafif
Bus Arayüzü
Uyanmak
Kesmek
Denetleyici (WIC)
İşlemci
Çekirdek
İç içe Vektör
Kesmek
Kontrolör
(NVIC)
Hata ayıklama
Alt sistem
Kesmek
İstekler ve NMI
Arm Cortex-M0 Mikroişlemci
Bellek ve Çevre Birimleri
JTAG / Seri Tel
Hata Ayıklama Arayüzü
Güç Yönetimi Arayüzü

## Slide 26: Cortex-M0 Blok Şeması
Dahili Bus Sistemi
AHB-Hafif
Bus Arayüzü
Uyanmak
Kesmek
Denetleyici (WIC)
İşlemci
Çekirdek
İç içe Vektör
Kesmek
Kontrolör
(NVIC)
Hata ayıklama
Alt sistem
Kesmek
İstekler ve NMI
Arm Cortex-M0 Mikroişlemci
Bellek ve Çevre Birimleri
JTAG / Seri Tel
Hata Ayıklama Arayüzü
Güç Yönetimi Arayüzü
İşlemci çekirdeği tasarımı üç aşamalı bir boru hattına dayalıdır yani; fetch-getirme, decode-kod çözme ve execute yürütme. ALU ve 16 adet 32-bit register bankası, veri yolu ve kontrol mantığı İçerir.

## Slide 27: Cortex-M0 Üç Aşamalı Boru Hattı
Getir
Kod çözme
Yürüt
Getir
Kod çözme
Yürüt
Getir
Kod çözme
Yürüt
Talimat 1
Talimat 2
Talimat 3
Getir
Kod çözme
Yürüt
Talimat 4
Zaman
Bu şema, üç aşamalı bir boru hattının çalışma ilkelerini göstermektedir. Bu mimarinin özü, aynı anda üç adede kadar komutun işlenmesine izin vermesidir. Örneğin, birinci talimat yürütüldüğünde, işlemci ikinci talimatı çözebilir ve aynı anda üçüncü talimatı alabilir, bu işlemcinin ardışık düzeninin verimini artırmaya yardımcı olarak daha iyi performans sağlar.

## Slide 28: Cortex-M0 Blok Şeması
Dahili Bus Sistemi
AHB-Hafif
Bus Arayüzü
Uyanmak
Kesmek
Denetleyici (WIC)
İşlemci
Çekirdek
İç içe Vektör
Kesmek
Kontrolör
(NVIC)
Hata ayıklama
Alt sistem
Kesmek
İstekler ve NMI
Arm Cortex-M0 Mikroişlemci
Bellek ve Çevre Birimleri
JTAG / Seri Tel
Hata Ayıklama Arayüzü
Güç Yönetimi Arayüzü

## Slide 29
NVIC, iç içe geçmiş kesmelerin otomatik olarak işlenebilmesi için kesme istekleri ile mevcut öncelik seviyesi arasındaki önceliği karşılaştırır. Bir kesme kabul edilirse, NVIC bloğu işlemcinin doğru kesme işleyicisini yürütebilmesi için işlemciyle iletişim kurar.
NVIC bloğu, 32'ye kadar kesme isteği sinyalini ve bir NMI girişi kabul eder.

## Slide 30: Cortex-M0 Blok Şeması
Dahili Bus Sistemi
AHB-Hafif
Bus Arayüzü
Uyanma
Kesmek
Denetleyici (WIC)
İşlemci
Çekirdek
İç içe Vektör
Kesmek
Kontrolör
(NVIC)
Hata ayıklama
Alt sistem
Kesmek
İstekler ve NMI
Arm Cortex-M0 Mikroişlemci
Bellek ve Çevre Birimleri
JTAG / Seri Tel
Hata Ayıklama Arayüzü
Güç Yönetimi Arayüzü

## Slide 31
Düşük güç tüketen sistemler tasarlarken, WIC(Wakeup Interrupt Controller) genellikle Arm Cortex-M0 mimarisine dahil edilir. WIC kullanımı tipik olarak sistem düzeyinde bir güç yönetimi birimi (PMU) gerektirir. WIC bloğu, işlemci uyku modundayken, kesinti sinyallerini maskeler. Bir kesinti algılandığında, WIC, işlemciye güç ve saat sinyallerini geri yüklemek için PMU'ya bir istek gönderir ve ardından işlemci uyandırabilir ve kesme isteğini işleyebilir. WIC, ekstra programlanabilir registerlar gerektirmez. WIC ünitesi yalnızca derin uyku modunda etkinleştirilir.

## Slide 32: Cortex-M0 Blok Şeması
Dahili Bus Sistemi
AHB-Hafif
Bus Arayüzü
Uyanma
Kesmek
Denetleyici (WIC)
İşlemci
Çekirdek
İç içe Vektör
Kesmek
Kontrolör
(NVIC)
Hata ayıklama
Alt sistem
Kesmek
İstekler ve NMI
Arm Cortex-M0 Mikroişlemci
Bellek ve Çevre Birimleri
JTAG / Seri Tel
Hata Ayıklama Arayüzü
Güç Yönetimi Arayüzü

## Slide 33
Dahili veri yolu sistemi, işlemci çekirdeğindeki veri yolu ve AHB-Lite veri yolu arabiriminin tümü 32 bit genişliğindedir.
Veri yolu arayüzü AHB-Lite'a dayanmaktadır. Bu, birçok Arm işlemcisinde kullanılan çip üzerinde bir veri yolu protokolüdür. Bu protokol, IC tasarım endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ve Arm tarafından geliştirilen bir veri yolu mimarisi olan gelişmiş mikro denetleyici veri yolu mimarisi (AMBA) spesifikasyonunun bir parçasıdır.

## Slide 34: Cortex-M0 Blok Şeması
Dahili Bus Sistemi
AHB-Hafif
Bus Arayüzü
Uyanmak
Kesmek
Denetleyici (WIC)
İşlemci
Çekirdek
İç içe Vektör
Kesmek
Kontrolör
(NVIC)
Hata ayıklama
Alt sistem
Kesmek
İstekler ve NMI
Arm Cortex-M0 Mikroişlemci
Bellek ve Çevre Birimleri
JTAG / Seri Tel
Hata Ayıklama Arayüzü
Güç Yönetimi Arayüzü
Notes: .

## Slide 35
Hata ayıklama alt sistemi, bir standart hata ayıklama arayüzü sağlar. Bir hata ayıklama olayı gerçekleştiğinde; işlemci askıya alınır ve hata ayıklama bloğu alt sistemi her seferde bir komutun yürütülmesine izin verir. Böylece belleklerın ve belleğin nasıl değiştiğini gözlemlemek veya işlemciyi belirli bir talimat yürütülene kadar tam hızda çalıştırmak mümkün olur.

## Slide 36: Cortex-M0 registerları
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13 (bankalı)
R14
R15
x PSR
Yığın İşaretçisi (SP)
Bağlantı Kaydı (LR)
Program Sayacı (PC)
PRIMASK
KONTROL
Program Durumu
registerlar (PSR)
Maske Kaydını Kes
Yığın Tanımı
Özel registerlar
register bankası
MSP
PSP
Ana Yığın İşaretçisi
İşlem Yığını İşaretçisi
APSR
EPSR
IPSR
Uygulama
PSR
Yürütme
PSR
Kesmek
PSR
Düşük
registerlar
Yüksek
registerlar
Genel Amaç
register ol
Şimdi bir Cortex-M0 işlemcisindeki registerlara bakalım; bu mimaride on altı tane 32 bit genel register vardır. Genel olarak, bu registerlardan herhangi biri, bir registera işlemine ihtiyaç duyan bir assembly dili talimatı tarafından kullanılabilir.

## Slide 37: Cortex-M0 registerları
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13 (bankalı)
R14
R15
x PSR
Yığın İşaretçisi (SP)
Bağlantı Kaydı (LR)
Program Sayacı (PC)
PRIMASK
KONTROL
Program Durumu
registerlar (PSR)
Maske Kaydını Kes
Yığın Tanımı
Özel registerlar
register bankası
MSP
PSP
Ana Yığın İşaretçisi
İşlem Yığını İşaretçisi
APSR
EPSR
IPSR
Uygulama
PSR
Yürütme
PSR
Kesmek
PSR
Düşük
registerlar
Yüksek
registerlar
Genel Amaç
register ol

## Slide 38
Bununla birlikte, bu registerlardan yalnızca on üçü genel amaçlara yöneliktir, yani, R0 – R12. Veri veya adres tutabilirler. Registerların veri mi yoksa adres mi tuttuklarını bilmediklerini bilmek önemlidir ve bunu takip etmek programcıya sorumluluğundadır.
Cortex-M0 işlemcisinin temel tanımında üç veri türü vardır: 8 bitlik bayt, 16 bitlik yarım kelime (half word) veya 32 bitlik kelime(word).
Düşük registerlara (R0 – R7) herhangi bir komutla erişilebilir, ancak yüksek registerlara (R8 – R12) bazen bazı Thumb komutlarıyla erişilemez.

## Slide 39: Cortex-M0 registerları
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13 (bankalı)
R14
R15
x PSR
Yığın İşaretçisi (SP)
Bağlantı Kaydı (LR)
Program Sayacı (PC)
PRIMASK
KONTROL
Program Durumu
registerlar (PSR)
Maske Kaydını Kes
Yığın Tanımı
Özel registerlar
register bankası
MSP
PSP
Ana Yığın İşaretçisi
İşlem Yığını İşaretçisi
APSR
EPSR
IPSR
Uygulama
PSR
Yürütme
PSR
Kesmek
PSR
Düşük
registerlar
Yüksek
registerlar
Genel Amaç
register ol

## Slide 40
  Registerların üçünün özel amaçları vardır; R13 SP yani yığın işaretçisidir (Stack Pointer-SP) . Yığının çok önemli bir veri yapısı olduğunu ve dinamik olarak RAM belleğine tahsis edildiğini biliyor olabilirsiniz. SP, yığında depolanan son değeri tutan bellek adresini tutar. Bu görevler arasında geçiş yaparken bir programın içeriğini kaydetmek için kullanılır. Çoğu işlemci, SP'yi genel bir register olarak görmez, ancak bunu yapmak, daha sonra göreceğimiz gibi yığındaki verilere erişimi çok kolaylaştırır.
  Cortex-M0 işlemcideki iki SP vardır; yani ana (MSP-Main Stack Pointer) ve süreç (PSP-Process Stack Pointer). Basit uygulamalar için MSP genellikle her zaman kullanılır. Ayrıcalıklı erişim gerektiren uygulamalar için, ikisini birden kullanmamız gerekebilir: OS çekirdeği ve özel durum işleyicileri için MSP ve diğer görevler için PSP.

## Slide 41: Cortex-M0 registerları
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13 (bankalı)
R14
R15
x PSR
Yığın İşaretçisi (SP)
Bağlantı Kaydı (LR)
Program Sayacı (PC)
PRIMASK
KONTROL
Program Durumu
registerlar (PSR)
Maske Kaydını Kes
Yığın Tanımı
Özel registerlar
register bankası
MSP
PSP
Ana Yığın İşaretçisi
İşlem Yığını İşaretçisi
APSR
EPSR
IPSR
Uygulama
PSR
Yürütme
PSR
Kesmek
PSR
Düşük
registerlar
Yüksek
registerlar
Genel Amaç
register ol
R14 LR(Link Register). Cortex-M0 mimarisinde bir alt yordamı çağırdığınızda, LR otomatik olarak dönüş adresi ile yüklenir, bu nedenle alt yordamın sonunda, çağıran programa geri dönmek için LR'deki değeri kullanırız.

## Slide 42: Cortex-M0 registerları
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13 (bankalı)
R14
R15
x PSR
Yığın İşaretçisi (SP)
Bağlantı Kaydı (LR)
Program Sayacı (PC)
PRIMASK
KONTROL
Program Durumu
registerlar (PSR)
Maske Kaydını Kes
Yığın Tanımı
Özel registerlar
register bankası
MSP
PSP
Ana Yığın İşaretçisi
İşlem Yığını İşaretçisi
APSR
EPSR
IPSR
Uygulama
PSR
Yürütme
PSR
Kesmek
PSR
Düşük
registerlar
Yüksek
registerlar
Genel Amaç
register ol

## Slide 43
R15 Program Counter-PC'dir ve genellikle doğrudan işlemci donanımı tarafından kullanılır. Yürütülecek bir sonraki assembly komutunun adresini içerir.
  Dallanma işlemleri dışında, PC her işlemde otomatik olarak 4 artırılır (32 bitlik talimat kodu için).
The PC bazen kod tarafından kullanılan sabitlere erişmek için bir işaretçi olarak kullanılır.
PC'ye Arm assembler tarafından erişilebilir "R15" veya "PC" ya büyük ya da küçük harf kullanarak.

## Slide 44: Cortex-M0 LR
R14: LR
  LR, bir alt yordamın veya bir fonksiyon çağrısının dönüş adresini saklamak için kullanılır.
  PC, bir fonksiyon tamamlandıktan sonra değeri LR'den yükleyecektir.
PC
LR
Ana
program
kodu
Altyordam
Mevcut PC
Ana programa dönmek için PC'yi LR'deki adresle yükleyin
Mevcut LR
Bir alt programdan ana programa dön
PC
LR
Ana
program
kodu
Altyordam
Mevcut PC
1. Geçerli olanı kaydedin
PC'den LR'ye
2. PC'yi alt programın başlangıç ​​adresi ile yükleyin
Bir alt rutin çağırın
Kod bölgesi
Kod bölgesi
  Bu şema, fonksiyon çağrıları gibi bir dallanma işlemi için LR'yi nasıl kullanabileceğimizi gösterir.
  İlk olarak, mevcut PC LR'ye kaydediyoruz; sonra PC'ye alt programın başlangıç ​​adresiyle yükleyin. Alt programın sonunda, ana programa dönmek için PC'yi LR'deki adres ile yüklüyoruz.

## Slide 45: Cortex-M0 registerları
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13 (bankalı)
R14
R15
x PSR
Yığın İşaretçisi (SP)
Bağlantı Kaydı (LR)
Program Sayacı (PC)
PRIMASK
KONTROL
Program Durumu
registerlar (PSR)
Maske Kaydını Kes
Yığın Tanımı
Özel registerlar
register bankası
MSP
PSP
Ana Yığın İşaretçisi
İşlem Yığını İşaretçisi
APSR
EPSR
IPSR
Uygulama
PSR
Yürütme
PSR
Kesmek
PSR
Düşük
registerlar
Yüksek
registerlar
Genel Amaç
register ol
Birleşik PSR, programın yürütülmesi ve ALU bayrakları. Aşağıdaki üç PSR'den oluşur:
Uygulama PSR (APSR)
Kesme PSR (IPSR)
Yürütme PSR (EPSR)

## Slide 46: Cortex-M0 PSR'leri
xPSR, birleşik PSR
  Programın yürütülmesi ve ALU bayrakları hakkında bilgi sağlar
  Uygulama PSR (APSR)
  PSR'yi (IPSR) Kes
  Yürütme PSR (EPSR)
N
Z
C
V
ISR numarası
Ayrılmış
Ayrılmış
Ayrılmış
T
Ayrılmış
T
N
Z
C
V
ISR numarası
APSR
IPSR
EPSR
xPSR
bit0
bit8
bit16
bit24
bit31

## Slide 47
APSR, IPSR ve EPSR registerları programın yürütülmesi ve ALU bayrakları hakkındaki bilgileri içerir. Bunlara ayrı registerlar, üçten ikisinin kombinasyonu veya üçünün bir kombinasyonu olarak MRS ve MSR komut kullanılarak erişilebilir. APSR, koşul kodu bayraklarını içerir (N, Z, C ve V). Bir istisna girmeden önce işlemci, koşul kodu bayraklarını yığına kaydeder. IPSR, mevcut istisna aktivasyonunun ISR numarasını içerir. EPSR, Thumb durum bitini (T-bit) içerir. T biti normalde Cortex-M0 için 1'e ayarlıdır, çünkü yalnızca Thumb durumunu destekler.

## Slide 48: Cortex-M0 registerları
APSR
  N: negatif bayrak
  ALU'dan gelen sonuç negatifse bire ayarlayın
  Z: sıfır bayrağı
  ALU'dan gelen sonuç sıfırsa bire ayarlayın
  C: bayrak taşımak
  İşaretsiz bir taşma meydana gelirse bire ayarlayın
  V: taşma bayrağı
  İşaretli bir taşma meydana gelirse bire ayarlayın
IPSR
  ISR numarası
  Mevcut çalışan ISR numarası
EPSR
  T: Thumb durumu
  Cortex-M0 yalnızca Thumb durumunu desteklediği için her zaman bir
Notes: İşte üç PSR'nin ve kullanımlarının bir özeti.

## Slide 49: Cortex-M0 registerları
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13 (bankalı)
R14
R15
x PSR
Yığın İşaretçisi (SP)
Bağlantı Kaydı (LR)
Program Sayacı (PC)
PRIMASK
KONTROL
Program Durumu
registerlar (PSR)
Maske Kaydını Kes
Yığın Tanımı
Özel registerlar
register bankası
MSP
PSP
Ana Yığın İşaretçisi
İşlem Yığını İşaretçisi
APSR
EPSR
IPSR
UygPSRulama
Yürütme
PSR
Kesmek
PSR
Düşük
registerlar
Yüksek
registerlar
Genel Amaç
register ol
Notes: Diğer bir özel register, PRIMASK kaydıdır.

## Slide 50: Cortex-M0 registerları
PRIMASK: Kesme maskesi register
  1 bit PRIMASK
  Bire ayarlamak, NMI ve hata istisnası dışındaki tüm kesmeleri engelleyecektir.
Ayrılmış
PRIMASK
PRIMASK
bit0
bit31
PRIMASK kaydı, 1 bit genişliğinde bir kemse maskesi registerıdır. Ayarlandığında, NMI ve donanım hatası istisnası dışındaki tüm kesintileri engeller. Etkili bir şekilde, mevcut kesinti öncelik seviyesini 0'a yükseltir;programlanabilir bir istisna. PRIMASK yazmacına, özel register erişim talimatları (MSR ve MRS) ve ayrıca değişiklik işlemcisi durumu (CPS) adı verilen bir talimat kullanılarak erişilebilir. Bu zaman açısından kritik rutinleri işlemek için yaygın olarak kullanılır.

## Slide 51: Cortex-M0 registerları
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13 (bankalı)
R14
R15
x PSR
Yığın İşaretçisi (SP)
Bağlantı Kaydı (LR)
Program Sayacı (PC)
PRIMASK
KONTROL
Program Durumu
registerlar (PSR)
Maske Kaydını Kes
Yığın Tanımı
Özel registerlar
register bankası
MSP
PSP
Ana Yığın İşaretçisi
İşlem Yığını İşaretçisi
APSR
EPSR
IPSR
Uygulama
PSR
Yürütme
PSR
Kesmek
PSR
Düşük
registerlar
Yüksek
registerlar
Genel Amaç
register ol
Notes: Son özel register, KONTROL kaydıdır.

## Slide 52: Cortex-M0 registerları
KONTROL: Özel register
  1 bitlik yığın tanımı
  Bire ayarlayın: PSP'yi kullanın.
  Sıfırdan sil: MSP'yi kullanın.
Ayrılmış
KONTROL
bit31
Yığın tanımı
Ayrılmış

## Slide 53
Daha önce açıklandığı gibi, Cortex-M0 işlemcide iki SP vardır. SP seçimi, işlemci modu ve bunun yanı sıra CONTROL registerının konfigurasyonu ile yapılır. Sıfırlamadan sonra, MSP kullanılır ancak CONTROL registerındaki bit [1] ayarlanarak PSP'ye geçilebilir.
Son olarak, CONTROL yazmacının bit 0'ı Cortex-M3 işlemcisiyle uyumluluğu korumak için ayrılmıştır. Cortex-M3 işlemcide, işlemciyi kullanıcı moduna geçirmek için bit 0 kullanılabilir (ayrıcalıklı olmayan mod). Bu özellik Cortex-M0 işlemcide mevcut değildir.
Not: Register-Yazmaç gibi isimler aynı özel hafıza birimlerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Farklı kaynaklarda karşılaşabileceğiniz için diğer isimlerinide zaman zaman kullanıyoruz.

## Slide 54: Cortex-M0 Bellek Haritası
Özel çevre birimleri
ör. NVIC, SCS
Esas olarak harici çevre birimleri için kullanılır
ör. SD kart
Esas olarak harici bellekler için kullanılır
ör. harici DDR, FLASH, LCD
Çoğunlukla yonga üzeri çevre birimleri için kullanılır
örneğin, AHB, APB çevre birimleri
Temelde veri belleği için kullanılır
ör. yonga üzerinde SRAM, SDRAM
Esas olarak program kodu için kullanılır
ör. çip üzerinde FLASH
Ayrılmış
Harici cihaz
Harici RAM
Çevre birimleri
SRAM
Kod
0xFFFFFFFF
0xE0000000
Özel Çevre Birimi Bus
0xDFFFFFFF
0xA0000000
0x9FFFFFFF
0x60000000
0x5FFFFFFF
0x40000000
0x3FFFFFFF
0x1FFFFFFF
0x20000000
0x00000000
512 MB
512 MB
512 MB
1 GB
1 GB
512 MB
0xE00FFFFF
0xE0100000
Diğer amaçlar için ayrılmıştır
ROM Tablosu
Ayrılmış
Sistem Kontrol Alanı
(SCS)
Ayrılmış
Kırılma Noktası Birimi
Veri İzleme Noktası Birimi
Ayrılmış
Hata Ayıklama Kontrolü
İç içe Vektörel
Kesinti Denetleyicisi
(NVIC)
Ayrılmış
SysTick Zamanlayıcı
Ayrılmış
Sistem Kontrol Bloğu
(SCB)

## Slide 55
Cortex-M0 işlemci, 4 GB (4 * 2exp30) bellek alanı gerektiren tam 32 bit adrese sahiptir. Yani bu işlemcideki bellek adresleri 0x00000000 ile 0xffffffff arasında değişecektir.
Hafızada saklanan temel veri türleri bir 8 bitlik bayt, 16 bitlik yarım kelime veya 32 bitlik kelime işlemcinin gerçekten tüm bildiği budur. Verilerin ne anlama geldiğini bilmiyor; bunu takip etmek programcıya kalmıştır. İşlemci bayt olan veri değerlerine izin verdiğinden, bellek adresleri bayt adresleri olarak saklanır, böylece belirli bir bellek adresi bellekte belirli bir baytı belirtir. Bu yüzden onu elde etmek için hafızadaki bir kelimenin tamamına erişmemiz gerekiyor; işlemci belirtilen bayt adresinden başlar ve daha sonra tam 32 bitlik bir kelime elde etmek için sonraki üç bayt adresine de erişir.

## Slide 56
Ayrıca, Arm tarafından belirtilen bellek haritasında önceden tanımlanmış bölgeler olduğunu ve bu bölgelerin farklı farklı özelliklere sahip olduğunu bilmeniz gerekir. Her bölge için önerilen kullanım verilmiştir.
Bununla birlikte, varsayılan bellek haritasına rağmen, bellek haritasının gerçek kullanımı, dahili özel çevresel veri yolu gibi bazı sabit bellek adresleri dışında, kullanıcı tarafından esnek bir şekilde tanımlanabilir.

## Slide 57: Cortex-M0 Yürütülebilir Bellek Alanı
Kod bölgesi
  Esas olarak program kodunu saklamak için kullanılır
  Veri belleği ve çip üstü FLASH gibi çip üstü bellek için de kullanılabilir
SRAM bölgesi
  Öncelikle yığınlar ve yığınlar gibi verileri depolamak için kullanılır
  Program kodu için de kullanılabilir
Harici RAM bölgesi
  Öncelikle büyük veri bloklarını veya bellek önbelleklerini depolamak için kullanılır
  Çip dışı bellek, yonga üzerindeki SRAM bölgesinden daha yavaş
Ayrılmış
Harici cihaz
Harici RAM
Çevre birimleri
SRAM
Kod
0xFFFFFFFF
0xE0000000
Özel Çevre Birimi Bus
0xDFFFFFFF
0xA0000000
0x9FFFFFFF
0x60000000
0x5FFFFFFF
0x40000000
0x3FFFFFFF
0x1FFFFFFF
0x20000000
0x00000000
512 MB
512 MB
512 MB
1 GB
1 GB
512 MB
0xE00FFFFF
0xE0100000

## Slide 58
Bellek haritasında Arm tarafından belirtilen önceden tanımlanmış bölgeler vardır ve bu bölgeler belirli özelliklere sahiptir. Örneğin, kırmızıyla vurgulanan bazı bölgelerin yürütülebilir olduğu kabul edilir, bu nedenle bu adres alanında talimatları yürütebilirsiniz. Yürütülebilir bellek alanında olmayan bir talimatı yürütmeye çalışırsanız, bu bir hataya neden olur.
Kod bölgesi öncelikli olarak program kodunu saklamak için kullanılır, ancak veri belleği ve yonga üstü FLASH gibi yonga üzerinde very saklamak için de kullanılabilir.
SRAM bölgesi öncelikle heap ve yığınlar gibi verileri depolamak için kullanılır, ancak program kodu için de kullanılabilir. "SRAM" ismine rağmen, gerçek cihaz SRAM, SDRAM veya diğer tipler olabilir.
Harici RAM bölgesi veri depolama ve bellek önbellekleri gibi çeşitli amaçlar için kullanılır.

## Slide 59: Cortex-M0 Cihaz Bellek Alanı
Çevre bölgesi
  Öncelikle gelişmiş yüksek performanslı veri yolu (AHB) veya gelişmiş çevre birimi veri yolu (APB) çevre birimleri gibi çevre birimleri için kullanılır
  Çip üstü çevre birimleri
Harici cihaz bölgesi
  Öncelikle harici cihazlarla eşleştirmek için kullanılır
  Güvenli dijital (SD) kartlar gibi çip dışı cihazlar
Ayrılmış
Harici cihaz
Harici RAM
Çevre birimleri
SRAM
Kod
0xFFFFFFFF
0xE0000000
Özel Çevre Birimi Bus
0xDFFFFFFF
0xA0000000
0x9FFFFFFF
0x60000000
0x5FFFFFFF
0x40000000
0x3FFFFFFF
0x1FFFFFFF
0x20000000
0x00000000
512 MB
512 MB
512 MB
1 GB
1 GB
512 MB
0xE00FFFFF
0xE0100000

## Slide 60
Alanlardan bazıları cihaz alanları olarak kabul edilir, bu da bu alanlardaki farklı adreslere erişimin kodda belirtilen aynı sırayla gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelir. Buna çevre cihazları için ayrılmış çevre birimi bölgeside dahildir.

## Slide 61: Cortex-M0 Özel Çevre Veri Yolu
Ayrılmış
Harici cihaz
Harici RAM
Çevre birimleri
SRAM
Kod
0xE0000000
Özel Çevre Birimi Bus
0xE00FFFFF
ROM Tablosu
Ayrılmış
Sistem Kontrol Alanı
(SCS)
Ayrılmış
Kırılma Noktası Birimi
Veri İzleme Noktası Birimi
Ayrılmış
Hata Ayıklama Kontrolü
İç içe Vektörel
Kesinti Denetleyicisi
(NVIC)
Ayrılmış
SysTick Zamanlayıcı
Ayrılmış
Sistem Kontrol Bloğu
(SCB)

## Slide 62
Cortex-M mimarilerinin zorunlu bir parçası olan çevre birimlerini kontrol eden registerlar burada eşleştirilir. Örneğin,NVIC, tüm Cortex-M işlemciler için standart bir kesme denetleyicisidir. Bu nedenle, onu kontrol eden registerın standart bir tanımı vardır. Sistem tick zamanlayıcısı, gerçek zamanlı işletim sistemlerinde çoklu görev akışını kontrol etmek için kullanılır; Cortex-M mimarisinin standart bir parçasıdır ve bu alandaki registerlar tarafından kontrol edilir. Sıfıra bölme gibi şeyler yaparsak, burada arıza durumu ve kontrolü için bir sistem vardır.

## Slide 63: Cortex-M0 Ayrılmış Bellek Alanı
Ayrılmış bölge
  Belleğin üst kısmında 512 MB'dir.
  İçeriği satıcıya özeldir.
Ayrılmış
Harici cihaz
Harici RAM
Çevre birimleri
SRAM
Kod
0xFFFFFFFF
0xE0000000
Özel Çevre Birimi Bus
0xDFFFFFFF
0xA0000000
0x9FFFFFFF
0x60000000
0x5FFFFFFF
0x40000000
0x3FFFFFFF
0x1FFFFFFF
0x20000000
0x00000000
512 MB
512 MB
512 MB
1 GB
1 GB
512 MB
0xE00FFFFF
0xE0100000

## Slide 64: Cortex-M0 Bellek Haritası Örneği
AHB Bus
Harici SRAM,
FLAŞ
Harici LCD
hafıza kartı
Cortex-M0
PPB
SCS
NVIC
Hata Ayıklama Ctrl
Çipte FLASH
(Kod Bölgesi)
Çip üzerinde SRAM
(SRAM Bölgesi)
Çevre Bölgesi
Harici Bellek Arayüzü
(Harici RAM Bölgesi)
Harici Cihaz Arayüzü
(Harici Cihaz Bölgesi)
Zamanlayıcı
UART
GPIO
Çip Silikon

## Slide 65
Cortex-M0 işlemcinin sabit bir hafıza haritası olmasına rağmen, bellek kullanımı çok esnektir. Örneğin, SRAM bölgesine ve CODE bölgesine yerleştirilmiş birden fazla SRAM bellek bloğuna sahip olabilir ve program kodunu harici bellekten çalıştırabilir RAM bölgesinde bulunan bileşenler. cihaz satıcıları ayrıca gerekirse sistem düzeyinde önbellek gibi kendi sistem düzeyinde bellek özelliklerini de ekleyebilir.

## Slide 66
Cortex-M0 işlemciyle geliştirilmiş tipik bir sistem için, genellikle aşağıdaki öğeleri bu şekilde gösterildiği gibi bulabilirsiniz:
Flash bellek (program kodu için)
Dahili SRAM (veriler için)
Dahili çevre birimleri
Harici bellek arayüzü (harici bellekler ve harici çevre birimleri için (isteğe bağlı))
Diğer harici çevre birimleri için arayüzler (isteğe bağlı)
Birçok düşük maliyetli uygulama için, sistem tasarımlarında herhangi bir harici bellek arabirimi veya SD kart arabirimi yoktur. Bu durumlarda, harici RAM veya harici aygıt bölgeleri gibi bazı bellek bölgeleri kullanılamayabilir.

## Slide 67: Cortex-M0 Endianness
Endian, bellekte depolanan baytların sırasını ifade eder.
  Little endian: Kelime boyutundaki verinin en düşük baytı bit 0 ile bit 7 arasında saklanır.
  Big endian: Bir kelime boyutundaki verinin en düşük baytı, bit 24 ile bit 31 arasında saklanır.
  Cortex-M0, hem küçük endian hem de büyük endian'ı destekler.
Bayt0
Bayt1
Bayt2
Bayt3
Bayt0
Bayt1
Bayt2
Bayt3
Bayt0
Bayt1
Bayt2
Bayt3
0x00000000
0x00000004
0x00000008
Adres
[7: 0]
[15: 8]
[23:16]
[31:24]
Bayt0
Bayt1
Bayt2
Bayt3
Bayt0
Bayt1
Bayt2
Bayt3
Bayt0
Bayt1
Bayt2
Bayt3
[7: 0]
[15: 8]
[23:16]
[31:24]
Kelime 1
Kelime 2
Kelime 3
Kelime 1
Kelime 2
Kelime 3
Küçük endian 32 bit bellek
Büyük endian 32 bit bellek

## Slide 68
Endian, bellekte depolanan baytların sırasını ifade eder.
Little endian: Kelime boyutundaki verinin en düşük baytı bit 0 ile bit 7 arasında saklanır.
Big endian: Bir kelime boyutundaki verinin en düşük baytı, bit 24 ile bit 31 arasında saklanır.
Cortex-M0 işlemci, küçük endian veya büyük endian bellek formatını destekler. Mikrodenetleyici satıcısı, sistem tasarlanırken seçim yapar.Yazılım geliştiriciler yapılandırmalıdır geliştirme araçları, hedeflenenlerin dayanıklılığına uygun seçenekleri yansıtır. mikrodenetleyici.
Cortex-M0, hem küçük endian hem de büyük endian'ı destekler.