## Slide 1: Arm Cortex-M0 İşlemci Mimarisi: Bölüm 2

## Slide 2: Modül Müfredatı
Thumb Komut Seti Temel Yapısı
FuCortex-M0 talimatlarının işleyişi:
  Veri Erişim Talimatları
  Aritmetik Talimatlar
  Mantık İşlemleri ve Talimatları
  Program Akış Kontrolü ve İstisnalarla ilgili Talimatlar
  Uyku Modu ile ilgili Talimatlar
  Cortex-M0'ın Ana Güç Tasarrufu Özellikleri

## Slide 3: Çip Üzerinde Sistem Oluşturmak
Hafıza
VGA
Çevresel
UART
Çevresel
Zamanlayıcı
Çevresel
GPIO
Çevresel
7 segmentli
Çevresel
arm CMSIS-Core
Uygulama Programlama Arayüzü (API)
Uygulama Tasarımı (ör. Oyun)
arm Cortex-M0
İşlemci
Donanım tasarımı
Yazılım düşük seviyeli sürücü ve kitaplık programlama
Yazılım üst düzey
uygulama geliştirme
Çevresel sürücüler
AHB
Notes: Bir SoC'nin tasarım sürecinde ihtiyaç duyulabilecek montaj dili seviyesinde bir işlemciyi programlamayı öğrenmek için, onun komut seti mimarisini anlamamız gerekir. Başka bir deyişle, işlemcinin bilgiyi nasıl elde ettiğini ve verileri nasıl işlediğini anlamamız gerekir.
Bu modülde, bir Cortex-M0 işlemcisinin talimat setini inceleyeceğiz. Ayrıca bu mimarinin ana güç tasarrufu özelliklerine de bakacağız.

## Slide 4: Thumb Talimat Seti
Erken Arm işlemcileri
  arm talimatları olarak adlandırılan 32 bitlik komut seti
  Güçlü ve iyi performans
  8 bit ve 16 bit işlemcilere kıyasla daha büyük program belleği
  Daha büyük güç tüketimi
thumb-1 talimat seti
  İlk olarak 1995 yılında Arm7TDMI işlemcide kullanılan 16 bit komut seti
  32 bit RISC mimarisine kıyasla daha iyi kod yoğunluğu sağlayan Arm talimatlarının bir alt kümesini sağlar
  Kod boyutu ~% 30 azaltılır, ancak performans da ~% 20 azalır.
  Çoklayıcı kullanarak arm talimatları ile birlikte kullanılabilir
Gelen
Talimatlar
thumb Yeniden Eşleme
arma
arm
Talimat
Kod çözücü
Talimatlar
Yürütme
T bit, 0: arm'u seçin,
1: thumb seçin
0
1
Notes: arm talimatları vardır 32 bitlik komut setleri erken arm işlemci tasarımlarında kullanılır. Bu talimat seti iyi performans sağlar ve gelişmiş işlevsellik. Bununla birlikte, Arm komut setinin ana dezavantajı, 8 bit ve 16 bit işlemcilere kıyasla daha büyük program belleği gerektirmesi ve daha fazla enerji dağıtmasıdır.
Thumb-1 komut seti, ilk olarak 1995 yılında Arm7TDMI işlemcide kullanılan 16 bitlik bir komut setidir. 32-bit RISC mimarisine kıyasla daha iyi kod yoğunluğu ile Arm komutlarının bir alt setini sağlar. thumb-1 talimatlarının kullanılması, kod boyutunun yaklaşık% 30 azaltılabileceği anlamına gelir, ancak performans da orijinal Kurma talimatlarına kıyasla yaklaşık% 20 oranında azalır. Thumb-1 komut setinin düşük performansını azaltmanın bir yolu, onu, bu şekilde gösterildiği gibi bir çoklayıcı kullanarak, arm talimatlarıyla birlikte kullanmaktır.

## Slide 5: Thumb-2 Komut Seti
Hem 32-bit Thumb hem de orijinal 16-bit Thumb-1 komut setlerinden oluşur
32 bitlik Devreye Alma komut setiyle karşılaştırıldığında, benzer bir performans korunurken kod boyutu ~% 26 oranında azaltılır.
Cortex-M0 işlemci, 16-bit Thumb-1 talimatlarının bir üst seti + 32-bit Thumb-2 talimatlarının minimum alt kümesini kullanır.
Notes: Thumb-2 teknolojisi hem 32-bit Thumb hem de orijinal 16-bit Thumb-1 komut setlerinden oluşur. O ilk olarak 2003 yılında tanıtıldı. Thumb-2 komutları kullanılarak kod boyutu yaklaşık% 26 azaltılabilir ve performans 32-bit Kurma komut setiyle karşılaştırıldığında aynı kalır. Cortex-M0 işlemci, minimum 32-bit Thumb-2 talimat alt kümesine ek olarak 16-bit Thumb-1 talimatlarının bir üst setini kullanır.

## Slide 6: Cortex-M0 Komut Seti
16 bit thumb Talimatları Cortex-M0 üzerinde desteklenir |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADCS | ADDS | ADR | VE'LER | ASRS | B | BIC | BLX | BKPT | BX
CMN | CMP | CPS | EORS | LDM | LDR | LDRH | LDRSH | LDRB | LDRSB
LSLS | LSRS | MOV | MVN | MULS | HAYIR | ORRS | POP | İT | REV
REV16 | REVSH | ROR | RSB | SBCS | SEV | STM | STR | STRH | STRB
SUBS | SVC | SXTB | SXTH | TST | UXTB | UXTH | WFE | WFI | YOL VER
32-bit Thumb-2 Talimatları Cortex-M0 üzerinde desteklenir |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BL | DSB | DMB | ISB | BAYAN | MSR |  |  |  | 
Not: Bazı talimatlarda, Unified Assembler Language (UAL) 'yi desteklemek için kullanılan güncellenmiş bir Arm sözdizimi olan "S" soneki bulunur.
Notes: MRS ve MSR, özel kayıt erişim talimatlarıdır
ISB, DSB ve DMB, bellek senkronizasyon talimatlarıdır
BL, geleneksel thumb komut setinde desteklendi, ancak bit alanı tanımı thumb-2'de genişletildi.

## Slide 7: Cortex-M0: Genel Talimat Formatı
İki işlenen biçimi
  Anımsatıcı Operand1, Operand2
Üç işlenen biçimi
  Anımsatıcı Operand1, Operand, Operand2
Notes: Başlamadan önceCortex-M0 komut setinin detaylarına bakarak, genellikle bir assembly dili programında gördüğümüz tipik bir talimat formatına bakalım. Talimatın ilk alanı, talimat tarafından gerçekleştirilecek işlemi belirten "işlem kodu" dur ve genellikle üç veya dört karakter uzunluğundadır. Aynı talimatın iki veya üç işlenen olabileceği unutulmamalıdır. Dolayısıyla, çıkarma gibi belirli bir işlem için, iki işlenen biçimli veya üç işlenen biçimli bir komut görebiliriz.
İki işlenenli bir format için, hedef kayıt da işlenenlerden biridir. Örneğin, ADD komutunu iki işlenenle kullanacak olsaydık, hedef kaydı ikinci işlenene ekleriz ve sonucu hedef kaydediciye geri koyarız. İlk işlenen, çoğu durumda komut tarafından değiştirilecek olan bir hedef kayıttır. İki işlenenli bir komuttaki ikinci işlenen veya üç işlenenli bir komuttaki üçüncü işlenen olan son işlenen (Operand2), esnek bir işlenen olarak kabul edilir. Başka bir kayıt belirtmek veya sabit bir sabit sağlamak için kullanılabilir. Üç komut formatındaki ikinci işlenen, içeriklerine erişilen ancak komut tarafından değiştirilmeyen kaynak kayıttır.

## Slide 8: Cortex-M0 Komut Seti
Talimat Tipi | Talimatlar
Hareket | MOV, MOVS, MRS, MSR
Yükle / Depola | LDR, LDRH, LDRB, LDRSH, LDRSB, LDM, LDMIA, STR, STRH, STRB, STMIA
Yığın | İTME, POP
Topla, Çıkar, Çarp | ADDS, ADCS, ADR, SUBS, SBCS, RSBS, MULS
Karşılaştırmak | CMP, CMN
Mantıklı | ANDS, ORRS, EORS, MVNS, BICS, TST
Kaydır ve Döndür | ASRS, LSRS, LSLS, RORS
Tersine çevirmek | REV, REV16, REVSH
Uzat | SXTB, SXTH, UXTB, UXTH
Koşullu Şube | B, B <saniye>, BL, BX, BLX
Hafıza Bariyer | DMB, DSB, ISB
İstisna | SVC, CPS
Uyku modu | WFI, WFE, SEV
Diğer | NOP, BKPT, VERİM
Notes: Cortex'in bir özeti-M0 komut seti bu tabloda gösterilmiştir. Bu talimatların her birini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

## Slide 9: Cortex-M0 Komut Seti
Cortex-M0 Soneki
  İşlemci bayraklarını güncellemek veya komutu belirli bir koşulda yürütmek için bazı talimatların ardından son ekler gelebilir.
Sonek | Açıklama | Misal | Örnek açıklama
S | APSR'yi güncelle (bayraklar) | ADDS R1, # 0x21 | Ekle 0x21'den R1'e ve APSR'yi güncelleyin
EQ, NE, CS, CC, MI, PL, VS, VC, HI, LS, GE, LT, GT, LE | Durum icra örneğin, EQ = eşit, NE = eşit değil, LT = küçüktür | BNE etiket | Eşit değilse etikete dal

## Slide 10: Kayıt Erişimi: Taşıma Talimatı
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R0
0x00000001
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
MOV R1, # x01
Yürütmeden önce Yürütmeden sonra
Notes: Veri aktarımı, bir işlemcideki en yaygın görevlerden biridir. thumb kodunda, verilerin taşınması için anımsatıcı talimat MOV'dur.
İlk işlenen hedef yazmacıdır, bu durumda R1. İkinci işlenen bu durumda sabit bir değerdir; biz buna diyoruztalimat kodu içinde armayca sağlandığı için anlık veriler.
Hash (#) sembolü genellikle işlenenin anlık bir değer olduğunu belirtmek için kullanılır. Bir sabitin onaltılık bir değer olarak yazıldığını belirtmek için, 0x önekini eklememiz gerekir.
Sabitteki ilk rakam bir rakam (1-9) ise, içerik ondalık bir değer alacaktır.
Bu MOV komutu yürütüldüğünde, R1'de saklanan değer, belirtilen değere eşdeğer tam 32 bitlik değer olacaktır.

## Slide 11: Bellek Erişimi: LOAD Talimatı
0X0000B04
LDR R5, [R2]
0xAAAABBBB
0xAAAA0000
0xAAAA00CF
0x000000CF
0X0000B00
0X0000B04
0X0000B08
0X0000B0C
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
0X0000B04
0xAAAA0000
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
Yürütmeden önce Yürütmeden sonra
Notes: MOVtalimat yalnızca kayıtlara erişebilir. Belleğe erişmiyor. LOAD / STORE talimatlarını kullanarak belleğe erişiyoruz. Cortex-M0 mimarisi bir yükleme / depolama mimarisidir, çünkü çoğu talimat belleğe erişmez. Örneğin, bir MUL komutu bellekten bir değeri doğrudan okuyup onu bir şeyle çarpamaz. Bir MUL komutunun sonucu doğrudan belleğe alınamaz. Belleğe ya bir bellek konumundan bir değer elde etmek ya da bir bellek konumuna bir şey kaydetmek için erişmek için, yükleme ve saklama talimatlarını kullanmalıyız.
Yükleme talimatı, işaretçi olarak bir kayıt kullanır, böylece bellek adresini bir kayıttan alır. Burada bir kayıt (bu durumda R2) bir işaretçi olarak kullanıldığında, talimatı yazarken adının köşeli parantez içine alındığına dikkat edilmelidir. Bu örnekte, yükleme talimatı (LDR), R2'de depolanan değeri bir adres olarak kullanır. Bu adreste bellekte saklananları alır ve R5'e koyar. Dolayısıyla bu komut yürütüldüğünde, belirtilen bellek konumundaki değer R5'e gider.

## Slide 12: Bellek Erişimi: LOAD
Sözdizimi | Açıklama | Misal | Örnek açıklama
LDR <Rt>, = doğrudan numara | Yük bir sicile anında veri. | LDR R0, = 0x12345678 | R0 = 0x12345678
LDR <Rt>, [<Rn>, sabit] | Hafızadan kelime yükle Rt = bellek [R1 + 4]. | LDR R0, [R1, 4] | R0 = bellek [R1 + 4]
LDR <Rt>, [<Rn>, <Rm>] | Kelime yükle hafızadan Rt = bellek [<Rn> + <Rm>]. | LDR R0, [R1, R2] | R0 = bellek [R1 + R2]
LDRH <Rt>, [<Rn>, <Rm>] | Yarım yükle hafızadaki kelime Rt = bellek [<Rn> + <Rm>]. | LDRH R0, [R1, R2] | R0 = bellek [R1 + R2]
LDRB <Rt>, [<Rn>, <Rm>] | Bir bayt yükle hafızadan Rt = bellek [<Rn> + <Rm>]. | LDRB R0, [R1, R2] | R0 = bellek [R1 + R2]
Notes: Cortex-M0 işlemci, çeşitli veri aktarım boyutlarını ve adresleme modlarını destekleyen bir dizi yükleme talimatını destekler. Desteklenen veri aktarım boyutları word, half-word ve bayt. Fveya bunlar, sırasıyla LDR, LDRH ve LDRB kullanıyoruz.
Adres işaretçisini değiştirmek için yükleme komutunu kullanarak mümkündür. Örneğin, LDR R0, [R1, 4] yükleme talimatı ofset adresleme kullanır, bu da kayıtta (R1) depolanan değere küçük bir sabit değer eklendiği ve bu eklemenin sonucunun istenen bellek adresi olarak kullanıldığı anlamına gelir. .
Dolayısıyla, yukarıdaki talimat (LDR R0 [R1, 4]) yürütüldüğünde, işlemci istenen bellek adresini (R1 +4) hesaplar ve bu adreste bellekte saklananları alır ve R0 yazmacına koyar.

## Slide 13: Bellek Erişimi: LOAD
Sözdizimi | Açıklama | Misal | Örnek açıklama
LDRSH <Rt>, [<Rn>, <Rm>] | Hafızadan işaretli yarım kelimeyi yükle Rt = SignExtend (bellek [Rn + Rm]). | LDRSH R0, [R1, R2] | R0 = bellek [R1 + R2]
LDRSB <Rt>, [<Rn>, <Rm>] | Hafızadan imzalanmış bayt yükle Rt = SignExtend (bellek [Rn + Rm]). | LDRSB R0, [R1, R2] | R0 = bellek [R1 + R2]
Notes: İmzalı veri türleri genellikle C gibi programlama dillerinde kullanılır,bu durumda veriyi genişletmek için imzalama ihtiyacı vardır. İçindeCortex-M0 işlemci, işaret uzatma kullanılarak elde edilir LDRSB ve LDRSH talimatları.

## Slide 14: Bellek Erişimi: Store Talimatı
STR R5, [R2]
0xAAAABBBB
0xAAAA0000
0xAAAA00CF
0x000000CF
0X0000B00
0X0000B04
0X0000B08
0X0000B0C
0X0000B04
0xBBBB000C
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
0xAAAABBBB
0xBBBB000C
0xAAAA00CF
0x000000CF
0X0000B00
0X0000B04
0X0000B08
0X0000B0C
Yürütmeden önce Yürütmeden sonra
Notes: Bir kayıttan bellek alanındaki bir konuma bir değer kopyalamak için, STORE komutunu kullanmamız gerekir. Saklama talimatı ayrıca LOAD komutuna benzer şekilde istenen hafıza adresini tutmak için bir kayıt kullanır. Bununla birlikte, saklama talimatının ilk işlenen, belleğe depolanacak veri değerinin kaynağıdır. İkinci işlenen, bellekteki hedef adresini belirtir.
Depo komutu, ilk işleneni kaynak olarak ve ikinci işleneni hedef olarak kullanan birkaç talimattan biridir. İşlemci burada gösterilen saklama talimatını yürüttüğünde, kayıt 5'de (kaynak) saklanan değeri kayıt 1'de belirtilen hafıza adresine kopyalar.

## Slide 15: Bellek Erişimi: MAĞAZA
Sözdizimi | Açıklama | Misal | Örnek açıklama
STR <Rt>, [<Rn>, <Rm>] | Kelime yaz hafızaya bellek [<Rn> + <Rm>] = Rt. | STR R0, [R1, R2] | bellek [R1 + R2] = R0
STRH <Rt>, [<Rn>, <Rm>] | Yarım kelime yaz hafızaya bellek [<Rn> + <Rm>] = Rt. | STRH R0, [R1, R2] | bellek [R1 + R2] = R0
STRB <Rt>, [<Rn>, <Rm>] | Bayt yaz hafızaya bellek [<Rn> + <Rm>] = Rt. | STRB R0, [R1, R2] | bellek [R1 + R2] = R0
Notes: Cortex-M0 işlemci, çeşitli veri aktarım boyutlarını ve adresleme modlarını destekleyen bir dizi mağaza talimatını destekler. Desteklenen veri aktarım boyutları word,yarım kelime ve bayt ve bunlar için sırasıyla STR, STRH ve STRB kullanıyoruz.

## Slide 16: Çoklu Veri Erişimi
Sözdizimi | Açıklama | Misal | Örnek açıklama
LDM <Rn>, {<Ra>, <Rb>, …} | Bellekten birden fazla kayıt yükleyin. | LDM R0, {R1, R2 - R7} | R1 = bellek [R0], R2 = bellek [R0 + 4], … R2 = bellek [R0 + 24],
LDMIA <Rn>!, {<Ra>, <Rb>,…} | Bellekten birden fazla kayıt yükleyin, ve sonra Rn'yi son adres + 4'e yükseltin. | LDMIA R0, {R1, R2 - R7} | R1 = bellek [R0], R2 = bellek [R0 + 4], … R0 = R0 + 28
STMIA <Rn>!, {<Ra>, <Rb>,…} | Mağaza hafızaya çoklu kayıtlar, ve sonra Rn'yi son adres + 4'e yükseltin. | STMIA R0, {R1, R2 - R7} | bellek [R0] = R1, bellek [R0 + 4] = R2, … R0 = R0 + 4 × 7
Notes: Çoklu veri erişim talimatları aynı anda birkaç kaydı yüklemeye veya depolamaya izin verir. Örneğin, (LDM R0, {R1, R2-R7}) R2, R3, R4, R5, R6 ve R7 kayıtlarını R0, R0 + 4,… R0 + 24 bellek konumlarında depolanan içerikle yükleyecektir. Bir diğeri örnek LDM'ye benzer bir işlevi yerine getiren LDMIA talimatı. Ek olarak, kaynak yazmacını (Rn) son adres artı 4 değerine yükseltir. Üçüncü bir örnek, birkaç kaydı belleğe depolayan ve ardından Rn'yi son adrese yükselten STMIA komutudur. Burada, birden fazla talimatın yüklenmesi / depolanması için aktarım boyutunun her zaman kelime boyutunda olduğuna dikkat etmek önemlidir.

## Slide 17: Yığın Erişimi: PUSH ve POP
Sözdizimi | Açıklama | Misal | Örnek açıklama
PUSH {<Ra>, <Rb>,…} | Tekli veya çoklu kayıtları hafızaya yazın ve temel kaydı güncelleyin. | PUSH { R0, R1, R2} | Hafıza [SP- 4] = R0, Hafıza [SP- 8] = R1, Hafıza [SP- 12] = R2, SP = SP-12
POP {<Ra>, <Rb>,…} | Tek oku veya hafızadan birden fazla kayıt ve güncelleme baz kaydı. | POP {R0, R1, R2} | R2 = Hafıza [SP], R1 = Bellek [SP + 4], R0 = Hafıza [SP + 8], SP = SP + 12
Notes: Yığın belleğe erişim, PUSH ve POP komutları kullanılarak sağlanabilir. PUSH talimatı wtekli veya çoklu kayıtları hafızaya ve güncellemelere uydurur temel kayıt. POP talimatı rEads single veya hafızadan çoklu kayıtlar ve baz kaydı günceller.

## Slide 18: Aritmetik ADD
Sözdizimi | Açıklama | Misal | Örnek açıklama
<Rd>, <Rn>, <Rm> ADDS | İki kayıt ekleyin. Rd = Rn + Rm APSR'yi güncelleyin. | ADDS R0, R1, R2 | R0 = R1 + R2 APSR'yi güncelleyin.
ADDS <Rd>, <Rn>, # immed3 | Ekle bir sicile anında sabit. Rd = Rn + ZeroExtend (# immed3), APSR'yi güncelleyin. | R0 ADD, R1, # 0x01 | R0 = R1 + 0x01 APSR'yi güncelleyin.
ADDS <Rd>, # immed8 | Ekle bir sicile anında sabit. Rd = Rd + ZeroExtend (# immed8), APSR'yi güncelleyin. | R0 ADD, # 0x01 | R0 = R0 + 0x01 APSR'yi güncelleyin.
<Rd> EKLE, <Rn> | APSR'yi güncellemeden iki kayıt ekleyin. Rd = Rd + Rm | R0 ADD, R1 | R0 = R0 + R1
ADC <Rd>, <Rm> | Taşıma ile ekleyin ve APSR'yi güncelleyin. Rd = Rd + Rm + Carry APSR'yi güncelleyin. | ADCS R0, R1 | R0 = R0 + R1 + Taşıma APSR'yi güncelleyin.
<Rd> EKLE, PC, # immed8 | PC ile bir kayda anında sabit ekleyin APSR'yi güncellemeden. | R0, PC, # 0x04 ADD | R0 = PC + 0x04
Notes: Eklemek işlem iki kayıt arasında veya bir kayıt ve bir sabit sabit arasında yürütülebilir. Örneğin, talimat:
ADDS R0, R1, R2
R2 ve R1'de depolanan değerleri ekleyecek ve sonuçları R0'da depolayacaktır. BCortex-M0 sonlu bir sayı kullandığından sayıları temsil eden bitler, aritmetik işlem bazen taşma gibi hatalara yol açabilir; bu nedenle, aritmetik talimatların çoğunun,uygulama programı durum kaydı (APSR) aşağıdaki gibi bir arıza durumunda:
ALU'dan gelen sonuç negatifse N bayrağını bire ayarlayın.
ALU'dan gelen sonuç sıfırsa Z bayrağını bire ayarlayın.
İşaretsiz bir taşma meydana gelirse C bayrağını bire ayarlayın.
İmzalı bir taşma meydana gelirse V bayrağını bire ayarlayın.
Ancak (<Rd> EKLE, PC, # immed8) talimat PC ile APSR'yi güncellemeden bir kayda anında sabit ekler.

## Slide 19: Aritmetik SUB, MUL
Sözdizimi | Açıklama | Misal | Örnek açıklama
SUBS <Rd>, <Rn>, <Rm> | İki kaydı çıkarın. Rd = Rn - Rm APSR'yi güncelleyin. | SUBS R0, R1, R2 | R0 = R1 - R2 APSR'yi güncelleyin.
SUBS <Rd>, <Rn>, # immed3 | Çıkar ani sabiti olan bir kayıt. Rd = Rn - ZeroExtend (# immed3), APSR'yi güncelleyin. | SUBS R0, R1, # 0x01 | R0 = R1 - 0x01 APSR'yi güncelleyin.
SUBS <Rd>, # immed8 | Çıkar ani sabiti olan bir kayıt. Rd = Rd - ZeroExtend (# immed8), APSR'yi güncelleyin. | SUBS R0, # 0x01 | R0 = R0 - 0x01 APSR'yi güncelleyin.
SBCS <Rd>, <Rd>, <Rm> | Çıkar taşıma (ödünç alma) ile. Rd = Rd - Rm - Ödünç Al APSR'yi güncelleyin. | SBCS R0, R0, R1 | R0 = R0 - R1 - Ödünç Al APSR'yi güncelleyin.
RSBS <Rd>, <Rm>, # 0 | Tersine çevirmek çıkar (negatif). Rd = 0 - Rm, APSR'yi güncelle. | RSBS R0, R0, # 0 | R0 = - R0
MULS <Rd>, <Rm>, <Rd> | İki kaydı çarpın. Rd = Rd × Rm, APSR'yi güncelleyin. | MULS R0, R1, R0 | R0 = R0 × R1
Notes: SUB ve MUL komutları ADD komutuna çok benzer. TBu işlemler, iki kayıt arasında veya bir kayıt ve bir sabit sabit arasında gerçekleştirilebilir.
Bu slaytta gösterilen tüm talimatlar güncellenecek (APSR) aşağıdaki gibidir:
ALU'dan gelen sonuç negatifse N bayrağını bire ayarlayın.
ALU'dan gelen sonuç sıfırsa Z bayrağını bire ayarlayın.
İşaretsiz bir taşma meydana gelirse C bayrağını bire ayarlayın.
İmzalı bir taşma meydana gelirse V bayrağını bire ayarlayın.

## Slide 20: Aritmetik CMP
Sözdizimi | Açıklama | Misal | Örnek açıklama
CMP <Rn>, <Rm> | İki kaydı karşılaştırın. Rn - Rm'yi hesaplayın. APSR'yi güncelleyin ancak çıkarma sonucu saklanmaz. | CMP R0, R1 | R0-R1'i hesaplayın, Güncelleme APSR.
CMP <Rn>, # immed8 | Bir sicil kaydı ile hemen sabit. Rd - ZeroExtend (# immed8) hesaplayın. APSR'yi güncelleyin ancak çıkarma sonucu saklanmaz. | CMP R0, # 0x01 | Hesaplamak R0-1, APSR'yi güncelleyin.
CMN <Rn>, <Rm> | Negatifi karşılaştırın. Rn'yi hesapla- NEG (Rm). APSR'yi güncelleyin ancak çıkarma sonucu saklanmaz. | CMN R0, R1 | Hesaplamak R0 + R1, APSR'yi güncelleyin.
Notes: Cortex-M0 ayrıca bir dizi karşılaştırma talimatını destekler değerleri karşılaştıran (çıkarma kullanarak) ve bayrakları güncelleyen (APSR), ancak karşılaştırmanın sonucu saklanmaz. Örneğin, CMP R0, R1, R0 - R1'i hesaplar ve ardından APSR'yi günceller ancak çıkarma sonucu saklanmaz. Başka bir örnek, CMN R0, R1, R0 - NEG (R1) 'i hesaplar ve ardından APSR'yi günceller ancak çıkarma sonucu saklanmaz; etkili bir şekilde, işlem bir ADD'dir.

## Slide 21: Mantık İşlemi
Sözdizimi | Açıklama | Misal | Örnek açıklama
ANDS <Rd>, <Rm> | Mantıksal AND Rd = AND (Rd, Rm), APSR'yi güncelle | ANDS R0, R1 | AND (R0, R1), APSR'yi güncelle
ORRS <Rd>, <Rm> | Mantıksal VEYA Rd = VEYA (Rd, Rm), APSR'yi güncelle | ORRS R0, R1 | VEYA (R0, R1), APSR'yi güncelle
EORS <Rd>, <Rm> | Mantıksal özel VEYA Rd = XOR (Rd, Rm), APSR'yi güncelle | EORS R0, R1 | ÖZELVEYA (R0, R1), APSR'yi güncelle
MVNS <Rd>, <Rm> | Mantıksal bitsel DEĞİL Rd = DEĞİL (Rm), güncelleme APSR | MVNS R0, R1 | R0 = DEĞİL (R1), APSR'yi güncelle
BICS <Rd>, <Rm> | Mantıksal bitsel temizleme Rd = VE (Rd, NOT (Rm)), APSR'yi güncelle | BICS R0, R1 | VE (R0, DEĞİL (R1)), APSR'yi güncelle
TST <Rd>, <Rm> | Test (bitsel VE) Hesaplamak AND (Rd, Rm), APSR'yi güncelleyin ancak AND sonucu saklanmıyor | TST R0, R1 | AND (R0, R1) hesaplayın, APSR'yi güncelleyin
Notes: Cortex-M0 işlemci talimatıset, OR, AND, vb. gibi çeşitli tipik mantık işlemlerini destekler. Ayrıca, bitsel AND gerçekleştiren TST komutu gibi diğer mantık işlemi türlerini de içerir. Mantıksal işlem talimatları tipik olarak APSR'yi günceller.

## Slide 22: Aritmetik Kaydırma İşlemi
Sözdizimi | Açıklama | Misal | Örnek açıklama
ASRS <Rd>, <Rm> | Aritmetik sağa kaydırma Rd = Rd >> Rm, son bit kaydırması APSR.C'ye kopyalanır, APSR.N, APSR.Z de güncellenir | ASRS R0, R1 | R0 = R0 >> R1, APSR'yi güncelle
ASRS <Rd>, <Rm>, # immed5 | Rd = Rm >> immed5, son bit kaydırması APSR.C'ye kopyalanır, APSR.N, APSR.Z de güncellenir | ASRS R0, R1, # 0x01 | R0 = R1 >> 1, APSR'yi güncelle
C
Kayıt ol
Aritmetik sağa kaydırma (ASR)
Notes: Hem aritmetik kaydırma işlemleri hem de mantıksal kaydırma işlemleri dahil olmak üzere, Cortex-M0'da vites değiştirme ve döndürme talimatları da desteklenir. Aritmetik kaydırma işlemleri durumundaASR talimatı, MSB, veri öğesi işaretli bir tamsayı değeri olduğunda rezerve edilir ve taşıma bayrağı, son parça değişti.

## Slide 23: Mantıksal Kaydırma İşlemi
Sözdizimi | Açıklama | Misal | Örnek açıklama
LSRS <Rd>, <Rm> | Mantık sağa kayması Rd = Rd >> Rm, son bit kaydırması APSR.C'ye kopyalanır, APSR.N, APSR.Z de güncellenir | LSRS R0, R1 | R0 = R0 >> R1, APSR'yi güncelle
LSRS <Rd>, <Rm>, # immed5 | Mantık sağa kayması Rd = Rm >> # immed5, son bit kaydırması APSR.C'ye kopyalanır, APSR.N, APSR.Z de güncellenir | LSRS R0, R1, # 0x01 | R0 = R1 >> 1, APSR'yi güncelle
LSLS <Rd>, <Rm> | Mantık sola kayma Rd = Rd << Rm, son bit kaydırması APSR.C'ye kopyalanır, APSR.N, APSR.Z de güncellenir | LSLS R0, R1 | R0 = R0 << R1, APSR'yi güncelle
LSLS <Rd>, <Rm>, # immed5 | Mantık sola kayma Rd = Rm << # immed5, son bit kaydırması APSR.C'ye kopyalanır, APSR.N, APSR.Z de güncellenir | LSLS R0, R1, # 0x01 | R0 = R1 << 1, APSR'yi güncelle
C
Kayıt ol
Mantık sola kaydırma (LSL)
0
C
Kayıt ol
Mantık sağa kaydırma (LSR)
0
Notes: Mantıksal kaydırma işlemleri için talimatlar LSLS ve LSRS'dir. Örneğin, LSR R0, R1 talimatı R1 yazmacında mantıksal bir sağa kaydırma gerçekleştirecek ve sonuçları R0 yazmacına kaydedecektir. Ayrıca, N ve Z bayraklarını da güncelleyecektir.APSR.

## Slide 24: Döndürme İşlemi
Sözdizimi | Açıklama | Misal | Örnek açıklama
RORS <Rd>, <Rm> | Sağa döndürün. Rd = Rd, Rm bitleriyle sağa döndürür, son bit kaydırması APSR.C'ye kopyalanır, APSR.N, APSR.Z de güncellenir | RORS R0, R1 | R0 = R0 >> R1 (döndür) APSR'yi güncelleyin.
Sağa döndür (ROR)
C
Kayıt ol
Notes: Tek bir döndürme talimatı vardır, RORS. Örneğin, RORS R0 R1,R0'ı R1 bitleri kadar sağa döndürürseniz, aynı zamanda APSR.C'ye kaydırılan son biti de kopyalayacaktır. Ek olarak, APSR.N ve APSR.Z güncellendi.

## Slide 25: Ters Sipariş İşlemi
Sözdizimi | Açıklama | Misal | Örnek açıklama
REV <Rd>, <Rm> | Bayt sırası ters Rd = {Rm [7: 0], Rm [15: 8], Rm [23:16], Rm [31:24]} | REV R0, R1 | R0 = {R1 [7: 0], R1 [15: 8], R1 [23:16], R1 [31:24]}
REV16 <Rd>, <Rm> | Yarım kelime içinde bayt sırası ters Rd = {Rm [23:16], Rm [31:24], Rm [7: 0], Rm [15: 8]} | REV R0, R1 | R0 = {R1 [23:16], R1 [31:24], R1 [7: 0], R1 [15: 8]}
REVSH <Rd>, <Rm> | Alt yarım kelime içinde bayt sırası tersine çevrilir, sonra işareti genişletme sonucu Rd = SignExtend {Rm [7: 0], Rm [15: 8]} | REVSH R0, R1 | R0 = SignExtend {R1 [7: 0], R1 [15: 8]}
REV işlemi
Bit [7: 0]
Bit [15: 8]
Bit [23:16]
Bit [31:24]
Bit [7: 0]
Bit [15: 8]
Bit [23:16]
Bit [31:24]
REV16 işlemi
Bit [7: 0]
Bit [15: 8]
Bit [23:16]
Bit [31:24]
REVSH işlemi
Notes: Cortex-M0 işlemci, verileri yeniden sıralayabilen bir dizi talimatı destekler veya çıkarma. Bu talimatlar bu tabloda özetlenmiştir. Örneğin, REV R0, R1, R1'de depolanan baytların sırasını tersine çevirecek ve sonuçları R0'a kaydedecektir. Talimat gerçekleştirirbayt sırası yarım kelime içinde tersine çevrilir. REVSH icra eder bayt sırası alt yarım kelime içinde tersine çevrilir, ardından işaret sonucu genişletir. Bu ters talimatlar genellikle küçük endian ile büyük arasında veri dönüştürmek için kullanılır. endian sistemleri.

## Slide 26: Operasyonu Uzatın
Sözdizimi | Açıklama | Misal | Örnek açıklama
SXTB <Rd>, <Rm> | SignExtend bir veri kelimesindeki en düşük bayt Rd = SignExtend (Rm [7: 0]) | SXTB R0, R1 | R0 = SignExtend (R1 [7: 0])
SXTH <Rd>, <Rm> | SignExtend bir veri kelimesinde alt yarım kelime Rd = SignExtend (Rm [15: 0]) | SXTH R0, R1 | R0 = SignExtend (R1 [15: 0])
UXTB <Rd>, <Rm> | Bir veri kelimesinde en düşük baytı uzatın Rd = Sıfır Uzatma (Rm [7: 0]) | UXTB R0, R1 | R0 = Sıfır Uzatma (R1 [7: 0])
UXTH <Rd>, <Rm> | Bir veri kelimesinde alt yarım kelimeyi uzatın Rd = Sıfır Uzatma (Rm [15: 0]) | UXTH R0, R1 | R0 = Sıfır Uzatma (R1 [15: 0])
Notes: Cortex-M0, verileri küçük endian ile büyük arasında dönüştürmek için bir dizi talimata sahiptir. endian sistemleri. Bunlara "ters talimatlar" denir. Bunlar yukarıdaki tabloda özetlenmiştir. İçinÖrneğin, SXTB komutu bir baytı bit [7] kullanarak bir kelimeye genişletirken, UXTB komutu bir baytı sıfırlar kullanan bir kelimeye genişletir. Benzer şekilde, SXTH ve UXTH yarım kelimeyi bir kelimeye genişletmek için kullanılabilir.

## Slide 27: Program Akış Kontrolü
Sözdizimi | Açıklama | Misal | Örnek açıklama
B <etiket> | Bir adrese dal (koşulsuz) Şube aralığı +/- 2046 bayt güncel PC'dir. | B döngü | Bilgisayarı etiketli adrese değiştirin "döngü".
B <saniye> <etiket> | Koşullu dallanma, dallanma APSR'ye bağlı adres | BEQ döngü | APSR.Z ise = 1, sonra cPC'yi etiketli adrese asın "döngü".
BL <etiket> | Dal ve bağlantı, bir adrese şube veiade adresini LR'ye kaydedin. Şube aralığı +/- 16MB mevcut PC'dir. Genellikle bir alt yordamı veya işlevi çağırmak için kullanılır. İşlev tamamlandıktan sonra, "BX LR" yürütülerek iade edilebilir. | BL functionA | Bilgisayarı etiketli adrese değiştirin "functionA", LR = PC +4
BX <Rm> | Şube ve değişim. Kayıt tarafından belirtilen bir adrese dallanma ve kaydın [0] bitine bağlı olarak işlemci durumunu (arm veya thumb) değiştirin (Arm için 0; thumb için 1) | BX R0 | PC = R0
BLX | Şube ve değişim ile bağlantı kurun. Kayıt tarafından belirtilen bir adrese dalın, iade adresini kaydedin LR'ye ve kaydın bit [0] 'a bağlı olarak işlemci durumunu değiştirin. | BLX R0 | PC = R0 LR = PC +4
Notes: Cortex-M0 işlemci şunları destekler: yukarıda açıklanan beş kontrol akış talimatı.

## Slide 28: Koşullu Dal için Son Ekler (B <cond>)
Sonek | Şube durumu | Bayraklar (APSR)
EQ | Eşit | APSR.Z = 1
NE | Eşit değil | APSR.Z = 0
CS | Taşımak Ayarlamak | APSR.C = 1
CC | Temiz taşı | APSR.C = 0
Mİ | Olumsuz | APSR.N = 1
PL | Pozitif | APSR.N = 0
VS | Taşma | APSR.V = 1
VC | Taşma yok | APSR.V = 0
HI | işaretsiz daha yüksek | APSR.C = 1 ve APSR.Z = 0
LS | işaretsiz alt veya aynı | APSR.C = 0 veya APSR.Z = 1
GE | Daha büyük veya eşit olarak işaretsiz | APSR.N = APSR.V
LT | Daha az şarkı söyledi | APSR.N! = APSR.V
GT | Şundan büyük işaretli: | (APSR.Z = 0) ve (APSR.N = APSR.V)
LE | Daha küçük veya eşit olarak işaretli | (APSR.Z = 1) veya (APSR.N! = APSR.V)
Notes: <cond>, burada listelenen on dört olası koşul son ekinden biridir.

## Slide 29: Koşullu Dal Örneği
Basit bir döngü
-------------------------------------------------- ------
MOVS R0, # 4; Döngü sayacı başlangıç ​​değeri 4
döngü; "Döngü" bir adres etiketidir
SUBS R0, # 1; 1 azalt ve güncelleme işareti
BGT döngü; R0, (GT) 1'den Büyükse, daldan döngüye
-------------------------------------------------- ------
Notes: Döngü dört kez yürütülecektir. Dördüncü kez, R0, SUBS komutundan önce 1'dir. SUBS komutundan sonra, sıfır bayrağı ayarlanır, böylece dallanma koşulu başarısız olur ve program BGT komutundan sonra çalışmaya devam eder.

## Slide 30: Bellek Bariyeri Talimatları
Sözdizimi | Açıklama
DMB | Veri hafıza engeli, Yeni bellekten önce tüm bellek erişimlerinin tamamlanmasını sağlar erişim taahhüt edildi
DSB | Veri senkronizasyon engeli, Hepsinin olmasını sağlar bir sonraki komut yürütülmeden önce hafıza erişimi tamamlanır
ISB | Talimat senkronizasyon engeli, Kızarma boru hattı ve yeni talimatları uygulamadan önce önceki tüm talimatların tamamlanmasını sağlar
Notes: Bellek bariyeri talimatlarıhafızaya erişimi yönetmek ve çatışmaları önlemek için kullanılır. Genellikle karmaşık bellek mimarilerine sahip tasarımlarda ihtiyaç duyulur. Cortex-M0 işlemcinin yalnızca basit bir tek bellek arabirimi vardır; bu nedenle, bu talimatların kullanımı nadirdir. Cortex-M0 işlemcide desteklenen üç bellek engeli talimatı vardır: DMB, DSB veISB. Kullanımları bu tabloda detaylandırılmıştır. Burada Cortex-M0'ın çalışmasının, diğer Arm işlemcileri için geçerli olmayan bu talimatların atlanmasından etkilenmeyeceği belirtilmelidir.

## Slide 31: İstisnayla İlgili Talimatlar
Sözdizimi | Açıklama | Misal | Örnek açıklama
SVC <immed8> | Süpervizör çağrısı Tetikleyici SVC istisnası. | SVC # 3 | Tetikleyici SVC istisnası, parametre = 3 ile
CPS | Değişiklik işlemci durumu. Kesmeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın. NMI ve sert hata işleyiciyi engellemez | CPSIE I CPSID ben | Kesmeyi etkinleştir (PRIMASK'ı temizleme) Kesmeyi devre dışı bırak (PRIMASK ayarlanıyor)
Notes: İkiye bakacağız istisna ile ilgili talimatlar.
Süpervizör çağrısı (SVC) talimatı, SVC istisna öncelik seviyesi şu ise SVC istisnasının hemen gerçekleşmesine neden olur. mevcut seviyeden daha yüksek. Tipik olarak, SVC, sistem hizmetine veya uygulama programlama arayüzü (API). Hangi sistem hizmetinin gerekli olduğunu belirtmek için SVC talimatıyla birlikte 8 bitlik bir anlık veri öğesi kullanılır.
CPS talimatı, sıfırlayarak veya ayarlayarak kesmeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır. PRIMASK özel kaydı.

## Slide 32: Diğer Talimatlar
Sözdizimi | Açıklama | Misal | Örnek açıklama
HAYIR | İşlem yok Komut hizalamasını oluşturmak veya geciktirmek için kullanılır | HAYIR | İşlem yok
BKPT <immed8> | Breaknokta İşlemciyi durdurma aşamasına getirin, kullanıcıların hata ayıklayıcı aracılığıyla hata ayıklama görevlerini gerçekleştirdiği. BKPT genellikle orijinal talimatın yerine bir hata ayıklayıcı tarafından eklenir. Hata ayıklayıcı için bir tanımlayıcı olarak 8 bit anlık veri kullanılabilir. | BKPT # 0 | Break0 tanımlayıcı ile nokta
YOL VER | Görevin durdurulduğunu gösterir Çok iş parçacıklı sistemde kullanıldığını gösterir. mevcut iş parçacığı gecikti (örneğin, donanım bekleniyor) ve değiştirilebilir Yürütme Cortex-M0 işlemcide NOP olarak | YOL VER | Aynı Cortex-M0 işlemcide NOP olarak
Notes: Diğer Cortex-M0 tarafından desteklenen talimatlar şunları içerir:
İşlem yok (NOP) talimatı, talimat hizalaması üretmek veya geciktirmek. Bu talimat Cortex-M0'da minimum bir döngü alır. Genel olarak, NOP talimatı tarafından üretilen gecikme zamanlaması garanti edilmez ve bunlar arasında değişebilir.farklı sistemler.
Kesme noktası talimatı, hata ayıklama sırasında bir kesme noktası işlevi sağlamak için kullanılır. Kesme noktası olduğunda isabet ederse, işlemci durdurulur ve kullanıcı daha sonra hata ayıklama görevlerini hata ayıklayıcı. Bu talimat8 bitlik anlık veri alanına sahiptir. Bu anlık değer, kesme noktası işlemini doğrudan etkilemez, ancak hata ayıklayıcı bu değeri ayıklayabilir ve hata ayıklama işlemi için kullanabilir.
YIELD talimatı, gömülü işletim sistemlerini hedefleyen bir ipucu talimatıdır. Bu, Cortex-M0 işlemcisinin mevcut sürümlerinde uygulanmaz ve şu şekilde yürütülür:HAYIR.

## Slide 33: Uyku Moduyla İlgili Talimatlar
Sözdizimi | Açıklama
WFI | Kesmeyi bekleyin. Bir kesme gelene kadar veya işlemci bir hata ayıklama durumuna girene kadar program yürütmeyi durdurur
WFE | Bekle olay için. Bir olay gelene kadar (dahili olay kaydı ayarlanana) veya işlemci bir hata ayıklama durumuna girene kadar programın yürütülmesini durdurur
SEV | Olayı çoklu işlem ortamındaki (kendisi dahil) tüm işlemcilere gönderin.
Notes: Bir numara var uyku modu ile ilgili talimatların içinde desteklenenCortex-M0 işlemci. Bunlar şunları içerir:
Hata ayıklama etkinleştirilmişse, istisna maskesi kayıtları veya bir hata ayıklama girişi isteği tarafından maskelenmesi durumu dışında, bir istisna gelene kadar yürütmeyi durduran WFI talimatları. İşlemcinin uyanmasına neden olan başka kesinti durumları da vardır.
WFE talimatı WFI gibi neredeyse aynı işlevselliğe sahiptir, ancak olaylarla uyandırılabilir. Bir olay olabilir an interrupt veya kullanım of SEV talimatını daha sonra göreceğiz.
(Hem WFI hem de WFE yalnızca güç tasarrufu için tasarlanmıştır ve bir NOP talimatı olarak değerlendirilebilir.)
SEV komutu, bir olayın çok işlemcili bir sistemdeki tüm işlemcilere sinyal gönderilmesine neden olur. Ayrıca yerel olay kaydını da ayarlar.

## Slide 34: Düşük Güç Gereksinimleri
Sistemlerin düşük güç gereksinimleri değişkenlik gösterse de şu şekilde özetlenebilir:
  Düşük işletme gücü
  Düşük bekleme gücü
  Yüksek enerji verimliliği
  Uyanma gecikmesi
Notes: Sistemlerin düşük güç gereksinimleri değişiklik gösterse de şu şekilde özetlenebilir:
Düşük çalıştırma gücü:sistemin normal çalışması sırasında tüketilen gücün en aza indirilmesi gerekir. Operasyonun güç kaybının önemli bir kısmı veri geçiş faaliyetlerinden kaynaklanıyor.
Düşük bekleme gücü: sistem bekleme modundayken tüketilen gücün en aza indirilmesi gerekir. Beklemedeyken güç kaybının önemli bir kısmı kaçak akımlardan kaynaklanır.
Yüksek enerji verimliliği: sayıHer enerji birimi için bir işlemci tarafından taşınabilen işlemlerin en üst düzeye çıkarılması gerekir. Enerji verimliliğini tahmin etmek için bir dizi ölçüm vardır. Örneğin, Dhrystone (DMIPS) gibi bir kıyaslama kullanabilir ve enerji verimliliğini DMIPS / mW olarak tahmin edebiliriz.
Uyanma gecikmesi: bu işlemcinin uyku modundan çıkmasının ne kadar süreceğinin bir ölçüsüdür.

## Slide 35: Cortex-M0 Düşük Güç Özellikleri
İki mimari uyku modu:
  Normal uyku ve derin uyku
Uyku moduna girmek için iki talimat:
  WFE ve WFI
Çıkışta uyku özelliği
  İşlemcinin mümkün olduğunca uyku modunda kalmasına izin verin.
Uyandırma kesinti denetleyicisi (WIC)
  İsteğe bağlı bir özellik, işlemcinin saatinin derin uyku sırasında tamamen kaldırılmasına izin verir.
Düşük güçlü tasarım uygulaması
  Geçit sayısı çok düşük olduğundan, statik sızıntı gücü diğer 32 bit işlemcilere kıyasla çok küçüktür.
Notes: Cortex-M0 işlemci, ultra düşük güç ve yüksek enerji verimliliği gereksinimlerini karşılamak için daha küçük yerleşik sistemleri hedeflemek üzere tasarlanmıştır.
Cortex-M0, 32 bitlik bir işlemcidir, ancak yalnızca 12 bingates, birçok 16 bit işlemciden daha küçük ve diğer 32 bit işlemcilerden çok daha küçük hale getirir. SGeçit sayısı çok düşük olduğundan, statik sızıntı gücü diğer 32 bit işlemcilere kıyasla çok küçüktür. Öte yandan, 32 bitlik mimari Cortex-M0'a daha yüksek işlem yeteneği sağlar ve bu da operasyon görev döngüsünü önemli ölçüde azaltır.
Cortex-M0 t ile geliştirildiwo mimari uyku modları, uyku moduna girmek için iki talimatla desteklenir. Donanım mimarisinde isteğe bağlı bir blok vardır.WIC. İkincisiderin uyku sırasında işlemcinin saatinin tamamen çıkarılmasına izin verir. Bu, büyük miktarda dinamik güç tasarrufu sağlayacaktır.

## Slide 36: Cortex-M0 Uyku Modu
Cortex-M0 işlemci iki uyku modunu destekler:
  Normal uyku: bazı saat sinyallerini kapatır.
  Derin uyku: bellek bloklarına giden voltaj kaynaklarını azaltın ve ek bileşenleri kapatın.
Bir uyku moduna girmek için:
  WFE talimatını kullanın.
  WFI talimatını kullanın.
  Çıkışta uyku özelliğini kullanın.

## Slide 37: Çıkışta Uyku Özelliği
Çıkışta uyku özelliği, tüm istisna işleyicileri tamamlanır tamamlanmaz işlemcinin uyku moduna girmesini sağlar.
Güç tüketimi şu sebeplerden dolayı azalır:
  Ana iş parçacığında gereksiz programların yürütülmesi engellenir.
  Gereksiz istifleme ve istifleme işleminden kaçınılır.
Ana konu
WFI
İstifleme
IRQ
ISR
Uyku
Uyku
Çıkışta uyku
(istifleme yok)
Zaman
Öncelik
Notes: Çıkışta uyku özelliği, işlemcinin uyku modunda kalabileceği süreyi en üst düzeye çıkardığından, genellikle kesintiye dayalı uygulamalarda kullanılır.

## Slide 38: Uyku Özellikleri Nasıl Etkinleştirilir
Uyku özellikleri, sistem kontrol bloğundaki (0xE000ED10 adresinde) sistem kontrol kaydına (SCR) erişilerek programlanabilir.
SCR
Bit sayısı | Alan | Açıklama
0 | Ayrılmış | -
1 | SleepOnExit | Çıkışta uyku etkinleştirme biti
2 | SleepDeep | Uyku modu türü bit, 0: normal uyku; 1: derin uyku
3 | Ayrılmış | -
4 | SeVOnPend | Olay gönder bekleme bitinde, yeni bir kesinti bekleme durumu ile olay oluşturmayı etkinleştirin
[31: 5] | Ayrılmış | -
SCR'ye kayıt simgesi "SCB-> SCR" ile erişilebilir, örneğin:
  SCB -> SCR = 1 <1; // Çıkışta uyku bitini etkinleştir
Notes: Çıkışta uyku özelliği, bit [1] ayarlanarak etkinleştirilir. İçinnormal uyku modunu etkinleştirmek için bit [2] 'yi sıfıra ayarlamamız gerekir. Derin uyku modu için, aynı biti mantıksal bir olarak ayarladık.Cortex-M0'da ayrıca Beklemede olayı gönderme özelliği, herhangi bir kesintinin (devre dışı bırakılanlar dahil) WFE talimatını yürüterek uyku modunda kalan işlemciyi uyandırmasına izin verir. Tonunözelliği, SCR yazmacındaki bit [4] tarafından kontrol edilir. WSEVONPEND biti ayarlandığında, bir kesme aktif durumdan bekleme durumuna geçerse, bir olay üretilecek ve işlemci WFE uykusundan uyandırılacaktır.

## Slide 39: İşlemci Uyandırma Koşulları
İşlemci, farklı koşullarda uyku modundan çıkabilir.
Tür | Öncelik | SeVOnPend | PRIMASK | Uyanmak yukarı | ISR'yi yürütün
WFE | IRQ öncelik> mevcut seviye | - | 0 | Evet | Evet
 | IRQ öncelik> mevcut seviye | 0 | 1 | Hayır | Hayır
 | IRQ öncelik ≤ mevcut seviye | 0 | - | Hayır | Hayır
 | IRQ öncelik ≤ mevcut seviye | 1 | - | Evet | Hayır
WFI | IRQ öncelik> mevcut seviye | - | 0 | Evet | Evet
 | IRQ öncelik> mevcut seviye | - | 1 | Evet | Hayır
 | IRQ öncelik ≤ mevcut seviye | - | - | Hayır | Hayır
Notes: WFE veya WFI talimatlarının yürütülmesinden sonra uyanma koşulları hem benzerlikleri hem de farklılıkları vardır. Benzerlikler, etkinleştirilen ve sahip olan kesme isteklerinde uyanmayı içerir. a mevcut seviyeden daha yüksek öncelikli, ve ayrıca işlemci chata ayıklama olayları ile uyanmak.
Farklardan biri şudur: eOlay kaydı 1 olarak ayarlanmışsa, WFE'nin xecution uyku moduna girmez, oysa yürütme % WFI her zaman uyku ile sonuçlanır. Ayrıca, birew beklemede devre dışı bırakma kesintisi, işlemciyi WFE uyku modundan uyandırabilir SEVONPEND ayarlandı. Ek olarak, WFE, harici bir olay sinyaliyle uyandırılabilir.Bu WFI için geçerli değildir. Ve sonunda,WFI, PRIMASK ayarlandığında etkinleştirilmiş bir kesme isteği ile uyandırılabilir, WFE talimatından farklı olan.

## Slide 40: Uyanma Kesme Denetleyicisi
Dahili Bus Sistemi
AHB-Hafif
Bus Arayüzü
Uyanmak
Kesmek
Denetleyici (WIC)
İşlemci
Çekirdek
İç içe Vektör
Kesmek
Kontrolör
(NVIC)
Hata ayıklama
alt sistem
Kesmek
İstekler ve NMI
Arm Cortex-M0 Mikroişlemci
Bellek ve Çevre Birimleri
JTAG / Seri Tel
Hata Ayıklama Arayüzü
Güç Yönetimi Arayüzü
Notes: WIC, çoğunlukla düşük güçlü sistemlerde kullanılan isteğe bağlı bir birimdir. Bu uygulamalarda işlemci, parçalarının çoğu kapalıyken bekleme durumuna geçebilir.

## Slide 41: Uyanma Kesme Denetleyicisi
Genellikle sistem düzeyinde bir güç yönetimi birimi (PMU) gerektirir
Bir kesinti algılandığında, WIC, işlemciye güç ve saat sinyallerini geri yüklemek için mikro denetleyicideki bir PMU'ya bir istek gönderir ve ardından işlemci uyandırabilir ve kesme isteğini işleyebilir.
WIC, ekstra programlanabilir kayıtlar gerektirmez.
PMU
WIC
NVIC
Cortex-M0
IRQ ve NMI
IRQ ve NMI
Maske
Uyanmak
Güç kontrolü
Derin uyku
Notes: The WIC blok kullanılır işlemci tarafından tüketilen gücü azaltın. WIC ünitesi yalnızca derin uyku modunda etkinleştirilir (yani, SLEEPDEEP biti ayarlandığında).

## Slide 42: Derin Uyku Moduna Girin ve Çıkın
Ana konu
Maske WIC
WFI
(derin uyku)
PMU’yu bilgilendirin
PMU, işlemciyi düşük güç durumuna getirdi.
Derin uyku
IRQ
WIC, PMU'yu algılar, bilgilendirir
PMU, işlemciyi normal güce geri getirdi.
ISR
WFI instruction is executed for deep sleep mode.
Processor sends mask information to WIC.
Processor informs PMU to put into low power state.
Processor deep sleep
IRQ occurs.
WIC first detects IRQ, and informs PMU to put power back to normal state.
WIC wakes up processor to start the ISR operation.

## Slide 43: Düşük Güçlü Uygulamalar Geliştirme
İşlemcinin düşük güç özelliklerine rağmen, çeşitli şeyler bir uygulamanın güç tüketimini azaltabilir:
  İşlemciyi uygun bir saat frekansında çalıştırın.
  Kullanılmadığında bir çevre birimini devre dışı bırakın.
  Kesintiye dayalı uygulamalar için, işlemci mümkün olduğunca uyku modunda kalmalıdır; örneğin, çıkışta uyku özelliğini kullanın.
  Etkin döngüleri azaltmak için uygulama kodunu hız için optimize edin (bu, daha büyük bir kod boyutu pahasına olabilir).
  Bu devre parçası kullanılmadığında bazı saat sinyallerini veya güç kaynağını kapatın.