## Slide 1: AMBA 3 AHB-Hafif Otobüs Mimarisi

## Slide 2: Modül Müfredatı
Otobüslerin Temel Prensipleri
MAin FArm AMBA Bus'un özellikleri FZambaklar
AMBA 3 AHB-Hafif Otobüs
  Donanım Mimarisi
  Çalışma Prensipleri

## Slide 3: Çip Üzerinde Sistem Oluşturmak
Hafıza
VGA
Çevresel
UART
Çevresel
Zamanlayıcı
Çevresel
GPIO
Çevresel
7 segmentli
Çevresel
Kol CMSIS-Core
Uygulama Programlama Arayüzü (API)
Uygulama Tasarımı (ör. Oyun)
Kol Cortex-M0
İşlemci
Donanım tasarımı
Yazılım düşük seviyeli sürücü ve kitaplık programlama
Yazılım üst düzey
uygulama geliştirme
Çevresel Sürücüler
AHB
Notes: Bir to en çok bir sistemin önemli yönleri yonga (SoC) sadece hangi bileşenleri veya blokları barındırdığı değil, aynı zamanda nasıl birbirine bağlandıklarıdır.
Şimdiye kadarCortex-M0'ın donanım mimarisini, talimat setini ve ana güç tasarrufu özelliklerini inceledik. Bu modül, Arm AHB veriyolunun temel prensiplerini öğrenmeye odaklanacaktır. Bir veri yolu, işlemcinin bellek blokları gibi sistemin diğer bölümleriyle iletişim kurmasına izin verdiği için SoC tasarımının çok önemli bir parçasıdır.pçevre birimleri ve uygulamaya özel mantık.

## Slide 4: Otobüs Nedir?
Geleneksel olarak, bir veri yolu, bir sistemdeki farklı bileşenler arasında veri aktarılmasına izin veren bir iletişim sistemidir.
Donanım ve yazılım altyapısı dahil edilir:
  Donanım altyapısı, kablolar veya teller gibi fiziksel uygulamaları içerir; örneğin, PCI, bir masaüstü içindeki bileşenleri bağlamak için bir PCI kablosu kullanır.
  Yazılım altyapısı, veri yolu protokolünü, örneğin PCI veri yolu protokolünü içerir.
Bir anakart üzerindeki PCI soketi
PCI veri yolu kablosu
Notes: SoC tasarımlarındaki çoğu yonga üstü iletişim mimarisinin temel yapı taşı, tek paylaşımlı veri yoludur.
En basit veri yolu tasarımı, çeşitli bileşenlerin kullanıldığı bir dizi paylaşılan, paralel kablodan oluşur. bağlı, sadece nerede Veriyolu üzerindeki bir bileşen, veri aktarımlarını gerçekleştirmek için herhangi bir zamanda paylaşılan kabloların kontrolüne sahip olabilir. Böyle basit bir otobüs tasarımı paralelliği sınırlar ve sistemde elde edilebilir performans, bu da çoğu SoC uygulaması için uygun değildir. Bu nedenle, bu tür sistemlerde genellikle daha gelişmiş çözümler kullanılır. Bunlardan biri, bugün tartışacağımız AMBA otobüsü.
Veri yolu tasarım özellikleri hem donanım hem de yazılım altyapılarını içerir. donanım altyapısı, kablolar veya teller gibi fiziksel uygulamayı içerir. Fveya örneğin, PCI, bir masaüstü içindeki bileşenleri bağlamak için bir PCI kablosu kullanır. Yazılım altyapısı, veri yolu protokolünü, örneğin PCI veri yolu protokolünü içerir.

## Slide 5: Otobüs Terminolojisi
Usta
Köle
Çoklayıcı
Çoklayıcı
Seçiniz
Adres
Kod çözücü
Köle 1
Köle 2
Köle 3
Notes: Bunda diyagram, bir otobüs tasarımının bir örneğini görebiliriz. Çip üstü veriyollarının özelliklerinde tipik olarak kullanılan bazı terimler vardır ve kullanılan terminolojiye aşina olmak önemlidir.
Bir "ana" (veya başlatıcı), bir okuma veya yazma veri aktarımını (örneğin, işlemci veya DSP) başlatan IP bileşenini ifade eder.
"Bağımlı" (veya hedef), aktarımları başlatmayan ve yalnızca gelen aktarım isteklerine (örneğin, bellek bloğu) yanıt veren IP bileşenini ifade eder.
Bir "kod çözücü", bir mantık bloğunu ifade eder. bir ana birim tarafından başlatılan bir veri aktarımının hedef adresinin kodunu çözer ve verileri almak için uygun ikincil öğeyi seçer.
Slave'lerden master'a okuma veri yolunu ve yanıt sinyallerini çoklamak için bir çoklayıcı kullanılır. Kod çözücü, çoklayıcı için kontrol sağlar.

## Slide 6: Genel olarak Otobüs Operasyonu
Bir veriyolu tipik olarak üç tür sinyal hattından oluşur:
  Veri yolu, veri bilgisi alışverişi için kullanılır.
  Adres veriyolu, çevre birimlerden birini (veya bir çevre birimin bir kaydını) seçmek için kullanılır.
  Kontrol sinyalleri, hazır, yazma / okuma ve transfer modu sinyalleri gibi işlemleri senkronize etmek ve tanımlamak için kullanılır.
Usta
(mikroişlemci)
Köle 2
Köle 3
Köle 4
Köle 5
Köle 1
Köle 6
Çip Üzerinde Sistem
32 bit Adres veriyolu
32 bit Veri yolu

## Slide 7: Tipik Bir Bus Operasyon Örneği
Aşağıdaki adımlar, bir çevre birimine erişmek için tipik bir işlemi göstermektedir:
  Ana birim (örneğin, bir işlemci), adresi adres veriyoluna vererek bir çevre birimi (veya bir kayıt) seçer. Aynı zamanda okuma veya yazma ve transfer boyutu gibi kontrol sinyallerini ayarlar.
Adres veriyolu
Bir çevre birimi seçin
İşlemci
Çevresel
Kontrol veriyolu
İşlemi oku, aynı anda aktarım boyutu

## Slide 8: Tipik Bir Bus Operasyon Örneği
Aşağıdaki adımlar, bir çevre birimine erişmek için tipik bir işlemi göstermektedir:
  Ana birim (örneğin, bir işlemci), adresi adres veriyoluna vererek bir çevre birimi (veya bir kayıt) seçer. Aynı zamanda okuma veya yazma ve transfer boyutu gibi kontrol sinyallerini ayarlar.
  Master, slave'in (örneğin, çevresel) yanıt vermesini bekler.
Adres veriyolu
Bir çevre birimi seçin
İşlemci
Çevresel
Kontrol veriyolu
İşlemi oku, aynı anda aktarım boyutu

## Slide 9: Tipik Bir Bus Operasyon Örneği
Aşağıdaki adımlar, bir çevre birimine erişmek için tipik bir işlemi göstermektedir:
  Ana birim (örneğin, bir işlemci), adresi adres veriyoluna vererek bir çevre birimi (veya bir kayıt) seçer. Aynı zamanda okuma veya yazma ve transfer boyutu gibi kontrol sinyallerini ayarlar.
  Master, slave'in (örneğin, çevresel) yanıt vermesini bekler.
  Slave hazır olduğunda, istenen verileri işlemciye geri gönderir. Aynı zamanda, kontrol veriyolundaki hazır sinyalini ayarlar.
Adres veriyolu
Bir çevre birimi seçin
İşlemci
Kontrol veriyolu
İşlemi oku, aynı anda aktarım boyutu
Veri yolu
Verileri işlemciye geri gönder
Kontrol veriyolu
Aynı anda hazır sinyali ayarlayın

## Slide 10: Tipik Bir Bus Operasyon Örneği
Aşağıdaki adımlar, bir çevre birimine erişmek için tipik bir işlemi göstermektedir:
  Ana birim (örneğin, bir işlemci), adresi adres veriyoluna vererek bir çevre birimi (veya bir kayıt) seçer. Aynı zamanda okuma veya yazma ve transfer boyutu gibi kontrol sinyallerini ayarlar.
  Master, slave'in (örneğin, çevresel) yanıt vermesini bekler.
  Slave hazır olduğunda, istenen verileri işlemciye geri gönderir. Aynı zamanda, kontrol veriyolundaki hazır sinyalini ayarlar.
  Son olarak, ana birim iletilen verileri okur ve başka bir iletişim döngüsü başlatır.
Adres veriyolu
Bir çevre birimi seçin
İşlemci
Çevresel
Kontrol veriyolu
İşlemi oku, aynı anda aktarım boyutu
Veri yolu
Verileri işlemciye geri gönder
Kontrol veriyolu
Aynı anda hazır sinyali ayarlayın
İşlemci verileri okur ve bir sonraki işlemi başlatır
Adres veriyolu
Bir çevre birimi seçin

## Slide 11: İletişim Mimarisi Standartları
Neden iletişim standartlarına ihtiyacımız var?
  Modüler tasarım yaklaşımı
  Tasarımın yeniden kullanımına izin verir
  Bir SoC tasarımına IP entegrasyonunu kolaylaştırır
Resim kaynağı: http://www.ecs.soton.ac.uk/ (SoC Advance tasarım Tekniği)
Notes:   Modern SoC'lerin uyumsuz IP arayüzlerini kullanması gerekir. SoC tasarımı için heterojen IP'lerin bir araya getirilmesi aylar sürebilir.Arayüz ve iletişim standartları belirli bir veri aktarım protokolünü tanımlar ve IP arayüzlerindeki pinlerin sayısına ve işlevselliğine karar verin, bu da çeşitli IP'leri hızlı bir şekilde bağlamayı kolaylaştırır.
  Yani özetle, iletişim standartları, modüler sistem tasarımını ve IP'nin yeniden kullanımını teşvik edebilir, IP çekirdeklerinin tasarımını sistem tasarımından bağımsız hale getirebilir ve farklı satıcılardan alınan IP çekirdeklerinin entegrasyonunu kolaylaştırabilir.

## Slide 12: Arm AMBA Sistem Veriyolu
AMBA: Gelişmiş mikro denetleyici veri yolu mimarisi
  AMBA protokolü, açık standart bir çip üstü ara bağlantı spesifikasyonudur.
  IP'nin yeniden kullanılmasını sağlayan arayüz standardını sağlar
  Çok sayıda denetleyici ve çevre birimi ile çok işlemcili tasarımların doğru ilk seferde geliştirilmesini kolaylaştırır
  Tabletler ve akıllı telefonlar gibi modern taşınabilir mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılır

## Slide 13: Arm AMBA Otobüs Aileleri
AMBA aile | Otobüs protokol
AMBA 5 | CHI
AMBA 4 | ACE, ACE-Lite
 | AXI4, AXI4-Lite, AXI4-Akışı
AMBA 3 | eksen
 | AHB (AHB-Lite)
 | APB
 | ATB
AMBA 2 | AHB, APB
AMBA 1 | ASB, APB
Notes: Beş AMBA özellikleri ailesi vardır (AMBA 1, 2, 3, 4 ve 5), farklı gereksinimleri karşılamak için geliştirilmiştir.
AMBA 1, iki veri yolunu tanımlar: gelişmiş sistem veri yolu (ASB) ve gelişmiş çevre birimi veri yolu (APB).
AMBA 2 tanıtır AHB (gelişmiş yüksek performanslı veri yolu) ve APB (gelişmiş çevre birimi veri yolu). AHB'nin, mikrodenetleyici kullanımında ana sistem veriyolu, ve APB gelişmiş çevre birimleri bağlantısı için ve almak minimum alan.
AMBA 3, dört veri yolunu (AXI, AHB, APB ve ATB) tanımlar. AMBA 3 AHB ve APB teknik özellikleri, önceki sürümle aynı kullanıma sahiptir. AMBA 3 AXI, yüksek veri çıkışını desteklemek için geliştirilmiştir. AMBA 3 ATP, iz verilerinin yonga etrafında taşınmasını kolaylaştırır.
AMBA 4, beş veri yolu protokolü daha ekler bu tabloda gösterildiği gibi. AXI4, birden fazla ana bilgisayar tarafından kullanıldığında ara bağlantının performansını ve kullanımını geliştirmek için AXI3'e yapılan bir güncellemedir. ACE (AXI tutarlılık uzantıları) Cortex-A7 ve Cortex-A15 dahil en yeni Arm Cortex-A işlemcilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu kursta, SoC'mizi oluşturmak için AMBA 3 AHB-Lite arayüzünü kullanacağız.

## Slide 14: AMBA 3 AHB-Lite Otobüs
AHB
  Yüksek performanslı sentezlenebilir tasarımlar
  Birden çok veri yolu yöneticisini destekler
  Yüksek bant genişliğinde çalışma sağlar
AHB-Lite:
  AHB'nin bir alt kümesi
  AHB veri yolunun tasarımını, örneğin tipik olarak tek bir ana cihazla basitleştirir
Notes: The AHB a hyüksek performanslı sentezlenebilir tasarım, hangi sbirden çok otobüs yöneticisini destekler ve sağlar yüksek bant genişliği operasyonu. AHB desteklerçip üstü ve çip dışı bellek bloklarının bağlantıları. AHB-Lite, AHB özelliklerinin bir alt kümesidir ve basit ve basit tek ana sistemler için tasarlanmıştır.çevre birimleri.

## Slide 15: AHB-Lite Bus Blok Şeması
Usta
Köle
Çoklayıcı
HWDATA [31: 0]
HADDR [31: 0]
Çoklayıcı
Seçiniz
HRDATA
[31: 0]
HSEL_1
HSEL_2
HSEL_3
Adres
Kod çözücü
KONTROL
Köle 1
Köle 2
Köle 3
HRDATA_1 [31: 0]
HRDATA_2 [31: 0]
HRDATA_3 [31: 0]
YANIT_3
RESPONSE_2
RESPONSE_1
TEPKİ
Notes: Bu şema, bir AHB-Lite master ve üç AHB-Lite slave ile tek bir ana AHB-Lite sistem tasarımını gösterir. Kod çözücü bloğuhangi slave'in seçilmesi gerektiğini belirleyen master tarafından kontrol edilir. Çoklayıcı blok, ana cihaza hangi bağımlı çıkış verilerinin bağlanması gerektiğini seçen kod çözücü tarafından kontrol edilir.
En yaygın AHB-Lite slave'ler, dahili bellek cihazları, harici bellek arayüzleri ve yüksek bant genişliğine sahip çevre birimleridir.

## Slide 16: AHB-Lite Master Arayüzü
AHB-Lite master, okuma ve yazma işlemlerini başlatmak için adres ve kontrol bilgileri sağlar.
Ana birim ayrıca, veri ve hazır ve yanıt sinyali dahil olmak üzere yanıtı slave'den alır.
Usta
HWDATA [31: 0]
HADDR [31: 0]
HWRITE
SEÇİM [1: 0]
HBURST [2: 0]
HPROT [3: 0]
HTRANS [1: 0]
HMASTLOCK
HREADY
HRESP
HRESETn
HCLK
HRDATA [31: 0]
KONTROL sinyalleri
Adres
Veri
Transfer yanıtı
Küresel sinyaller
Veri
Notes: Ana blok üretir üç tür çıkış sinyali: adres, veri ve kontrol aşağıdakileri içeren sinyaller: HWRITE (transfer yönü); SEÇ(transferin boyutu); veHTRANS (aktarım türü), BOŞTA, MEŞGUL, NONSEQUENTIAL veya SIRALI olabilir.
Başka varsinyaller. MCevher bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi AHB-Lite referans kılavuzunda bulunabilir.
Oradaana blok tarafından alınabilen üç tip giriş sinyalidir. Bunlar data sinyalleri; kod çözücüden yanıt sinyallerini aktarın,gösterir ki önceki aktarım tamamlandı; ve saat ve sıfırlama sinyallerini içeren global sinyaller.

## Slide 17: AHB-Lite Slave Arayüzü
Bir AHB-Lite slave, sistemdeki master tarafından başlatılan aktarıma yanıt verir.
HSELx sinyali, her seferinde bir slave seçmek için kullanılan adres kod çözücünün çıktısıdır.
HWDATA [31: 0]
HADDR [31: 0]
HWRITE
SEÇİM [1: 0]
HBURST [2: 0]
HPROT [3: 0]
HTRANS [1: 0]
HMASTLOCK
HREADYOUT
HRESP
HRDATA [31: 0]
KONTROL sinyalleri
Adres
Veri
Transfer yanıtı
Köle x
HSELx
HRESETn
HCLK
Küresel sinyaller
Sinyal seçin
Veri
HREADY
Notes: Slave blok alır beş tür giriş sinyali:
Adres
Veri
Global sinyaller (ör. saat ve sıfırlama)
Seçiniz sinyal
Diğer cana cihazdan gelen kontrol sinyalleri
Bağımlı birim tarafından üretilen iki tür çıkış sinyali vardır: veri ve aktarım yanıt sinyalleri. İkincisi şunları içerir:HREADYOUTve HRESP. Her iki sinyal de ana blok içindir ve transferin durumu hakkında bilgi taşır.

## Slide 18: Adres Kod Çözücü
Adres kod çözücü
  Mevcut adres veriyoluna bağlı olarak slave'lerden birini seçer
  Ayrıca bağımlı çoklayıcıyı da bilgilendirir
HADDR [31: 0]
Çoklayıcı seçimi
HSEL_1
HSEL_2
HSEL_3
Adres
Kod çözücü
Notes: Adres kod çözücü smevcut adres veriyoluna bağlı olarak slave'lerden birini seçer HADDR girişlerinde mevcuttur. Mantık değeri HSELx sinyal, kombinatoryal mantık kullanılarak adres veriyolunun kodunu çözerek hesaplanır.
  The adres kod çözücü also bağımlı çoklayıcıyı da bilgilendirir. kullanmak multiplexor çıkış sinyali seçin.

## Slide 19: Köle Çoklayıcı
Bağımlı çoklayıcı
  Tüm ikincil cihazlardan gelen yanıt sinyallerini (HRDATA, HREADY ve HRESP) girer ve adres kod çözücüden seçim sinyaline bağlı olarak bunlardan birini çıkarır.
Köle
Çoklayıcı
HADDR [31: 0]
Çoklayıcı Seçimi
HSEL_1
HSEL_2
HSEL_3
Adres
Kod çözücü
HRDATA_3
HRDATA_2
HRDATA_1
YANIT_3
RESPONSE_2
RESPONSE_1
HREADY
HRESP
HRDATA
[31: 0]
Notes: Girişler bu bloğun tüm bağımlı birimlerden gelen yanıt sinyalleri (HRDATA, HREADY ve HRESP).Bu blok, ana üniteye göndermek için bir bağımlıdan gelen yanıt sinyallerini seçer. Tonun seçim bir tarafından kontrol edilir adres kod çözücüsünden sinyal seçme.

## Slide 20: Donanım Uygulaması
Boru hatlı işlem nedeniyle, bazı sinyallerin kasıtlı olarak geciktirilmesi gerekir:
  Kod çözücüden çoklayıcıya seçim sinyalleri, bir saat döngüsü için geciktirilir.
  HREADY sinyali, çoklayıcıya geri beslenmeden önce bir saat döngüsü için ertelenir.
Ayrıntılı uygulamaya, EDK'da sağlanan koddan atıfta bulunulabilir.
Köle
Çoklayıcı
HADDR [31: 0]
Çoklayıcı Seçimi
HSEL_1
HSEL_2
HSEL_3
Adres
Kod çözücü
HRDATA_3
HRDATA_2
HRDATA_1
YANIT_3
RESPONSE_2
RESPONSE_1
HREADY
HRESP
HRDATA
[31: 0]
Takla
Takla

## Slide 21: AHB-Lite Çalışma Prensipleri
AHB-Lite, üç tür aktarımı destekler:
  Tek
  Adres sınırlarını sarmayan patlamaları artırma
  Belirli adres sınırlarını saran patlamaları sarma
Notes: Master, adresi ve kontrol sinyallerini sürerek bir transfer başlatır. Bu sinyaller, transferin adresi, yönü ve genişliği hakkında bilgi sağlar ve transferin bir patlamanın parçasını oluşturup oluşturmadığını gösterir.Transferler tek olabilir, benartan adres sınırlarına sarılmayan patlamalar ve belirli adres sınırlarını saran kaymalar.

## Slide 22: AHB-Lite Çalışma Prensipleri
Bir AHB-Lite transferi iki aşamadan oluşur:
  Önceki veri yolu aktarımı tarafından genişletilmediği sürece tek bir HCLK döngüsü için süren adres aşaması.
  Veri aşaması birkaç HCLK döngüsü gerektirebilir. HREADY sinyali, aktarımı tamamlamak için gereken saat döngüsü sayısını kontrol etmek için kullanılır.

## Slide 23: AHB-Lite Veri Yolu Zamanlaması
Bu modül, temel veri yolu işlemine odaklanır, bu nedenle aşağıdakileri varsayıyoruz:
  BURST işlemi yok: HBURST [2: 0] her zaman 3'b000'dir.
  Asla kilitli işlemler oluşturmaz: HMASTLOCK her zaman 1'b0'dır.
  Yapılan tüm işlemler sıralı olmayan aktarımdır: HTRANS [1: 0], 2'b00 (IDLE) veya 2'b10 (sıralı olmayan) şeklindedir.
Notes: AMBA 3 AHB-Lite Protokol Spesifikasyonunda daha gelişmiş veri yolu işlemi bulunabilir.

## Slide 24: Temel Okuma Aktarımı
Bekleme durumları olmayan basit bir okuma aktarımı düşünün:
HCLK
HADDR [31: 0]
HWRITE
HRDATA [31: 0]
HREADY
Adres 0
adres 1
Adres 2
Adres 3
Verileri Oku 0
KONTROL
Kontrol 0
Kontrol 1
Kontrol 2
Kontrol 3
Verileri Oku 1
Verileri Oku 2
Notes: Temel bir okuma aktarımıyla başlıyoruz.

## Slide 25: Temel Okuma Aktarımı
Bekleme durumları olmayan basit bir okuma aktarımı düşünün:
  Adres aşaması: Master, HCLK'nin yükselen kenarından sonra adres ve kontrol sinyallerini veri yoluna sürer.
HCLK
HADDR [31: 0]
HWRITE
HRDATA [31: 0]
HREADY
Adres 0
adres 1
Adres 2
Adres 3
Verileri Oku 0
KONTROL
Kontrol 0
Kontrol 1
Kontrol 2
Kontrol 3
Verileri Oku 1
Verileri Oku 2
Notes: Adres aşaması: TMaster, adres ve kontrol sinyallerini HCLK'nin yükselen kenarından sonra veri yoluna sürer ve HWRITE'ı sıfıra siler.

## Slide 26: Temel Okuma Aktarımı
Bekleme durumları olmayan basit bir okuma aktarımı düşünün:
  Adres aşaması: Master, HCLK'nin yükselen kenarından sonra adres ve kontrol sinyallerini veri yoluna sürer.
  Veri aşaması: Slave, adres ve kontrol bilgilerini örnekler ve Yapmak HRDATA'da mevcut veriler sürmeden önce uygun HREADY yanıtı.
HCLK
HADDR [31: 0]
HWRITE
HRDATA [31: 0]
HREADY
Adres 0
adres 1
Adres 2
Adres 3
Verileri Oku 0
KONTROL
Kontrol 0
Kontrol 1
Kontrol 2
Kontrol 3
Verileri Oku 1
Verileri Oku 2
Notes: Bu yanıt, ana makinenin üçüncü yükselen kenarında örneklenir. HCLK. Bu basit örnek, transferin adres ve veri aşamalarının farklı saat döngüleri sırasında nasıl gerçekleştiğini gösterir. Herhangi bir aktarımın adres aşaması, önceki aktarımın veri aşamasında gerçekleşir. Adres ve verilerin bu örtüşmesi, veriyolunun ardışık düzen yapısı için temeldir ve yüksek performanslı çalışmayı mümkün kılarken, bir bağımlı birimin bir aktarıma yanıt vermesi için yeterli zaman sağlamaya devam eder.

## Slide 27: Temel Yazma Transferi
Bekleme durumu olmayan basit bir yazma aktarımı düşünün:
  Adres aşaması: Master, HCLK'nin yükselen kenarından sonra adres ve kontrol sinyallerini veri yoluna sürer ve HWRITE'ı bire ayarlar.
  Veri aşaması: Slave, adres ve kontrol bilgilerini örnekler ve Yapmak HRDATA'da mevcut veriler sürmeden önce uygun HREADY yanıtı.
HADDR [31: 0]
HWRITE
HWDATA [31: 0]
HREADY
Veri Yaz 0
HCLK
KONTROL
Kontrol 0
Adres 0

## Slide 28: Temel Yazma Transferi
Bekleme durumu olmayan basit bir yazma aktarımı düşünün:
  Adres aşaması: Master, HCLK'nin yükselen kenarından sonra adres ve kontrol sinyallerini veri yoluna sürer ve HWRITE'ı bire ayarlar.
  Veri aşaması: Slave, adres ve kontrol bilgilerini örnekler ve Yapmak HRDATA'da mevcut veriler sürmeden önce uygun HREADY yanıtı.
HADDR [31: 0]
HWRITE
HWDATA [31: 0]
HREADY
Veri Yaz 0
HCLK
KONTROL
Kontrol 0
Adres 0

## Slide 29: Bekleme Durumuyla Aktarımı Oku
Adres aşaması (ilk saat döngüsü)
  Adres ve kontrol sinyalleri verin; HWRITE'ı bire ayarlayın.
Veri aşaması (çoklu saat döngüleri)
  Bağımlı, verilerini sağlamaya hazır değilse HREADY'yi sıfırda tutar; ana makine bir sonraki işlemi geciktirir.
  Slave hazır olduğunda, veriler HRDATA'da verilecektir; aynı zamanda, HREADY bire ayarlanmıştır. Master daha sonra bir sonraki işleme devam edecektir.
HCLK
HADDR [31: 0]
HWRITE
HRDATA [31: 0]
HREADY
Adres 0
Veri 0
KONTROL
Kontrol 0
Notes: Bu daha karmaşık bir transfer türüdür.

## Slide 30: Bekleme Durumuyla Yazma Transferi
Adres aşaması (ilk saat döngüsü)
  Adres ve kontrol sinyalleri verin; HWRITE'ı sıfıra sil.
Veri aşaması (çoklu saat döngüleri)
  Master, verilerini HWDATA'da verir. Bağımlı, verileri almaya hazır değilse HREADY'yi sıfırda tutar; ana makine bir sonraki işlemi geciktirir.
  Slave hazır olduğunda, verileri alacak ve HREADY'yi bire ayarlayacaktır. Master daha sonra bir sonraki işleme devam edecektir.
HADDR [31: 0]
HWRITE
HWDATA [31: 0]
HREADY
Adres 0
Veri 0
HCLK
KONTROL
Kontrol 0