## Slide 1: AHB VGA Çevre Birimi

## Slide 2: Modül Müfredatı
PVGA Arayüzlerinin temelleri
  AHB VGA Çevre Biriminin Tasarımı ve Uygulanması

## Slide 3: Çip Üzerinde Sistem Oluşturmak
Hafıza
VGA
Çevresel
UART
Çevresel
Zamanlayıcı
Çevresel
GPIO
Çevresel
7 segmentli
Çevresel
Kol CMSIS-Core
Uygulama Programlama Arayüzü (API)
Uygulama Tasarımı (ör. Oyun)
Kol Cortex-M0
İşlemci
Donanım tasarımı
Yazılım düşük seviyeli sürücü ve kitaplık programlama
Yazılım üst düzey
uygulama geliştirme
Çevresel Sürücüler
AHB
Notes: Bu modüller araştırır AHB veriyolunun monitör gibi bir video cihazına nasıl bağlanacağı. Bunu yapmak için video grafik dizisi (VGA) arayüzü.

## Slide 4: VGA'ya Genel Bakış
VGA konnektörü
  Beş analog bileşen
  Mavi, yeşil, kırmızı
  Yatay ve dikey senkronizasyon
  1987'de tasarlanan ve günümüzde hala kullanılmaktadır, çoğunun yerini dijital görsel arayüz (DVI) ve yüksek çözünürlüklü multimedya arayüzü (HDMI) almıştır.
Mavi
Yeşil
Kırmızı
Yatay Senkronizasyon
Dikey senkronizasyon
Notes: Bir VGA konnektörü standart 15 pinli bir konektördür alışkın olduğu video cihazları sürün. Kablo şunları içerir:RGBHV olmak üzere beş analog bileşen. Bu, kırmızı, yeşil ve mavi video sinyalini ve ayrıca yatay ve dikey senkronizasyonu ifade eder. Bu şemada görülebilir. Ek olarak, taşırVESA, veri kanalı verilerini görüntüler.

## Slide 5: VGA Sinyalleri Nasıl Çalışır?
CRT monitörleri, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi genlik modülasyonlu hareketli elektron ışınlarını kullanarak fosfor kaplı bir ekranda görüntüleri görüntüler.
Kirişler yatay olarak soldan sağa ve dikey olarak yukarıdan aşağıya hareket eder.
Işın tüm ekran üzerinde hareket ederken, o anda taranmakta olan pikselin renk bilgisi VGA kablosundan verilir.
Katot Işın Tüpü
Notes: Çalışma prensipleriBu cihaz şu şekilde özetlenebilir: Katot, vakuma doğal olarak bir elektron akışı oluşturana kadar ısıtılır. Pozitif anot, negatif elektronları çeker. Ardından, elektron ışını odaklanır bir odaklama bobini kullanarak sıkı bir kirişe. Bu daha sonra hızlanan bir anotla hızlandırılır. Bu hızlandırılmış ışın tüp vakumuna hızlanır ve hit floresan ışın çarptığında parlayan ekran.

## Slide 6: VGA Sinyalleri Nasıl Çalışır?
Yatay senkronizasyon, ışını bir sonraki satırın başlangıcına sıfırlamak için kullanılır.
Dikey senkronizasyon, bir sonraki kareyi başlatmak için kullanılır.
Monitör, tarama frekansını ve ekran çözünürlüğünü kullanıcıdan verilen senkronizasyon sinyaline göre ayarlayacaktır.
Raster Tarama
Notes: Sürece durdu ışın sağ alta hareket edecek ekranın ve kalanın Orada. hSync (yatay senkronizasyon) adı verilen bir aktif-düşük sinyal ileri sürülerek ışın sola geri hareket etmeye zorlanabilir. Işın, vSync (dikey senkronizasyon) adı verilen bir aktif-düşük sinyal ileri sürülerek ekranın üst kısmına geri dönmeye zorlanabilir. Bu şekilde gösterildiği gibi buna raster tarama denir. The monitörün ekran çözünürlüğü ve tarama frekansı senkronizasyon sinyaline göre ayarlanabilir. Kirişin sabit oranlı hareketi izin verirrafa kaldırmak ekrandaki konum, hangisi olabilir bitti hSync ve vSync sinyallerinden sonraki saat tiklerini sayarak. Özetlemek, VGA'nın kontrol / zamanlayıcı devreleri oluşur bir çiftin sayaçlar o VGA saatinin hem yatay işaretlerini hem de dikey işaretlerini sayın.

## Slide 7: VGA Zamanlaması
640 piksel
480 piksel
800
600
Sonraki satır
Görüntüleme bölgesi
Yatay senkronizasyon, sonraki satıra başlamak için sıfır darbe verin
Dikey senkronizasyon, yeni bir çerçeve başlatmak için sıfır darbe verin
Beam otomatik olarak soldan sağa tarar ve ardından bir sonraki satıra gider
Işın bu bölgedeyken rengi beklenen değere ayarlayın
Dikey ön sundurma
Rengi siyaha ayarla (8s00)
Dikey arka sundurma
Rengi siyaha ayarla (8s00)
Yatay ön sundurma
Rengi siyaha ayarla (8s00)
Yatay arka sundurma
Rengi siyaha ayarla (8s00)
Notes: Işın bir sonraki karenin başlangıcına sıfırlanırken (sonra vSync darbesi veya hSync nabız), bir meli birkaçını bekle ekrana pikselleri boyamadan önce işaretler. Bu belirli bölge ön / arka sundurma olarak bilinir. Bu, ışına yeterli süre sağlar geri dönmek yukarı / sola gidin ve tekrar ilerlemeye başlayın. DışındaCRT veya LCD gibi bazı görüntüleme teknolojileri, monitörlerin çoğu VGA veya DVI gibi standart bir arabirim sağlayabilir. Farklı çözünürlükler için VGA zamanlama bilgileri, VESA kuruluşu tarafından belirlenir ve yayınlanır.

## Slide 8: VGA Zamanlaması
640 × 480 çözünürlük, 25 MHz saat frekansı ve 60 Hz yenileme hızına sahip monitör için:
hSync
vSync
Renk
Yatay ön sundurma
Görüntüleme bölgesi
Yatay arka sundurma
Darbe genişliği
0
0
c1
c2
c639
c640
Her 600 satırdan sonra
THPW
televizyonPW
TD
THFP'ler
THFP
THBp
Sembol | THPW | THFP | THBP | Ts | TD | televizyonPW
Zamanlar) | 3.84u | 640n | 1.92u | 16,7 milyon | 15,36 milyon | 64u
Notes: The VGA kontrol sinyallerinin zamanlaması saatinizin ne kadar hızlı olduğuna, ışının ekranda hareket etmesi için gereken süre boyunca kaç piksel boyamak istediğinize ve ekran yenileme hızına bağlıdır.
640 × 480 modunda 60 Hz yenilemeli ve 25 MHz piksel saatli bir monitör için zamanlamayı kullanabilirsiniz. bilgi özetlenmiş buradaki tabloda, nerede TS dır-dir sync darbe süresi, TD doynatma süresi, THPW yatay darbe genişliği, THFP ve THBP ön ve arka yatay genişliğidir sundurma ve TVPW dikey pulse genişliği.
Toplamda, VGA kontrolü için hem yatay hem de dikey zamanlama yalnızca birer sayaçtır. Bir şeyleri etkinleştirmeniz gerekebilir, bir şeyleri sıfırlayın veya sayaçlar belirli bir değere ulaştığında bir şeyleri değiştirin, ancak bunlar yalnızca sayaçtır.

## Slide 9: AHB VGA Çevre Birimi
Kol Cortex-M0
İşlemci
BRAM
Çip Üzerinde Sistem
Arm AMBA 3 AHB-Lite Sistem Veriyolu
32 bit Adres veriyolu
32 bit Veri yolu
Kontrol sinyalleri
VGA
Çevresel
İzleme
Notes: Şimdi görüntüleri bir VGA monitörde görüntülemek için bir AHB VGA çevre biriminin nasıl tasarlanacağını ve uygulanacağını öğreneceğiz.

## Slide 10: Ek Tasarım Gereksinimi
Ekranın tam bölgesi iki alt bölgeye ayrılmıştır:
  Metin bölgesi (konsol): metin dizelerini nispeten yüksek bir çözünürlükte görüntüler
  Görüntü bölgesi (çerçeve arabelleği): istenen bir görüntüyü daha düşük bir çözünürlükte görüntüler
Çip üstü bellekteki yetersiz alanı telafi etmek için görüntü ve metin için ayrı depolama konumlarına ihtiyaç vardır.
Görüntü bölgesi
Metin bölgesi
Tüm piksellerin renk bilgileri bellekte saklanır.
Renk bilgisi, donanım mantığı kullanılarak oluşturulur.
İzleme
Notes: Önerilen donanım uygulamamızda, aşağıdaki iki gereksinimi hesaba katmamız gerekiyor:
Ekranın tam bölgesi ikiye bölünmüştür alt bölgeler, yukarıda açıklandığı gibi ve resim ve metin için ayrı saklama konumlarına ihtiyaç vardır. bengerçekte, tüm piksel bilgileri tek bir çerçeve arabelleğinde saklanır. Ancak yonga üstü bellek yeterli olmadığından çerçevenin çözünürlüğü azalır. Bu nedenle, aynı zamanda net metni göstermeye devam etmek için metin bölgesi ayrılır ve çerçeve arabelleği yerine dinamik donanım mantığı kullanılır.

## Slide 11: AHB VGA Çevresel Donanım Mimarisi
VGA çevre birimi, bir VGA kablosu aracılığıyla bir monitördeki metinleri ve görüntüleri görüntüleyebilir.
VGA çevre birimi 5 bileşenden oluşur: bir AHB arabirimi, bir VGA arabirimi, görüntüleri görüntülemek için bir görüntü arabelleği, metinleri görüntülemek için bir metin konsolu modülü ve bir çoklayıcı.
VGA
arayüz
Resim
tampon
Metin
konsol
Renk
HS
VS
Mux
Adres x
Adres y
Görüntü rengi
Metin rengi
Konsol bölgesi veya görüntü bölgesi
8
8
8
8
Hafıza adresi
Bellek verileri
Yazma etkinleştir
Metin verileri (Asci)
Yazma etkinleştir
AHB
arayüz
Veri
Adr
Kontrol
Notes: Önerilen VGA çevre biriminin ana işlevi, bir VGA kablosu aracılığıyla bir monitördeki metinleri ve görüntüleri görüntülemektir.
VGA çevre birimi blok diyagramı yukarıda gösterilmiştir. 5 bileşenden oluşur: bir AHB arayüzü, bir metin konsolu modülü, bir görüntü tampon, çoklayıcı ve bir VGA arayüzü.

## Slide 12: VGA Arayüzü
  VGA bağlantı noktasına senkronizasyon sinyalleri üretir
  Doğrudan VGA bağlantı noktasının harici pinlerine bağlanır
  Mevcut pikselin adresini verir
VGA
arayüz
Resim
tampon
Metin
konsol
Renk
HS
VS
Mux
Adres x
Adres y
Görüntü rengi
Metin rengi
Konsol bölgesi veya görüntü bölgesi
10
8
8
8
8
Hafıza adresi
Bellek verileri
Yazma etkinleştir
Metin verileri (ASCii)
Yazma etkinleştir
AHB
arayüz
Veri
Adr
Kontrol
Notes: Biz şimdi VGA arayüz bloğundan başlayarak bu bileşenlerin her birinin işlevselliğini inceleyecek.

## Slide 13: VGA Arayüzü
  FPGA'nın dijital çıkışları analoga dönüştürülebilir ve direnç bölücü devreler kullanılarak VGA konektörüne bağlanabilir.
  aşağıdaki örnek8 bit renk ve iki standart senkronizasyon sinyali dahil olmak üzere 10 sinyal kullanır; böylece 256 renk seviyesi sunulabilir.
RED0
KIRMIZI1
KIRMIZI 2
YEŞİL0
YEŞİL1
YEŞİL2
MAVİ0
MAVİ1
HSYNC
VSYNC
VGA Arayüzü
FPGA'da
2KΩ
1.000Ω
510Ω
2KΩ
1.000Ω
510Ω
1.000Ω
510Ω
100Ω
100Ω
KIRMIZI
YEŞİL
MAVİ
HS
VS
VGA konnektörü
VGA kablosu

## Slide 14: VGA Arayüzü
VGA sinyalleri
İsim Soyisim | Açıklama
vga_red [2: 0] | 3 bitlik kırmızı sinyal
vga_green [2: 0] | 3 bitlik yeşil sinyal
vga_blue [1: 0] | 2 bit mavi sinyal (gözlere daha az duyarlı)
hsync | Yatay senkronizasyon sinyali: bir darbe sonraki satırın başlangıcını gösterir.
vsync | Dikey senkronizasyon sinyali: bir darbe sonraki çerçevenin başlangıcını gösterir.
Notes: Tam listesiÖnerdiğimiz uygulamada kullanılan VGA sinyalleri burada sağlanmıştır. Mavi rengin, kırmızı ve yeşil rengin 3 bitlik gösteriminin aksine yalnızca 2 bitlik bir sinyal kullanılarak temsil edildiğine dikkat edin. Bunun nedeni, insan gözünün mavinin varyasyonlarına daha az duyarlı olmasıdır.

## Slide 15: VGA Görüntü Arabelleği
  Görüntü bölgesindeki tüm piksellerin renk bilgilerini depolar
  Çift bağlantı noktalı bir belleğe uygulanır
VGA
arayüz
Resim
tampon
Metin
konsol
Renk
HS
VS
Mux
Adres x
Adres y
Görüntü rengi
Metin rengi
Konsol bölgesi veya görüntü bölgesi
8
8
8
8
Hafıza adresi
Bellek verileri
Yazma etkinleştir
Metin verileri (ASCii)
Yazma etkinleştir
AHB
arayüz
Veri
Adr
Kontrol
Notes: Bizim uygulamamızdaki bir diğer blok da görüntü arabelleğidir. Bu tasarımda, görüntü arabelleği, görüntü bölgesindeki tüm pikseller için RGB bilgilerini depolar. Arabellek, VGA arabiriminin pikseli okurken aynı anda piksellerin değiştirilmesine izin veren çift bağlantı noktalı bir RAM üzerinde uygulanır.
Görüntü tamponu, VGA arayüzünden görüntülenecek pikselin adresini alır ve 8 bitlik bir renk bilgisi verir. Cortex-M0 işlemci çekirdeği, renk bilgilerini depolamak için AHB arayüzünü kullanarak görüntü arabelleği ile iletişim kurabilir.

## Slide 16: VGA Görüntü Arabelleği
Bazı yongalarda, yonga üzerinde SRAM gibi büyük bir yonga üzerinde bellek bulunmaz. Böyle bir durumda çözünürlük, birden çok pikselin bellekteki tek bir veriye eşlenmesiyle azaltılabilir. Örneğin, 4 × 4 piksel bir bölge, görüntü arabelleğindeki tek bir veri ile sunulabilir.
Görüntü bölgesi
400×480 piksel
adres yaz
Veri yaz
Yazma etkinleştir
Verileri oku
Adresi oku
Görüntüyü değiştirmek için kullanılır
VGA arayüzüne bağlandı
11000100
00101000
11101001
00001111
11011100
00101111
10101011
11110110
11010100
.
.
.
4 × 4 piksel bölgesi, görüntü arabelleğinde tek bir veri (1 bayt) tarafından sunulur
Görüntü arabelleği
VGA monitör
15
8
15
8
Notes: Azaltmak için görüntü arabelleğinin boyutu, birden çok pikseli tek bir veri noktasına eşleyin benn hafıza. Örneğin, 4×4 piksel bölgesi, görüntü arabelleğindeki tek bir veri noktası tarafından sunulabilir. Bu, görüntülenen görüntünün kalitesini düşürebilir, ancak aynı zamanda değerli silikon kaynaklarından da tasarruf edebilir.

## Slide 17: Metin Konsolu
  Metin bölgesindeki metinleri görüntüler
  Donanım mantığına uygulanır
VGA
arayüz
Resim
tampon
Metin
konsol
Renk
HS
VS
Mux
Adres x
Adres y
Görüntü rengi
Metin rengi
Konsol bölgesi veya görüntü bölgesi
10
10
8
8
8
8
Hafıza adresi
Bellek verileri
Yazma etkinleştir
Metin verileri (ASCii)
Yazma etkinleştir
AHB
arayüz
Veri
Adr
Kontrol
Notes: VGA konsol modülü, metin bölgesindeki pikseller için renk bilgilerini oluşturmak için kullanılır.
İdeal olarak, tüm piksel bilgileri tek bir çerçeve arabelleğinde saklanır. Ancak yonga üstü bellek yeterli olmadığından çerçevenin çözünürlüğü azalır.
Teorik olarak, görüntü arabelleği durumunda yaptığımız gibi, birden fazla pikseli tek bir veri noktasına eşleyebiliriz. Bununla birlikte, böyle bir teknik yalnızca görüntü verileriyle kullanılabilir ve metinleri net bir şekilde görüntülemek için kullanılamaz. Bunun nedeni, resimlerdeki renk bilgilerinin çeşitliliğinin genellikle aşamalı olmasıdır; bu nedenle, bitişik pikseller çok benzer değerlere sahipken, görüntülenen metinlerdeki komşu pikseller büyük olasılıkla farklı renk bilgilerini (örneğin, siyah ve beyaz) depolar.
Bu nedenle, birden çok bitişik metin pikseline aynı değeri vermek, metinlerin bulanık çıkmasına neden olacaktır.
Bundan kaçınmak ve aynı zamanda net metinleri görüntülemeye devam etmek için, tRenk bilgisi, her bir pikseli bellekte saklamak yerine donanım mantığı kullanılarak dinamik olarak oluşturulur ve böylece değerli yonga üzeri bellek kaydedilebilir.

## Slide 18: AHB Arayüzü
  AHB veriyolu ile VGA çevresel dahili bellekleri arasındaki veri akışını ve kontrol sinyallerini yönetir
VGA
arayüz
Resim
tampon
Metin
konsol
Renk
HS
VS
Mux
Adres x
Adres y
Görüntü rengi
Metin rengi
Konsol bölgesi veya görüntü bölgesi
10
10
8
8
8
8
Hafıza adresi
Bellek verileri
Yazma etkinleştir
Metin verileri (ASCii)
Yazma etkinleştir
AHB
arayüz
Veri
Adr
Kontrol

## Slide 19: Hafıza Alanı
Hafıza alanı şu şekilde tahsis edilir:
Çevresel | Baz adres | Bitiş adresi | Boyut
MEM | 0x0000_0000 | 0x0FFF_FFFF | 16MB
VGA | 0x5000_0000 | 0x50FF_FFFF | 16MB
Kol Cortex-M0
İşlemci
BRAM
Çip Üzerinde Sistem
Arm AMBA 3 AHB-Lite Sistem Veriyolu
32 bit Adres veriyolu
32 bit Veri yolu
Kontrol sinyalleri
VGA
Çevresel
İzleme
Notes: VGA çevre biriminin tasarımı bir kez bitti ve davranışı dijital simülasyonlarla doğrulandı,önceki laboratuvarda uyguladığımız SoC tasarımı ile entegre edilebilir. Örnek SoC tasarımımız, burada gösterildiği gibi iki çevre birimine sahip olacaktır. Bunların her birinin benzersiz bir hafıza alanına sahip olması gerekir. Buradaki tablo, her bir çevre birimine tahsis edilen temel ve son adresleri gösterir.

## Slide 20: Hafıza Alanı
VGA'nın dahili bellek alanı iki bölgeye ayrılmıştır:
  Konsol metni: Bir karakter yazdırmak için 1 kelime (4 bayt) boşluk
  Görüntü arabelleği: boşluğun geri kalanı pikselleri görüntü bölgesinde depolamak için kullanılır.
Kayıt ol | Baz adres | Bitiş adresi | Boyut
Konsol Metin | 0x5000_0000 | 0x5000_0000 | 4 Bayt
Görüntü arabelleği | 0x5000_0004 | 0x50FF_FFFF | (16M-4) Bayt
Notes: VGA çevre biriminin dahili bellek alanı iki bölgeye ayrılmıştır: konsol metni, bu sadece 32 bit bir karakter yazdırmak için kelime (4 bayt) alanı, ve görüntü bölgesinde pikselleri depolamak için kullanılan alanın geri kalanı. Bu slayttaki tablo, bu bölgelerin her birine tahsis edilen temel ve son adresleri gösterir.