## Slide 1: AHB UART Çevre Birimi

## Slide 2: Modül Müfredatı
PSeri ve Paralel İletişimin ilkeleri
  UART (Evrensel Asenkron Alıcı / Verici) Protokolü
  Bir AHB UART Çevre Biriminin Tasarımı ve Uygulanması

## Slide 3: Çip Üzerinde Sistem Oluşturma (SoC)
Hafıza
VGA
Çevresel
UART
Çevresel
Zamanlayıcı
Çevresel
GPIO
Çevresel
7 Bölüm
Çevresel
Kol CMSIS-Core
Uygulama Programlama Arayüzü (API)
Uygulama Tasarımı (ör. Oyun)
Kol Cortex-M0
İşlemci
Donanım tasarımı
Yazılım düşük seviyeli sürücü ve kitaplık programlama
Yazılım üst düzey
uygulama geliştirme
Çevresel Sürücüler
AHB
Notes: Bu modül araştırıyor veri alışverişi yapmak için SoC'mizi bir bilgisayara nasıl bağlarız. Bunun için kullanacağızEvrensel Eşzamansız Alıcı / Verici (UART) protokolü.

## Slide 4: Seri iletişim
  Seri iletişim
  Verileri sıralı bir şekilde her seferinde bir bit olarak iletir
  Uzun mesafeli iletişim, modemler ve cihazlar arasında ağa bağlı olmayan iletişim için yaygın olarak kullanılır
  Örnek olarak UART, SPI, I2C, USB, Ethernet PCI Express vb.
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
Seri iletişim
Notes: Dijital veri iletişimi iki temel modlar: seri veya paralel. İletim modu türü kullanılacak olan iletişimin gerektirdiği kablo uzunluğuna bağlıdır Bant genişliği.
Seri iletimde, bitler sırayla aynıhat. Bu, kablolama maliyetlerini azaltır ancak aynı zamanda iletişim hızını da yavaşlatır.Seri iletim commyalnızca uzun mesafeli iletişim, modemler ve cihazlar arasında ağa bağlı olmayan iletişim için kullanılır.
Seri modlu aktarım örnekleri, bir bilgisayar ve bir modem arasındaki RS-232 protokolünü kullanan bağlantıları içerir. Diğer seri iletim protokolleri şunları içerir:UART, SPI, I2C, USB ve Ethernet PCI Express.

## Slide 5: Seri İletişim Türleri
Senkron seri iletim
  Ortak bir saat hem gönderen hem de alıcı tarafından paylaşılır.
  Veri aktarımı için özel olarak bir kablo kullanıldığından daha verimli aktarım
  Ekstra bir saat teli gerektiğinden daha maliyetli
Eşzamansız seri iletim
  Gönderenin bir saat sinyali göndermesi gerekmez.
  Hem gönderen hem de alıcı, zamanlama parametreleri üzerinde önceden anlaşır.
  İletimi senkronize etmek için özel bitler eklenir.
Notes: Seri iletişim eşzamanlı veya eşzamansız olabilir. Senkron seri iletimde, veri aktarımı bir saat sinyali kullanılarak senkronize edilir. Saat sinyalini dağıtmak için ekstra kablolama gereklidir.Eşzamansız iletimde, veri iletimi kullanılarak koordine edilir tokalaşma protokoller, hangi iletimin başlangıcını ve sonunu gösterir. Bu, saat sinyalinin iletilmesine gerek olmadığı anlamına gelir; ancak hem verici hem de alıcının veri aktarımının nasıl koordine edileceği konusunda anlaşması gerekecektir (örneğin, baud hızı). Eşzamansız iletim, çerçeveler arasında rastgele boyut boşluklarına izin verir.
asenkron veri iletimi tipik olarak, eşzamanlı iletim durumunda bir kablo yerine, veri öğesi başına birden fazla kabloya ihtiyaç duyar.

## Slide 6: Paralel İletişim
  Aynı anda birden çok bit gönderilir; Verileri sıralı bir şekilde her seferinde bir bit olarak iletir
  Paralel iletim tipik olarak senkrondur.
  Örnekler arasında, Arm AHB gibi yonga üzeri otobüsler yer alır.
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
Paralel iletişim
Notes: Paralel iletişimde, birkaç veri öğesi / bit iletilir aynı anda farklı teller üzerinde. Böyle bir iletim bir saat sinyali ile senkronize edilir. Paralel iletişim daha yüksek teklifseri iletişime kıyasla bant genişliği; hneyse, bu gelişti hızartan kablolama genel giderleri pahasına. Paralel aktarımın bir örneği, daha önce gördüğümüz gibi, işlemci çekirdeği ile bellek arasındaki bağlantıdır. Çip üstü iletişim kanalları genellikle paraleldir.

## Slide 7: Seri ve Paralel İletişim
Serial
Less wire
cost
More
reliability
Parallel
More wire
cost
Less
reliable
Higher clock rate
Limited throughput
Slower clock rate
Higher throughput
Notes: Paralel iletişim daha yüksek bir teklifseri iletişime kıyasla bant genişliği; hBununla birlikte, bu hız, kablolama genel giderlerinin artmasına neden olur. Pparalel veri iletim, saat sapmasının neden olduğu hatalara karşı savunmasızdır ve farklı kablolar arasında karışma.Öte yandan, seri iletişim bu tür hatalara yatkın değildir ve bu nedenle daha güvenilirdir. Bu şu anlama gelirseri iletişim daha yüksek bir frekansta saatlenebilir. Bununla birlikte, seri bağlantıların verimi, paralel muadili ile karşılaştırıldığında hala sınırlıdır.

## Slide 8: UART'a Genel Bakış
UART
  Eşzamansız iletişim, saat kablosu gerekmez, önceden kararlaştırılmış baud hızı
  Ayrı iletim ve alma kabloları
UART iletişimi
  Verileri paralelden seriye dönüştürür
  Sıralı veriler seri kablo ile aktarılır
  Sıralı verileri alır ve tekrar paralel olarak birleştirir
Cihaz 1
tx
tx
rx
Cihaz 2
rx
tx
Notes: Bir UART, verileri seriden paralele ve tersi yönde dönüştürür. Oönceden kararlaştırılmış bir baud hızıyla gönderen ve alıcı arasında asenkron iletişim kullanır, burada iletişim bağlantısı ayrı iletim ve alma kablolarına sahiptir. Gönderici, verileri paralelden seriye dönüştürür ve seri bir kabloyla aktarılır. Alıcı, verileri tekrar paralel olarak birleştirir. BirUART'ın tipik uygulaması, bir donanım parçasının (örneğin modem) bir bilgisayara bağlanmasıdır.

## Slide 9: UART Protokolü
Veri aktarımı, bir saat döngüsü için mantığı düşük seviyeye çekerek bir başlangıç ​​bitiyle başlar.
Sonraki sekiz saat döngüsünde, vericiden sırayla sekiz bit gönderilir.
İsteğe bağlı olarak, transfer güvenilirliğini artırmak için bir eşlik biti eklenebilir.
Sonunda, aktarımın tamamlandığını göstermek için veri kablosu yukarı çekilir.
Başlangıç ​​biti
Bit durdur
Bit 0
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Bit 7
Başlangıç ​​biti
Bit 0
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Bit 7
Bit durdur
Parite
Eşlik biti olmadan bir bayt aktarın
Eşlik biti ile bir bayt aktarın
Notes: The Bir UART iletiminin ana aşamaları şu şekilde özetlenir:
Bir veri öğe (tipik olarak bir kelime) uygulanır UART girişlerine.
Bir "Başlangıç ​​biti" eklendi iletilecek her kelimenin başına. Bu biraz saatin gönderen ve alıcı arasında senkronize edilmesine yardımcı olur. Burada vericinin ve alıcının saatlerin bir Word'de kalan bitlerin iletimi sırasında frekans kayması% 10'dan fazla.
"Başlangıç ​​biti" nden sonra kalan bitler en az anlamlı bit (LSB) ilk olarak gönderilecek şekilde gönderilir. Tüm veri sözcüğü gönderildiğinde, verici, vericinin oluşturduğu bir eşlik biti ekleyebilir, ve sonunda verici tarafından en az bir durdurma biti gönderilir.
Alıcı, veri öğesinin sonunda durdurma bitini almayı bekler. Alıcı, durma bitini olması gereken yerde bulamazsa, tüm sözcüğü atacak ve veri sözcüğü işlemci tarafından okunduğunda bir çerçeveleme hatası oluşturacaktır.
Durdurma bitleri alıcı görünür geçer veri ev sahibine.
Aktarılacak veri yoksa, iletim hattı boşta kalabilir.

## Slide 10: Karakter Kodlama Şeması
Karakterler, Bilgi Değişimi için Amerikan Standart Kodu (ASCII) ile kodlanmıştır.
  128 karakteri kodlar
  "A", "b", "1" ve "2" gibi 95 yazdırılabilir karakter
  33 yazdırılmayan kontrol karakteri, ör. Sonraki satır, arka boşluk, kaçış
  Depolama kolaylığı için genellikle bir bayt olarak saklanan yedi bit ile temsil edilebilir
UTF-8 (UCS Dönüşüm Formatı - 8 bit)
  2007'den beri ASCII'den türetilmiştir
  Değişken genişlikli kodlama şeması
  Dünya çapında ağ için yaygın olarak kullanılır
  Orijinal ASCII ile uyumlu
Notes: Metin bilgilerini UART arayüzü üzerinden ileteceksek, karakterlerin olmakikili verilere aktarılır. Bunu başarmak için bir karakter kodlama şeması kullanmamız gerekecek.Bir en yaygın kullanılanların karakter kodlama şemaları ASCII kodudur. O oldutam olarak İngiliz alfabesine dayanmaktadır. 128 belirtilen karakteri 7 bitlik ikili tamsayılara kodlar. Boşluk dahil 95 yazdırılabilir karakter ve 33 yazdırılamayan kontrol karakterini tanımlar. İlk baskısıkodlarstandart yayınlandı 1963 ve en son güncellemesi 1986'da yapıldı. ASCII kodu 7 bit kullanılarak gösterilebilir, ancak her karakteri hafızada saklamak için 8 bitlik bir bayt kullanmak yaygın bir uygulama haline geldi. Bu yol açtı yeniye ASCII'nin 8 bitlik göreli, aynı olanorijinal karakter eşlemesi. Genişletilmiş 8 bitlik standartd de var ilk 128 (yani, 7 bit) karakterden sonra ek karakter tanımları. UTF-8 (UCS Dönüşüm Formatı - 8 bit) oldu dASCII'den alınmıştır ve bir corijinal ASCII ile uyumludur.

## Slide 11: ASCII Kodlu Karakterler
Aşağıdaki tablo, ASCII'de kodlanmış bazı sık kullanılan karakterleri listeler.
Hex | Karakter |  | Hex | Karakter |  | Hex | Karakter
0x30 | 0 |  | 0x41 | A |  | 0x61 | a
0x31 | 1 |  | 0x42 | B |  | 0x62 | b
0x32 | 2 |  | 0x43 | C |  | 0x63 | c
0x33 | 3 |  | 0x44 | D |  | 0x64 | d
0x34 | 4 |  | 0x45 | E |  | 0x65 | e
0x35 | 5 |  | 0x46 | F |  | 0x66 | f
0x36 | 6 |  | 0x47 | G |  | 0x67 | g
0x37 | 7 |  | 0x48 | H |  | 0x68 | h
0x38 | 8 |  | 0x49 | I |  | 0x69 | i
0x39 | 9 |  | 0x4A | J |  | 0x6A | J
… |  |  | … |  |  | … | 
Notes: Tam tablo çevrimiçi olarak bulunabilir.

## Slide 12: AHB UART Çevre Birimi
Kol Cortex-M0
İşlemci
BRAM
Çip Üzerinde Sistem
Arm AMBA 3 AHB-Lite Sistem Veriyolu
32 bit Adres Veriyolu
32 bit Veri Yolu
Kontrol Sinyalleri
VGA
Çevresel
İzleme
UART
Çevresel
Misafir etmek
Notes: Şimdi, SoC'mizin bir bilgisayarla iletişim kurmasına izin vermek için bir AHB UART çevre birimini nasıl tasarlayıp uygulayacağımızı öğreneceğiz.

## Slide 13: AHB UART Çevre Birimi
Tasarımımızda, UART çevre birimi şunlardan oluşur:
  UART verici, alıcı
  Verici FIFO ve alıcı FIFO
  Baud hızı üreteci
  AHB veri yolu arayüzü
UART
Verici
UART
Alıcı
Baud Ryemek yedi
Jeneratör
Verici
FIFO
Alıcı
FIFO
UART TX
UART RX
Veri
Başlat
Bitti
kene
kene
hazır
Veri
Veri
Bitti
Veri
hazır
Tam
8
8
8
8
AHB
Arayüz
Veri [31: 0]
Adr [31: 0]
Kontrol [31: 0]
Notes: VGA çevre biriminin blok diyagramı burada gösterilmektedir.

## Slide 14: AHB UART Çevre Birimi
Tasarımımızda, UART çevre birimi şunlardan oluşur:
  UART verici, alıcı
  Verici FIFO ve alıcı FIFO
  Baud hızı üreteci
  AHB veri yolu arayüzü
UART
Verici
UART
Alıcı
Baud Hızı
Jeneratör
Verici
FIFO
Alıcı
FIFO
UART TX
UART RX
Veri
Başlat
Bitti
kene
kene
hazır
Veri
Veri
Bitti
Veri
hazır
Tam
8
8
8
8
AHB
benArayüz
Veri [31: 0]
Adr [31: 0]
Kontrol [31: 0]
Notes: AHB arayüz bloğu, AHB veriyolundan UART çevre birimindeki dahili bellek alanına veri akışını ve kontrol sinyallerini yönetmek için kullanılır. FIFO belleği iletir / alır.

## Slide 15: Baud Hızı Üreteci
Baud hızı üreteci
  Sabit bir iletim baud hızı için sistem işaretleri oluşturun, örneğin alıcı FIFO'ya 19200 bps bayt.
UART
Verici
UART
Alıcı
Baud Hızı
Jeneratör
Verici
FIFO
Alıcı
FIFO
UART TX
UART RX
Veri
Başlat
Bitti
kene
kene
hazır
Veri
Veri
Bitti
Veri
hazır
Tam
8
8
8
8
AHB
benArayüz
Veri [31: 0]
Adr [31: 0]
Kontrol [31: 0]
Notes: Baud jeneratörünün rolü, zamanlama bilgisi sağlamaktır.veya UART kontrolü iletir ve alır. O alır giriş olarak bir saat sinyaliçip üzerinde saat üretecinden. O zamanbir baud saati (tik) üretmek için 1 ile (216 - 1) arasındaki bir bölen ile böler. Baud frekansı saat baud hızının on altı katıdır (16 ×). Bu, alınan veya iletilen her bitin 16 baud sürdüğü anlamına gelir saat döngüleri (keneler). Uygulamamızda, baud üreteci, 50MHz sistem saatine bağlı olarak 19200 baud hızı üreten serbest çalışan sayaçlar içerir.

## Slide 16: UART Verici
  Verici FIFO'dan verileri (bayt cinsinden) okur
  Tek baytlık veriyi sıralı bitlere dönüştürür
  Baud üretecinden sağlanan sabit bir oranda saat hızına sahip tx pinine bit gönderir
UART
Verici
UART
Alıcı
Baud Hızı
Jeneratör
Verici
FIFO
Alıcı
FIFO
UART TX
UART RX
Veri
Başlat
Bitti
kene
kene
hazır
Veri
Veri
Bitti
Veri
hazır
Tam
8
8
8
8
AHB
benArayüz
Veri [31: 0]
Adr [31: 0]
Kontrol [31: 0]
Notes: UART vericisi, FIFO vericisinden okunan veriler üzerinde paralelden seriye dönüştürme gerçekleştirir. Daha sonra bir başlangıç ​​biti ile başlayan seri bit akışını, veri bitlerini (ilk olarak LSB ile), ardından eşlik bitini (kullanılıyorsa) ve ardından durdurma bitlerini çıkarır. UART vericisi, bir sonraki karakter için hazır olduğunu belirtmek için "tamamlandı" sinyalini kullanır. İşlemcinin hızı tipik olarak bir karakterin UART üzerinden iletim süresinden çok daha yüksektir. Bu nedenle, veri kaybını önlemek için, UART'ın ana sistemin önceki iletimler tamamlanana kadar yeni veri öğelerini biriktirmesini önlemesi önemlidir. Bu, meşgul bir bayrak kullanılarak elde edilir.

## Slide 17: UART Alıcısı
  Baud üretecinden üretilen saati kullanarak rx pininden sıralı bitleri alır
  Bitleri tek bir bayta yeniden birleştirir
  Alınan baytı alıcı FIFO'ya yazar
UART
Verici
UART
Alıcı
Baud Hızı
Jeneratör
Verici
FIFO
Alıcı
FIFO
UART TX
UART RX
Veri
Başlat
Bitti
kene
kene
hazır
Veri
Veri
Bitti
Veri
hazır
Tam
8
8
8
8
AHB
Arayüz
Veri [31: 0]
Adr [31: 0]
Kontrol [31: 0]
Notes: Alıcı, başlangıç ​​bitinin başlangıcını arayarak her saat darbesinde gelen sinyalin durumunu test eder. Görünen başlangıç ​​biti, bit süresinin en az yarısını sürerse, bu geçerlidir ve yeni bir karakterin başlangıcını işaret eder. Aksi takdirde, sahte bir darbe olarak kabul edilir ve göz ardı edilir. Bekledikten sonra biraz daha zaman, hattın durumu tekrar örneklenir ve elde edilen seviye bir kaydırma yazmacına saatlenir. Karakter uzunluğu için gerekli sayıda bit periyodu (tipik olarak sekiz bit) geçtikten sonra, kaydıran yazmacın içerikleri alıcı sisteme (paralel bir şekilde) sunulur. UART, yeni verilerin mevcut olduğunu gösteren bir bayrak oluşturacaktır.. Uygulamamızda, alıcının çıkışındaki "tamamlandı" sinyali, FIFO'ya bir veri öğesinin kilitlenmeye uygun olduğunu belirtir.

## Slide 18: İlk Giren İlk Çıkar (FIFO)
Baud hızı üreteci
  Alıcı FIFO'ya sabit bir iletim baud hızı (örneğin 19200 bps bayt) için sistem işaretleri oluşturun.
UART
Verici
UART
Alıcı
Baud Hızı
Jeneratör
Verici
FIFO
Alıcı
FIFO
UART TX
UART RX
Veri
Başlat
Bitti
kene
kene
hazır
Veri
Veri
Bitti
Veri
hazır
Tam
8
8
8
8
AHB
Arayüz
Veri [31: 0]
Adr [31: 0]
Kontrol [31: 0]
Notes: FIFO blokları, gönderilecek verileri geçici olarak arabelleğe alırveya alınan veriler. Bir gereksinim nın-nin tam çift yönlü işlem o karakterlerin aynı anda gönderilmesi ve alınması gerekir. UART'lar, iletilen ve alınan karakterler için iki farklı kaydırma yazmacı kullanır. Bu uygulamada, verici ve alıcı FIFO 8 bit genişliğindedir. vedört yer derin. APB arayüzü üzerinden yazılan CPU verileri, gönderme mantığı tarafından okunana kadar FIFO'da saklanır. FIFO vericisinin hazır sinyali, AHB blok arayüzünden veri almaya hazır olduğunu gösterir. Alınan veriler, AHB arayüzü üzerinden CPU tarafından okunana kadar alıcı FIFO'da alma mantığı tarafından saklanır.

## Slide 19: UART'ta Neden Bir FIFO'ya İhtiyacımız Var?
Verici FIFO
  İşlemci daha yüksek bir saat frekansında çalışıyor, ör. 50.000.000 Hz
  UART verileri çok daha düşük bir frekansta, örneğin 19,200 Hz'de iletilir.
  İşlemci UART için beklerse, büyük miktarda zaman boşa harcanır.
  Bu nedenle, sistem verimliliğini artırmak için FIFO'lar kullanılır.
Alıcı FIFO:
  İşlemciye kesinti sinyallerini işlemesi için daha fazla zaman vermek için kullanılır
Bir
B
C
D
E
F
İşlemci
Bir
B
C
D
E
F
Zaman
UART Verici
İşlemci verileri hızla FIFO'ya aktarır
İşlemci
Artık işlemci başka bir şey yapabilir
UART, verileri yavaşça dışarı kaydırır
UART Verici FIFO
UART Verici FIFO
Notes:   Bunda uygulama, işlemci saati 50MHZ iken UART verileri şu adrese iletilir: a19.200 bps'lik daha düşük oran. Verici FIFO olmasaydı işlemci Sahip olmakUART'ın yeni bir veri parçası yerleştirmeden önce her bir veri öğesinin iletimini bitirmesi için uzun bir süre beklemek. Verici FIFO, işlemcinin daha sonra iletilmek üzere FIFO belleğine birkaç veri öğesi yerleştirmesine izin verir. Bu, sistem verimliliğini artırır.O burada ilke olarak bir alıcı FIFO'suz bir UART tasarlayabileceğimizi, ancak UART tasarımlarının çoğunun bir FIFO arabellek belleğine sahip olmak oturur alıcı kaydırma yazmacı ve ana bilgisayar sistemi arayüzü arasında. Bu, ana işlemcinin UART'tan gelen bir kesinti sinyalini işlemesi için daha fazla zaman sağlar.

## Slide 20: İlk Giren İlk Çıkar (FIFO)
FIFO, bir veri kuyruğu gibi en eski girdi verilerini çıkaran bir veri arabelleğini ifade eder.
Buna karşılık, son giren ilk çıkar (LIFO), program yığını gibi en son girdi verilerini çıkaran bir arabellektir.
Senkronize FIFO
  Aynı saat hem okumak hem de yazmak için kullanılır.
Eşzamansız FIFO
  Okuma ve yazma için farklı saatler kullanılır.
Bir
B
C
D
E
F
Kuyruk: İlk giren ilk çıkar
Yığın: Son Giren İlk Çıkar
B
C
D
Bir
E
Notes: FIFO, bir veri kuyruğu gibi en eski girdi verilerini çıkaran bir veri arabelleğini ifade eder. Buna karşılık LIFO, en son girdi verilerini, örneğin bir program yığını gibi, çıktı veren bir arabellektir. FIFO, senkronize veya asenkron olacak şekilde tasarlanabilir. Eşzamanlı bir FIFO, bir FIFO'dur. saat okumak ve yazmak için kullanılır ve eşzamansız bir FIFO, bir diziokuma ve yazma için saatler. Eşzamansız FIFO'lar ara sıra metastabilite sorunlarını ortaya koyun. FIFO'nun donanım mimarisi temel olarak iki bölümden oluşur: bu veri öğesini tutan depolama bölümü; bu kısım, bir bellek bloğu veya bir dizi kayıt veya diğer veri depolama cihazları formları kullanılarak tasarlanabilir. İkinci kısım, FIFO arayüzünü yöneten ve sistemdeki diğer bloklarla etkileşime giren kontrol mantığıdır.

## Slide 21: FIFO Uygulaması
Bir FIFO, bir bağlantı noktası okuma, diğeri yazma için olduğundan genellikle çift bağlantı noktalı bir bellekte uygulanır.
FIFO
Çift Bağlantı Noktalı Bellek
Veri Girişi
Veri Çıkışı
FIFO Dolu
FIFO Boş
FIFO Neredeyse Dolu
FIFO Neredeyse Boş
Notes: Önemsiz boyuttaki FIFO'lar için, bir çift ​​bağlantı noktalı RAM genellikle bir bağlantı noktasının yazmaya, diğerinin okumaya ayrıldığı yerlerde kullanılır. FIFO'nun durumunu belirtmek için ek işaretler kullanılır. Bunlar şu şekilde özetlenmiştir:
FIFO Dolu: Tüm bellek alanı kullanılır; dolayısıyla daha fazla veri yazılamaz
FIFO Boş: Hafızada veri yok; bu nedenle daha fazla veri okunamaz
Bazı FIFO'lar ayrıca yarı dolu / boş sinyaller sağlar

## Slide 22: FIFO Uygulaması
Aralık | Gri | İkili
0 | 000 | 000
1 | 001 | 001
2 | 011 | 010
3 | 010 | 011
4 | 110 | 100
5 | 111 | 101
6 | 101 | 110
7 | 100 | 111
Notes: Bir FIFO uygulamak için çift bağlantı noktalı bellek kullanıldığında, iki bağlantı noktasının adresleri, belleğe / bellekten veri taşınırken otomatik olarak yönetilir. Adres, doğal ikili kod veya Gray kod ile kodlanabilir. İlkibir sayıyı temsil etmenin geleneksel yolu. Bu şemada, genellikle sayılar artırılırken bir veya daha fazla bit değiştirilir. Öte yandan,Bu tabloda bir örneği verilen gri kod şeması, her artışta yalnızca bir bit değiştirilir. Bu, Gri kod kullanımının adres veriyolundaki anahtarlama faaliyetlerini azaltacağı, dolayısıyla besleme voltajından çekilen akımı azaltacağı anlamına gelir. tasarruf Daha ikili şemaya kıyasla güç.

## Slide 23: Hafıza Alanı
Hafıza alanı şu şekilde tahsis edilir:
Çevresel | Baz adres | Bitiş adresi | Boyut
MEM | 0x0000_0000 | 0x0FFF_FFFF | 16MB
VGA | 0x5000_0000 | 0x50FF_FFFF | 16MB
UART | 0x5100_0000 | 0x51FF_FFFF | 16MB
Kol Cortex-M0
İşlemci
BRAM
Çip Üzerinde Sistem
Arm AMBA 3 AHB-Lite Sistem Veriyolu
32 bit Adres Veriyolu
32 bit Veri Yolu
Kontrol Sinyalleri
VGA
Çevresel
İzleme
UART
Çevresel
Misafir etmek
Notes: UART çevre biriminin tasarımı bitti ve davranışı dijital simülasyonlarla doğrulandı,önceki laboratuvarlarda zaten uyguladığımız SoC tasarımıyla entegre edilebilir. Örnek SoC tasarımımız, burada gösterildiği gibi şimdi üç çevre birimine sahip olacak. Bunların her birinin kendi hafıza alanına sahip olması gerekir. Bu slayttaki tablo, her bir çevre birimine atanan temel ve uç adresleri gösterir.

## Slide 24: Hafıza Alanı
UART çevre biriminin en az iki kaydı olmalıdır
  Veri kaydı
  Hem giriş hem de çıkış verileri için kullanılır
  FIFO durum kaydı
  Bit0: Rx FIFO Boş
  Boşsa, işlemci FIFO'dan okuyamaz.
  Bit1: Tx FIFO Dolu
  Doluysa, işlemcinin FIFO'ya yazmadan önce beklemesi gerekir.
Kayıt ol | Baz adres | Boyut
Veri | 0x5100_0000 | 4 Bayt
FIFO durumu | 0x5100_0004 | 4 Bayt
Notes:     Dahili hafıza alanı UART çevre birimi iki bölgeye ayrılmıştır: bir veri kaydı ve bir FIFO durum kaydı. Veri kayıt 32 bit kelime (dört bayt) boşluk hem giriş hem de çıkış verileri için kullanılır. FIFO durum kaydı ayrıca bellekte 4 baytlık bir alan kaplar ve iki bayrak saklar:Rx FIFO Boş ve Tx FIFO Dolu. Rx FIFO Empty ileri sürülürse, işlemcinin FIFO'dan okuyamayacağı anlamına gelir. Tx FIFO Full belirtilirse, işlemcinin FIFO'ya yazmadan önce beklemesi gerekir.