## Slide 1: Zamanlayıcı, GPIO ve 7 Segment Çevre Birimleri

## Slide 2: Modül Müfredatı
Bir Zamanlayıcı Çevre Biriminin Genel Mimarisi ve Çalışma Modları
Dizayn ve benuygulanması
  AHB Zamanlayıcı Çevre Birimi
  AHB GPIO Çevre Birimi
  AHB 7 Segmentli Ekran Çevresel

## Slide 3: Çip Üzerinde Sistem Oluşturma (SoC)
Hafıza
VGA
Çevresel
UART
Çevresel
Zamanlayıcı
Çevresel
GPIO
Çevresel
7 Bölüm
Çevresel
Kol CMSIS-Core
Uygulama Programlama Arayüzü (API)
Uygulama Tasarımı (ör. Oyun)
Kol Cortex-M0
İşlemci
Donanım tasarımı
Yazılım düşük seviyeli sürücü ve kitaplık programlama
Yazılım üst düzey
uygulama geliştirme
Çevresel Sürücüler
AHB
Notes: Bu modül araştırıyor işlevselliğini artırmak için kalan üç çevre birimini SoC'mize nasıl bağlayacağımızı. Birincisi, kesinti sinyalleri üretmek için kullanılan bir zamanlayıcı çevresel birimdir; ikincisi, genel amaçlı bir giriş / çıkış çevre birimi; ve üçüncüsü, 7 segmentli bir görüntüleme birimidir.

## Slide 4: Zamanlayıcıya Genel Bakış
Bir donanım zamanlayıcı temelde şu özelliklere sahip dijital bir sayaçtır:
  Normalde nispeten yüksek ve sabit bir frekansı olan bir saat kaynağına atıfta bulunan düzenli olayları sayar
  Sabit frekansta artışlar veya azalmalar
  Sıfıra veya önceden tanımlanmış bir değere ulaştığında kendini sıfırlar
  Sıfırlandığında bir kesinti oluşturur
Aksine, bir yazılım zamanlayıcı benzer bir fonksiyon bloğudur ancak yazılımda uygulanır. Yazılım zamanlayıcıları genellikle:
  Donanım zamanlayıcılarına dayalıdır
  Bir donanım zamanlayıcı tarafından kesintiye uğradığında artış veya azalma
  Donanım zamanlayıcılara kıyasla daha düşük bir zaman hassasiyeti düzeyi sunar
  Gerçek donanım zamanlayıcılardan daha fazla olan birden fazla örneğe sahip olabilir
Notes: Bir işlemcinin ortak gereksinimlerinden biri bir çıkışı (bir LED veya röle gibi) bir süre için açabilmektir. Bu işlevsellik, yazılımda (yani yazılım zamanlayıcı), cihazı açıp tekrar kapatarak, mikro denetleyicinin belirli bir sayıyı sıfıra düşürmesine neden olarak uygulanabilir. Kaçınmakişlemci zamanını bu görevde boşa harcayarak (yani sayıları azaltarak), donanım zamanlayıcıları kullanılabilir. Bu, işlemcinin açık kalma süresi boyunca diğer görevleri gerçekleştirmesine izin verir.Donanım zamanlayıcıları ayrıca daha yüksek seviyelerde Yazılım zamanlayıcılarına kıyasla zaman hassasiyeti. Bir donanım zamanlayıcı tipik olarak, temel zaman birimi olarak dönem sistem saatini kullanan bir dijital sayaç olarak uygulanır. Önceden tanımlanmış bir değere ulaştığında ve bir kesme sinyali oluşturduğunda genellikle sıfırlanabilir. Şimdi bir donanım zamanlayıcısının standart mimarisine bakacağız.

## Slide 5: Standart Donanım Zamanlayıcı Mimarisi
Bir ön ölçekleyici
  Saat kaynağını girdi olarak alır
  Giriş frekansını önceden tanımlanmış bir değere böler, örneğin 4, 8, 16
  Bölünmüş frekansı diğer bileşenlere verir
Zamanlayıcı Kaydı
Karşılaştır Kayıt
Ön ölçekleyici
Karşılaştırıcı
Olayı Kes
Saat Kaynağı
Yakalama Kaydı
Olayı Kes

## Slide 6: Standart Donanım Zamanlayıcı Mimarisi
Bir zamanlayıcı kaydı
  Sabit bir frekansta artar veya azalır
  Ön ölçekleyiciden gelen çıktı tarafından yönlendirilir; genellikle keneler olarak anılır
Zamanlayıcı Kaydı
Karşılaştır Kayıt
Ön ölçekleyici
Karşılaştırıcı
Olayı Kes
Saat Kaynağı
Yakalama Kaydı
Olayı Kes
Notes: Zamanlayıcı kaydı, artırılabilen dijital bir sayaçtır veya azaltılmış sabit bir oranda yani belirtildi ön ölçekleyici çıkış sinyalinin frekansı ile.

## Slide 7: Standart Donanım Zamanlayıcı Mimarisi
Karşılaştırma kaydı
  Zamanlayıcı kaydındaki değerle periyodik olarak karşılaştırılan istenen bir değer önceden yüklenir
  İki değer aynıysa, bir kesme üretilebilir.
Zamanlayıcı Kaydı
Karşılaştır Kayıt
Ön ölçekleyici
Karşılaştırıcı
Olayı Kes
Saat Kaynağı
Yakalama Kaydı
Olayı Kes

## Slide 8: Standart Donanım Zamanlayıcı Mimarisi
Kayıt kaydı
  Belirli olayların meydana gelmesi üzerine zamanlayıcı yazmacından mevcut değeri yükler
  Ayrıca belirli olayların meydana gelmesi üzerine bir kesinti oluşturabilir
Zamanlayıcı Kaydı
Karşılaştır Kayıt
Ön ölçekleyici
Karşılaştırıcı
Olayı Kes
Saat Kaynağı
Yakalama Kaydı
Olayı Kes
Notes: Capture register belirli anlarda zamanlayıcı yazmacının içeriğinin anlık görüntüsünü almak için kullanılır.

## Slide 9: Zamanlayıcı Çalışma Modları
Karşılaştırma modu
Preload the compare register with a desired value
Increment or decrement the timer register
Compare the values of
the timer registers
Once the timer and compare register have equal values,
generate an interrupt signal
Reset the timer register
Zamanlayıcı Kaydı
Karşılaştır Kayıt
Ön ölçekleyici
Karşılaştırıcı
Olayı Kes
Saat Kaynağı
Notes: Standart bir zamanlayıcının tipik olarak üç çalışma modu vardır: Karşılaştırma Modu, Çekim Modu ve PWM Modu. Karşılaştırma modunda zamanlayıcının çalışmasına bir örnek. İlk olarak, Karşılaştırma Kaydıistenen bir değer ile önceden yüklenmiş; daha sonra Zamanlayıcı Kaydı, ön ölçekleyicinin çıkışındaki sinyal frekansı tarafından tanımlanan bir oranda otomatik olarak artırılır veya azaltılır. Karşılaştırma Kaydı ve Zamanlayıcı Kaydı'ndaki değerler otomatik olarak karşılaştırılır. Eşit olduğunda, bir kesinti oluşturulabilir ve zamanlayıcı kaydı sıfırlanmalıdır.

## Slide 10: Zamanlayıcı Çalışma Modları
Çekim modu
The event source generates a sequence of pulses
Once an event occurs, the capture register will be enabled
The capture register then takes a “Snapshot” of the timer
An interrupt is sometimes generated
Zamanlayıcı Kaydı
Yakalama Kaydı
Ön ölçekleyici
Olayı Kes
Olay Kaynağı
Yakalama Etkinleştir

## Slide 11: Zamanlayıcı Çalışma Modu
Darbe genişliği modülasyonu (PWM) modu
  PWD, bir genliği modüle etmek için darbenin genişliğini kullanır.
  Esas olarak güç beslemeli elektrikli cihazlar için kullanılır
  Darbe frekansı birkaç kHz (örn. Motor sürücüsü) ile yüzlerce kHz (örn. Ses amplifikatörü, bilgisayar güç kaynakları) arasında değişir.
Voltaj
Zaman
Mantık 1
Mantık 0
Güç Genliği
Notes: Üçüncü çalışma modu, darbe genişliği modülasyonu (PWM) modudur. Bir PWM devresigirişindeki darbelerin genişliğine bağlı olarak çıkış sinyalinin genliğini modüle eder. Zamanlayıcı, bir PWM devresini çalıştırmak için değişen genişliklerde darbeler üretebilir. Buradaki diyagram, değişen genişlik darbeleri ile sürülen bir PWM devresinin çıkış sinyalini (kırmızı olarak) göstermektedir. Çıkış voltajının giriş sinyalinin genişliğiyle orantılı olduğu not edilebilir. Zamanlayıcı bu modda çalıştırıldığında, çıkış frekansı uygulamalara bağlı olarak birkaç kHz ile yüzlerce kHz arasında değişir. Örneğin, bir ses yükselticisini çalıştırmak için birkaç KHz sinyale ihtiyacımız var.

## Slide 12: Zamanlayıcı Çalışma Modları
PWM modu örneği: % 50 görev döngüsüne sahip bir PWM oluşturmak için
Preload the compare register with a 50
Increment of the timer register
Compare the values of
the timer registers
Once the values of the timer register exceed that of the compare register, the comparator output will be set to high
Reset the timer register when it reaches 100
The comparator output will be reset to a logic zero
Zamanlayıcı Kaydı
Karşılaştır Kayıt
Ön ölçekleyici
Karşılaştırıcı
Olayı Kes
Saat Kaynağı
Görev döngüsü ile yükleme
Değer, ör. 50
Sıfırlama değeri yükle
örneğin, 100
Notes: Şimdi, belirli bir darbe genişliği oluşturmak için zamanı nasıl kullanabileceğimize bakalım. Başlamadan önce dır-dir kayda değer pDeğişken genişliğe sahip ulsesler farklı görev döngülerine sahiptir. İkincisi, bir darbe periyodundaki "1" durumunun oranını tanımlar her saat döngüsünde değişken.
TYaptığımız ilk şey pkarşılaştırma kaydını bir değerle yeniden yükle (bu durumda, 50); bizden sonra zamanlayıcı kaydını artır sürekli birlikte ikeneşleştirme zamanlayıcı kayıtları ile karşılaştırma değerleri. Karşılaştırıcı çıkışı, "mantıksal sıfır" olarak düşük kalacaktır. zamanlayıcı kaydının değeri, karşılaştırıcı, bu noktada karşılaştırıcıçıkış yüksek olarak ayarlanacaktır. Ne zamanzamanlayıcı kaydı 100'e ulaştığında kendini sıfırlayacak,bu, karşılaştırıcı çıktısını mantıksal sıfıra yönlendirecektir. Bu, etkin bir şekilde PWM çıkış sinyalinin zamanın% 50'si lojik ve diğer% 50'si mantığın sıfır olduğu anlamına gelir. Darbenin gerçek genişliği aynı zamanda ön ölçekleyici çıkış sinyallerine de bağlıdır, ancak bunu karşılaştırma kaydına farklı değerler yükleyerek değiştirebiliriz.

## Slide 13: Donanım Modülüne Genel Bakış
Kol Cortex-M0
İşlemci
BRAM
Çip Üzerinde Sistem
Arm AMBA 3 AHB-Lite Sistem Veriyolu
32 bit Adres Veriyolu
32 bit Veri Yolu
Kontrol Sinyalleri
VGA
Çevresel
İzleme
UART
Çevresel
Misafir etmek
Zamanlayıcı
Çevresel
GPIO
Çevresel
LED
7 Bölüm
Çevresel
7 Bölüm
Görüntüle
Notes: Şimdi bir AHB zamanlayıcı çevre biriminin nasıl tasarlanacağını ve uygulanacağını öğreneceğiz. benAslında, üç çalışma modunun uygulanması farklı cihazlar arasında değişebilir.

## Slide 14: AHB Zamanlayıcı
Çalışma prensipleri:
  Etkinleştirildiğinde otomatik olarak aşağı doğru sayan 32 bitlik bir sayaç içerir
  Sıfıra ulaşıldığında, "yük değeri" kaydındaki değere sıfırlanır.
  Aynı zamanda bir kesinti oluşturulur.
AHB
Arayüz
Veri [31: 0]
Adr [31: 0]
Kontrol [31: 0]
addr
Adres
Kod çözücü
Veri [31: 0]
Yükle [31: 0]
Güncel [31: 0]
Kontrol [31: 0]
32 bit
Sayaç
Ön ölçekleyici
Clk
Notes: Zamanlayıcı çevre biriminin blok diyagramı burada gösterilmektedir. Aşağıdaki bloklardan oluşur:AHB Veriyolu Arayüzü, Adres Kod Çözücü, Ön Ölçekleyici, 32-bit Sayaç ve üç 32-bit Kayıt. AHB arayüz bloğu, AHB veriyolundan zamanlayıcı çevre birimindeki dahili bellek alanına veri ve kontrol sinyallerinin akışını yönetmek için kullanılır. Önerilen uygulamanın çalışma esasları aşağıdaki gibidir.32 bitlik sayaç etkinleştirildiğinde otomatik olarak aşağı doğru sayar; sıfıra ulaştığında, yük yazmacında depolanan değere sıfırlanır ve bir kesme sinyali üretilir. Mevcut sicil,32 bitlik sayacın değeri kontrol kaydı, sayacı başlatmak / durdurmak ve ön ölçekleyiciyi ayarlamak için kullanılan kontrol sinyallerini tutar. Adres kod çözücü, AHB veriyolu arayüzü tarafından üç dahili kayıttan hangisinin okunduğunu veya yazılacağını seçmek için bir seçim sinyali üretir.

## Slide 15: Zamanlayıcı Kayıtları
Zamanlayıcı çevre biriminin en az dört kaydı olmalıdır
  Değer kaydı yükle
  Zamanlayıcı sıfıra ulaştığında sıfırlama değeri
  Mevcut değer kaydı
  32 bit sayacın mevcut değeri
  Kontrol kaydı
  Bir sayacı başlatmak / durdurmak ve ön ölçekleyiciyi ayarlamak için kullanılır
Kayıt ol | Adres | Boyut
Temel adres | 0x5200_0000 | 
Yük değeri | 0x5200_0000 | 4 Bayt
Mevcut değer | 0x5200_0004 | 4 Bayt
Kontrol | 0x5200_0008 | 4 Bayt
Notes: Zamanlayıcının dahili hafıza alanı Çevresel üç kayıt arasında bölünmüştür: a load değer yazmacı, ACgüncel değer yazmacı ve AControl kaydı. Bunların her biri dört baytlık bir alanı kaplar. Bu kayıtlar için hafıza adresleri bu tabloda belirtilmiştir.

## Slide 16: Donanım Modülüne Genel Bakış
Kol Cortex-M0
İşlemci
BRAM
Çip Üzerinde Sistem
Arm AMBA 3 AHB-Lite Sistem Veriyolu
32 bit Adres Veriyolu
32 bit Veri Yolu
Kontrol Sinyalleri
VGA
Çevresel
İzleme
UART
Çevresel
Misafir etmek
Zamanlayıcı
Çevresel
GPIO
Çevresel
LED
7 Bölüm
Çevresel
7 Bölüm
Görüntüle
Notes: Şimdi, LED'lere bağlanacak olan bir AHB GPIO çevre biriminin nasıl tasarlanacağını ve uygulanacağını öğreneceğiz.

## Slide 17: GPIO'ya Genel Bakış
Genel amaçlı giriş / çıkış (GPIO)
  Genel amaçlı kullanılır; özel kullanım tanımlanmadı
  Çoğu uygulamada yaygın olarak kullanılır
  Giriş / çıkışın yönü yön kaydı tarafından kontrol edilir.
  Bir maske kaydı genellikle belirli bitleri maskelemek için kullanılır.
Yön Kaydı
Bit [0] dışarı
Bit [1] dışarı
Bit [2] dışarı
Bit [0] in
Bit [1] in
Bit [2]
Harici Cihazlara
Notes: GPIO ggenel amaçlı giriş / çıkış pinleri ile özel bir kullanım tanımlanmamıştır.İşlevleri genellikle çalışma zamanında kullanıcılar tarafından belirlenir. Bu genel ek pinlerin mevcudiyeti, üçüncü taraf IP çekirdeklerinin SoC tasarımcıları tarafından entegrasyonunu kolaylaştırır. GPIO wçoğu uygulamada boşta kullanılır, özellikle çevre sensörlerinden okuma gerektiren olanlar. Giriş / çıkışın yönü yön kaydı tarafından kontrol edilir. Bir maske kaydı genellikle belirli bitleri maskelemek için kullanılır. Bunların giriş ve çıkış voltajlarının üst sınırı iğneler dır-dir genellikle cihazın besleme voltajı. Bu değeri aşmak çoğu durumda hasara neden olabilir.

## Slide 18: AHB GPIO
Temel donanım mimarisi
  Yalnızca temel kayıtlara, yani veri girişine, veri çıkışına ve yön kaydına sahiptir
  Maske kaydı veya diğer işlevleri yoktur
AHB
Arayüz
Veri [31: 0]
Adr [31: 0]
Kontrol [31: 0]
addr
Adres
Kod çözücü
Veri [31: 0]
Çıktı Verileri [7: 0]
Giriş Verileri [7: 0]
Yön [7: 0]
Harici
Cihazlar
Notes: AHB GPIO çevre biriminin blok diyagramı burada gösterilmektedir. Aşağıdaki bloklardan oluşur: birAHB Veriyolu Arayüzü, Adres Kod Çözücü ve üç 8-bit Kayıt. Giriş veri kaydı, harici cihazlardan okunan verileri tutar; çıktı verileri, harici cihazlara gönderilecek verileri tutar. Yön kaydı, işlem tipini (okuma veya yazma) belirleyen kontrol bitleri içerir.AHB arayüz bloğu, AHB veriyolundan bu çevresel birimdeki dahili bellek alanına veri ve kontrol sinyallerinin akışını yönetmek için kullanılır. Adres kod çözücü, AHB veriyolu arayüzü tarafından üç dahili kayıttan hangisinin okunduğunu veya yazılacağını seçmek için bir seçim sinyali üretir.

## Slide 19: GPIO Kayıtları
GPIO çevre birimi kayıtları şunları içerir:
  Veri kayıtları
  Giriş verileri: harici cihazlardan okunan veriler
  Çıkış verileri: harici cihazlara gönderilen veriler
  Yön kaydı
  Okuma veya yazma işlemi olup olmadığını kontrol eder
Kayıt ol | Adres | Boyut
GPIO temel adresi | 0x5300_0000 | 
Veri | 0x5300_0000 | 4 Bayt
Yön | 0x5300_0004 | 4 Bayt
Notes: GPIO çevre biriminin dahili bellek alanı üç kayıt arasında bölünmüştür: bir girdi kayıt, bir çıktı yazmacı ve bir yön yazmacı. Her biri dört bayt kaplar. Bu kayıtlar için hafıza adresleri bu tabloda belirtilmiştir.

## Slide 20: Donanım Modülüne Genel Bakış
Kol Cortex-M0
İşlemci
BRAM
Çip Üzerinde Sistem
Arm AMBA 3 AHB-Lite Sistem Veriyolu
32 bit Adres Veriyolu
32 bit Veri Yolu
Kontrol Sinyalleri
VGA
Çevresel
İzleme
UART
Çevresel
Misafir etmek
Zamanlayıcı
Çevresel
GPIO
Çevresel
LED
7 Bölüm
Çevresel
7 Bölüm
Görüntüle
Notes: Şimdi bir AHB 7 segmentinin nasıl tasarlanacağını ve uygulanacağını öğreneceğiz periferal, hangi AHB veri yolu ile arayüz oluşturur 7 segmentli ekran birimleri.

## Slide 21: 7 Segmentli Ekrana Genel Bakış
7 segmentli ekran, rakamları veya harfleri görüntülemek için yedi segment ve bir nokta kullanır.
Dijital saatler, elektronik sayaçlar gibi dijital elektronik cihazlarda yaygın olarak kullanılır
Basit kontrol, hata ayıklaması kolay
Notes: 7 segmentli ekran sayıları veya harfleri görüntülemek için kullanılır. Gibi birçok cihazda kullanılmaktadır. elektronik sayaçlar, hesap makineleri ve dijital saatler. Bu cihaz yedi ekrana sahiptir eLements o Arapça rakamları belirtmek için farklı kombinasyonlarda aydınlatılabilir. Yedi bölüm genellikle eğimli olarak düzenlenmiş yardımcı olmak için stil okunabilirlik. Bu segmentler, çoğu uygulamada neredeyse tek tip şekil ve boyuttadır.

## Slide 22: AHB 7-Segment Ekran
7 segmentli ekranın uygulaması cihazdan cihaza değişir; Örneğin,Digilent Nexys serisi kart, 7 segmentli ekranı kontrol etmek için on iki pin kullanır
  Segment [6: 0]: bir segmenti açmak veya kapatmak için kullanılır
  Nokta [0: 0]: nokta bitini bir basamak için değiştirmek için kullanılır
  Anot [3: 0]: dört haneyi seçmek için kullanılır, "0" ile açılır
Notes: Örneğin, Nexys3 kartı, dört hanenin her biri düzenlenmiş yedi bölümden oluşur "şekil 8" modelinde. Bu kart, ekran ünitesini kontrol etmek için on iki pin kullanır aşağıdaki gibi:
Segment [6: 0] (CA.CG): bir segmenti açmak veya kapatmak için kullanılır
Nokta [0: 0] (DP): nokta bitini bir basamak için değiştirmek için kullanılır
Anot [3: 0] (AN0 --- AN3): dört haneyi seçmek için kullanılır, "0" ile açılır

## Slide 23: AHB 7-Segment Ekran
Dört basamakta farklı değerleri görüntülemek için tek tek etkinleştirilmeleri gerekir. Örneğin, "1234" görüntülemek için sıra şu şekilde olabilir:
  Anot [3: 0] = 0111; segment [6: 0] = "1"
  Anot [3: 0] = 1011; segment [6: 0] = “2”; ve benzeri
Döngü frekansı, yaklaşık 1000Hz'ye ayarlanabilir;
  Her anotun açılmasına izin verecek kadar yavaş
  İnsan gözünün tüm rakamların aynı anda açık olduğunu görselleştirmesi için yeterince hızlı
1 numara'
2 numara'
A harfi'

## Slide 24: AHB 7-Segment Ekran
Dört hanenin değerleri dört kayıtta saklanır.
Saat frekansı, dört haneyi döngüye alacak şekilde bölünmüştür.
  Burada ilk mermimizi yerleştiriyoruz.
  Mermileri kısa ve minimumda tutmaya çalışın.
    Sonraki madde işareti seviyesi hiyerarşi için biraz daha küçüktür
Veri [31: 0]
Adr [31: 0]
Kontrol [31: 0]
addr
Adres
Kod çözücü
Veri [31: 0]
Basamak 1 [3: 0]
Basamak 2 [3: 0]
Basamak 3 [3: 0]
Basamak 4 [3: 0]
Sıklık
Bölücü
Clk
AHB
Arayüz
[1: 0] seçin
Anot [3: 0]
Anot
Aralık
7 Bölümlü
Aralık
Bölümler [7: 0]
Notes: Bir örneğin blok diyagramı AHB 7-segment çevre birimi burada gösterilmektedir. Aşağıdaki bloklardan oluşur: birAHB Veriyolu Arayüzü, bir adres kod çözücü, dört 4 bitlik Kayıt ve anot kod çözücüyü çalıştıran bir Frekans Bölücü. AHB arayüz bloğu, AHB veriyolundan bu çevresel birimdeki dahili bellek alanına veri ve kontrol sinyallerinin akışını yönetmek için kullanılır. Adres kod çözücü, AHB veriyolu arayüzü tarafından dört dahili kayıttan hangisine yazılacağını seçmek için bir seçim sinyali üretir. Frekans bölücü, sistem saati tarafından çalıştırılır ve anot kod çözücü bloğunu süren 1 kHz sinyali üretmek için kullanılır.

## Slide 25: 7 Segmentli Ekran Kayıtları
7 segmentli çevre biriminin dört kaydı vardır
  Hane 1: 7 segmentli ekrandaki ilk rakam
  Hane 2: 7 segmentli ekrandaki ikinci rakam
  Hane 3: 7 segmentli ekrandaki üçüncü rakam
  Basamak 4: 7 segmentli ekrandaki dördüncü basamak
Kayıt ol | Adres | Boyut
Temel adres | 0x5400_0000 | 
Hane 1 | 0x5400_0000 | 4 Bayt
Hane 2 | 0x5400_0004 | 4 Bayt
Hane 3 | 0x5400_0008 | 4 Bayt
Hane 4 | 0x5400_000C | 4 Bayt
Notes: 7 segmentli ekran çevre biriminin dahili bellek alanı dörde bölünür kayıtlar, her biri dört bayt kaplar. Bu kayıtlar için hafıza adresleri bu tabloda belirtilmiştir.

## Slide 26: Hafıza Alanı
Tüm çevre birimleri için bellek alanı aşağıdaki şekilde tahsis edilir:
Çevresel | Baz adres | Bitiş adresi | Boyut
MEM | 0x0000_0000 | 0x4FFF_FFFF | 167 MB
VGA | 0x5000_0000 | 0x50FF_FFFF | 16MB
UART | 0x5100_0000 | 0x51FF_FFFF | 16MB
Zamanlayıcı | 0x5200_0000 | 0x52FF_FFFF | 16MB
GPIO | 0x5300_0000 | 0x53FF_FFFF | 16MB
7 segmentli | 0x5400_0000 | 0x54FF_FFFF | 16MB
Kol Cortex-M0
İşlemci
BRAM
Çip Üzerinde Sistem
Arm AMBA 3 AHB-Lite Sistem Veriyolu
32 bit Adres Veriyolu
32 bit Veri Yolu
Kontrol Sinyalleri
VGA
Çevresel
İzleme
UART
Çevresel
Misafir etmek
Zamanlayıcı
Çevresel
GPIO
Çevresel
LED
7 Bölüm
Çevresel
7 Bölüm
Görüntüle
Notes: Bir kez tasarımları zamanlayıcı, GPIO ve 7 segment çevre birimleri bitti ve davranışları dijital simülasyonlarla doğrulandı,halihazırda uyguladığımız SoC tasarımıyla entegre edilebilirler. Örnek SoC tasarımımız, burada gösterildiği gibi şimdi altı çevre birimine sahip olacak; bunların her birinin benzersiz bir hafıza alanına sahip olması gerekir. Bu slayttaki tablo, her bir çevre birimine atanan temel ve uç adresleri gösterir.